INTRODUCERE

Bazele legale

Prezenta lucrare - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului la Dezafectare Depozit de Produse Petroliere Roman apartinand OMV PETROM SA s-a întocmit în baza comenzii OMV PETROM SA nr. 8451862792/2016.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND Bucuresti este inregistrat la poz.79  in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului .

Scopul studiului de impact

Conform HG nr. 445/2009  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, proiectul  Dezafectare Depozit de Produse Petroliere Roman apartinand OMV PETROM SA se incadreaza in Anexa 2, pct.13. lit a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din Anexa 1, ale proiectelor prevazute in Anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Tinand cont de acestea Agentia pentru Protectia Mediului Neamt a decis declansarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus-mentionat.

Prezenta lucrare - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului la Dezafectare Depozit de Produse Petroliere Roman apartinand OMV PETROM SA s-a realizat in conformitate cu reglementările din Anexa 2, Partea a- II-a din Ordinul nr. 863/2002 al MAPM,  tinand cont de precizarile din adresa emisa de APM Neamt nr. 890/ 11.05.2015.

Lucrarea are drept obiectiv principal evidentierea modificărilor posibile, pozitive sau negative, ce pot interveni în calitatea componentelor de mediu in perioada de derulare a proiectului si dupa finalizarea activitatilor.

La baza întocmirii studiului au stat urmatoarele:

- Memoriu tehnic general pentru proiectul Dezafectare Depozit de Produse Petroliere Roman apartinand OMV PETROM SA, realizat de SC PETROTECH PROJECT SRL, 2015

- Aviz modificator (nr.237/23.11.2015) al Avizului de Gospodarire a Apelor nr.197/19.10.2015 privind „Desfiintare depozit produse petroliere Roman, jud. Neamt”

- Autorizatie de mediu nr. 89/24.10.2010 pentru activitatea desfasurata in cadrul Depozitului de produse petroliere Roman

- Certificat de urbanism nr.205/17.07.2014 in scopul „Desfiintare depozit produse petroliere Roman”

- Rezultatele investigaţiilor efectuate de INCD ECOIND Bucureşti în luna mai 2016 asupra calitatii solului din incinta depozitului si asupra apei (subterana, uzata)

- Planuri, schite aferente obiectivului

precum si observatiile directe efectuate cu ocazia vizitei pe amplasamentul obiectivului.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea documentatiilor si informatiilor puse la dispozitia executantului.

# CAPITOLUL 1

## INFORMATII  GENERALE

1.1. Titularul proiectului

Titularul proiectului este firma S.C.  OMV PETROM SA ,  cu sediul în str. Coralilor, nr.22 (Petrom City), sector 1, Bucuresti.

Obiectul principal de activitate al societăţii este extractia petrolului brut, cod CAEN 0610.

1.2. Autorul Raportului la Studiul de Evaluarea Impactului asupra Mediului

Autorul studiului este INCD  ECOIND Bucureşti cu sediul in Drumul Podu Dambovitei nr.71-73, sector 6, fax 4100575;  persoana de contact este dr.ing. Adriana Cuciureanu, telefon 4100377/120.

1.3. Denumirea proiectului

Denumirea proiectului: Dezafectare Depozit de Produse Petroliere OMV PETROM Roman.

1.4. Descrierea situatiei la momentul implementarii proiectului. Etape de derulare ale proiectului

Proiectul de dezafectare a depozitului de produse petroliere OMV PETROM Roman a fost intocmit de SC PETROTECH PROJECT SRL Bucuresti si are drept scop dezafectarea tuturor instalatiilor cu dotarile existente, a rezervoarelor/depozitelor, magaziilor, a infrastructurii (inclusiv CF) si a constructiilor din amplasament.

1.4.1. Detalii de amplasament

Depozitul de produse petroliere Roman care urmeaza a se dezafecta se afla amplasat pe un teren aflat in proprietatea SC OMV PETROM SA (Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M 03 nr. 1913 – Anexa 1), in intravilanul orasului Roman, pe str. Mihai Viteazu nr. 15 (Anexa 2).

Depozitul are in vecinatate, conform planului de amplasament (Anexa 3), urmatoarele:

- la nord – terenuri agricole apartinand domeniului public

- la est – SC GOSCOM SA Roman, locuinte particulare-Fundatura Lacramioarelor

- la vest – SC FRUCTICONS SA, SC UNISEM SA (societati care si-au incetat activitatea), depozit materiale constructii refolosibile, locuinta particulara

- la sud – locuinte particulare, service auto

Terenul pe care este amplasat depozitul are o suprafata de 40690 mp conform masuratorilor topografice si a datelor inscrise in Anexa 2 a Certificatului de proprietate (Anexa 1).

Conform informatiilor cuprinse in Autorizatia de mediu nr. 89/24.10.2010 (Anexa 4), suprafata totala pe care sunt amplasate obiectivele ce urmeaza a se dezafecta este impartita dupa cum urmeaza:

-suprafata construita:  Sc= 10303,85 mp (din care 4475 mp parc rezervoare)

-suprafata aferenta retelelor: Sr = 602,25 mp

-suprafata aferenta cailor de transport: St = 15826,55 mp (din care 1659 mp rampa CF)

-suprafata libera: Sl = 13957,35 mp

1.4.2. Descrierea obiectivelor supuse dezafectarii

Activitatea in cadrul obiectivului analizat s-a derulat pe o perioada de peste 30 ani, incepand cu anul 1972 si a fost sistata din anul 2010, factorii responsabili ai societatii luand decizia de a dezafecta depozitul.

Activitatile desfasurate in cadrul depozitului de produse petroliere Roman s-au realizat in baza Autorizatiei de Mediu nr. 89/24.10.2010 (Anexa 4), constand in principal in activitati de stocare si distributie carburanti.

Depozitul de produse petroliere a dispus de:

- Rezervoare depozitare carburanti – 9 rezervoare de stocare motorina si CLU:

- R1 - rezervor CLU (2000 mc)

- R2 - rezervor CLU (2000 mc)

- R3 – rezervor motorina (2000 mc)

- R4 – rezervor motorina (2000 mc)

- R5 – rezervor motorina (1000 mc)

- R6 – rezervor motorina (1000 mc)

- R7 – rezervor motorina (1000 mc)

- R8 – rezervor motorina (750 mc)

- R9 – rezervor motorina (750 mc)

- Rezervoare in conservare:

- 10 rezervoare de 60 mc, din care 8 bicompartimentate, cilindrice, orizontale, montate pe estacade, capacitate de depozitare 600 mc, goale, securizate, dezafectate din instalatie, sigilate

- 3 rezervoare pentru ulei uzat – doua supraterane si unul subteran, goale, curatate, securizate

- 5 Skid-uri pentru livrare produse petroliere:

- 4 Skid-uri pentru motorina

- 1 Skid pentru CLU

- Conducte tehnologice :

- Pentru descarcarea cisternelor CF si auto; rampa CF/auto – casa pompe descarcare rezervoare de stoc; rampa CF formata din linie CF si 10 posturi descarcare

- Pentru incarcarea cisternelor auto: rezervoare de stoc, casa pompe skid-uri si skid-uri

- Rampa incarcare auto: zona aferenta rampei de incarcare a autocisternelor este o suprafata betonata si legata la reteaua interioara de canalizare

- Casa pompe: statie pompe de descarcare din cisterne CF (8 buc) si statie pompe alimentare skid-uri (5 pompe centrifuge)

- Instalatie de stingere a incendiului

In cadrul depozitului exista o serie de cladiri si constructii auxiliare (cladire depozit, remiza PSI, magazii, statii pompe, platforme tehnologice).

Proiectul consta in dezafectarea tuturor instalatiilor, rezervoarelor, constructiilor din amplasament (Anexa 5 ):

- Ob.C1 – separator produse petroliere (S=24 mp)

- Ob.C3 – post trafo (S= 37 mp)

- Ob.C4 – atelier mecanic (S=96 mp)

- Ob.C5 – magazie (S= 13 mp)

- Ob.C7 – cabina poarta (S= 9 mp)

- Ob.C8 – pod bascula (S= 22 mp)

- Ob.C9 – rampa auto (S=113 mp)

- Ob.C10 – estacada conducte (S= 479 mp)

- Ob.C11 – magazie manipulatie (S= 133 mp)

- Ob.C12 – casuta spuma nr.3 (S= 26 mp

- Ob.C13 – casuta spuma nr.2 (S= 27 mp

- Ob.C14 – estacada de conducte (S= 779 mp)

- Ob.C15 – statie pompe produs (S= 152 mp

- Ob.C16 – cabina bascula (S=30 mp)

- Ob.C17 – estacada de conducte (S= 127 mp)

- Ob.C18 – vestiar (S= 13 mp)

- Ob.C19 – rampa CF (S = 184 mp)

- Ob.C20 – magazie materiale (S= 513 mp

- Ob.C21 – platforma depozitare (S=412 mp)

- Ob.C22 – magazie materiale (S= 124 mp)

- Ob.C23 – parc rezervoare stocuri (S= 4476 mp)

- Ob.C24 – centrala termica (S= 128 mp)

- Ob.C25 – grup social (S= 74 mp)

- Ob.C26 – casuta spuma nr.1 (S=21 mp)

- Ob.C27 –rezervoare de serviciu suspendate (S=853 mp)

- Ob.C28 – magazie butelii aragaz (S=435 mp)

- Ob.C29 – remiza PSI nr.2 (S=36 mp)

- Ob.C30, Ob.31 – rezervoare de apa de incendiu

- Ob.C32 – Remiza PSI (S=106 mp)

- Ob.C33 – cladire sediu administrativ + laborator (S=219 mp)

- Ob.C34 – grup sanitar (S=4 mp)

- Ob. C35,36,37 – rampe auto extindere

- Ob.C38 – tablou electric

- Ob. C39 – instalatie de ulei uzat

- Ob. C40 – platforme betonate, alei, drumuri

- Ob.41 – camine, canale, retele de canalizare si alte retele subterane

- Ob.LF – Linie cale ferata (S=2581 mp)

- 42 – spatii verzi

Suprafata platformei betonate din zona liniei CF ce trebuie dezafectata este de aprox.2581 mp iar lungimea conductelor ce trebuie dezafectate este de aprox. 1359 ml.

1.4.3. Prezentarea situatiei existente

Dupa incetarea activitatii in anul 2010 depozitul a fost inchis, securizat si pregatit pentru etapa finala de dezafectare.

S-au demarat o serie de lucrari care au vizat in principal demontarea capacelor rezervoarelor, armaturi, supape, golirea, curatarea rezervoarelor, scoaterea slamului si eliminarea, securizarea rezervoarelor, traseelor de conducte tehnologice, a tuturor instalatiilor, curatarea rigolelor de la rampa CF, etc. In acest sens exista  procese verbale intocmite la finalizarea lucrarilor de curatare, securizare de catre firma SC TISECO SRL Bacau care atesta realizarea acestor activitati. (Anexa 6)

Ca urmare a vizitei realizate de catre reprezentantii INCD ECOIND in amplasamentul depozitului in luna mai 2016 se fac urmatoarele precizari:

- S-a constatat ca toate rezervoarele erau golite de produse, capacele erau dezafectate si au o stare fizica buna (fara a prezenta o uzura avansata sau coroziune)

- Nu au fost evidentiate scurgeri vizibile de produse petroliere in afara cuvelor, platformelor betonate, a rezervoarelor si conductelor de transport aferente;

- In zona rampei CF solul nu prezinta urme de produse petroliere; solul contaminat anterior a fost decopertat si eliminat in luna decembrie 2007, inainte de incetarea activitatii (conform informatiilor furnizate de societate)

- In vecinatatea rampei CF exista o zona betonata unde se gasesc depozitate traverse de cale ferata scoase din uz, unele cu urme de produse petroliere;

- Cladirea cantarului din zona rampei CF prezinta un anumit grad de deteriorare a constructiei, fiind evidente urme de tencuiala exterioara cazuta la baza acesteia, in anumite zone;

- La magazia manipulatie din vecintatea rampei de incarcare autocisterne, pardoseala si o parte din pereti la partea inferioara prezinta urme de impregnare cu produse petroliere

- In anumite zone din amplasamentul depozitului rosturile platformelor betonate sunt degradate fiind instalata  o vegetatie spontana (ex. in zona rampei de incarcare autocisterne);

- In zona separatorului de produse petroliere (o zona betonata) nu au fost evidentiate vizual urme ale unor scurgeri de produse petroliere.

O parte din cele semnalate se pot observa din fotografiile prezentate in continuare:

1.4.4. Prezentarea etapelor de dezafectare

Conform informatiilor prezentate in proiect lucrarile de dezafectare a depozitului vor fi executate in patru etape, in fiecare etapa urmand sa se dezafecteze o serie de obiective din amplasament. Practic activitatile se vor derula in trei etape, in cea de-a patra etapa urmarindu-se refacerea si nivelarea terenului.

O descriere mai detaliata a activitatilor aferente etapelor de dezafectare se va realiza in cap. 2.

Conform informatiilor furnizate de factorii responsabili ai Petrom, se estimeaza o perioada de derulare a activitatilor de cca.120 zile (4 luni calendaristice) dar nu se cunoaste perioada exacta de incepere a lucrarilor de dezafectare.

Tehnologia de dezafectare va fi stabilita de executantul lucrarilor.

1.5. Informatii privind necesarul resurselor de apa, energie, combustibili necesare derularii proiectului

In proiect nu sunt specificate cantitatile estimative de apa, energie electrica, combustibili necesare activitatilor prevazute in toate etapele de dezafectare.

Prin specificul proiectului (dezafectarea unor instalatii, cladiri) apa nu reprezinta o utilitate determinanta, nefiind utilizata direct in activitatile de dezafectare decat in eventualitatea umectarii materialelor, deseurilor rezultate, pentru diminuare a emisiilor de pulberi in atmosfera. Cantitatea de apa, preluata din reteaua zonala in aceasta situatie, nu poate fi estimata.

Nu au putut fi estimate consumurile de energie electrica si carburanti pentru utilajele de dezafectare, transport deseuri, depinzand atat de tehnologia de dezafectare cat si de tipul utilajelor. Acestea vor fi specifice operatiilor de taiere a constructiilor metalice si utilajelor folosite, a spargerii platformelor betonate.

Intrucat activitatile de dezafectare prevazute se vor desfasura pe timp de zi, nu se va realiza consum de energie electrica decat pentru operatiile de taiere, spargere.

De asemenea, consumul de carburanti pentru transportul materialelor rezultate din demolare, dezafectare este dependent de cantitatile rezultate si care necesita a fi indepartate, eliminate din amplasament.

1.6. Informatii despre poluantii fizici si biologici generati de activitatea de demolare

In perioada de derulare a activitatilor de dezafectare, demolare specifice depozitului Roman nu se genereaza radiatii si nici poluare biologica, singurul tip de poluare fizica ce poate apare este cea fonica.

Aceasta va fi discontinua pe perioada derularii activitatilor, functie de tipul si complexitatea activitatilor care se vor realiza.

Functie de specificul activitatilor in fazele mentionate in proiect numarul surselor de zgomot va fi diferit si va fi cel datorat in principal activitatii de santier (spargere invelis protector al solului, taiere structuri metalice, transport deseuri din materiale de constructii etc).

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul urban fac obiectul STAS 10009 - 88 , standard potrivit căruia se stabilesc limite pentru :

- nivelul de zgomot exterior pe străzi şi în pasaje rutiere subterane ;

- nivelul de zgomot la limita zonelor funcţionale din mediul urban ;

- nivelul de zgomot în interiorul zonelor funcţionale din mediul urban.

Nivelul de zgomot pentru limita de incinta este normat la  65 dB.

Determinarea nivelului de zgomot în localităţile urbane se efectueaza la limita de incinta cu ajutorul unui sonometru cu circuit de pondere A şi răspuns “lent”.

Pentru a evalua nivelul de zgomot de fond, inainte de inceperea lucrarilor de dezafectare s-au realizat masurari in data de 09.05.2016 de catre INCD – ECOIND la limita incintei, pe cele patru laturi ale amplasamentului.

Rezultatele măsurărilor de zgomot la limita incintei OMVPetrom Depozit Roman (prezentate în tabelul nr. 1.6.1.) s-au situat sub valoarea de 65 dB(A) stabilită pentru limita incintei industriale în mediul urban.

Tabelul nr 1.6.1.

Rezultatele măsurărilor de nivel de zgomot la limita incintei pentru

OMV Petrom Depozit Roman

| Punctul în care s-au efectuat măsurările | Tip zgomot | Rezultatele măsurărilor |
| --- | --- | --- |
|  |  | Leq, dB(A) |
| P1 –coordinate N 46056`17,08``/ E , 26056`19,27`` | Zi | 44.8 |
| P2 – coordinate N 46056`20,53``/ E , 26056`16,64`` | Zi | 41.6 |
| P3 – coordinate N 46056`23,72``/ E , 26056`18,23`` | Zi | 43.9 |
| P4 – coordinate N 46056`20,70``/ E , 26056`22,90`` | Zi | 44.1 |

In perioada de dezafectare a instalatiilor, traseelor de conducte, rezervoarelor, pot fi inregistrate cresteri ale nivelului de zgomot ca urmare a lucrarilor de taiere, dezmembrare si ca urmare a traficului mai intens de autovehicule/utilaje ce preiau materialele rezultate; de asemenea pot apare cresteri ale nivelului de zgomot ca urmare a folosirii utilajelor specifice de spargere a suprafetelor betonate, a demolarii cladirilor/constructiilor.

Pornind de la sursele potential generatoare de poluare fonica in activitatile de dezafectare, in tabelul 1.6.2.  este prezentat nivelul de zgomot estimat a se atinge pe parcursul derularii activitatilor, apreciindu-se ca aportul adus la poluarea de fond (nivelul de zgomot masurat) nu va conduce la depasirea valorilor limita impuse de legislatie, in imediata vecinatate. De asemenea, masurile de eliminare/reducere a poluarii ce urmeaza a fi aplicate fac posibila incadrarea nivelului de zgomot in valorile impuse. Nu este exclusa insa posibilitatea unor depasiri accidentale de scurta durata a acestuia.

Tabel nr. 1.6.2.    Informatii despre poluarea fizica generata de activitate

| Tipul poluarii | Sursa de poluare | Nr. surse de poluare | Poluarea maxima admisa (limita maxima admisa pentru om si mediu) | Poluare de fond | Poluare calculata produsa de activitate si masuri de eliminare/ reducere | Masuri de eliminare/ reducere a poluarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiectivului | Pe zone de protectie/ restrictie aferente obiectivului, conform legislatiei in vigoare | Pe zone rezidentiale, de recreeere sau alte zone protejate cu luarea in considerare a poluarii de fond |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fara masuri de eliminare/ reducere a poluarii | Cu implementarea masuri de eliminare/ reducere a poluarii |  |
| Zgomot | -excavator cu cupa, picon foarfeca 24 tone -excavator cu cupa, picon foarfeca 28 tone -buldoexcavator -concasor -autocamioane -aparate debitare oxiacetilena (6 buc), -generator electric -motopompa | 2 2 1 1 5 6 2 1 | 87 dB* | Masurari se zgomot efectuate la limita incintei, in cele 4 laturi ale amplasamentului 44.8dB 41.6dB 43.9dB 44.1dB | <87 dB* | <65dB** | - | <50dB** Masurat la 2 metri distanta de locuinta | -program lucrari: 8:00 – 19:00, exclusiv duminica. - vehiculele si echipamentele mecanice vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot - compresoarele vor fi modele “sunet redus”, echipate cu protectii acustice, iar echipamentele de percutie vor fi echipate cu amortizoare de zgomot; - Limitarea vitezei de circulatie a utilajelor in santier la 5 km/ora, oprirea motoarelor pe timpul stationarii/incarcarii materialelor, deseurilor - panouri mobile de imprejmuire a zonei de lucru, gardul de imprejmuire nu va fi dezafectat |

* valoare preluata din HG 493 / 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.

** valoare preluata din STAS 10009 – 88 – Acustica in constructii – Acustica urbana – Limite admisibile ale nivelului de zgomot

1.7. Informatii despre modalităţile propuse pentru conectarea la infrastructura existentă (utilitati, drumuri)

In conditiile de derulare a activitatilor de dezafectare, atat alimentarea cu energie electrica cat si alimentarea cu apa se vor face din retelele existente. Acestea se vor dezafecta la finalizarea lucrarilor. Racordul de alimentare cu apa se va debransa (Aviz modificator nr.237/23.11.2015 al Avizului de Gospodarire a Apelor nr.197/19.10.2015 privind „Desfiintare depozit produse petroliere Roman, jud. Neamt” – Anexa 7).

Traficul rutier si de interventie  al masinilor, utilajelor care realizeaza dezafectarea/demolarea si preluarea materialelor rezultate se va realiza utilizand infrastructura existenta pe amplasament.

# CAPITOLUL 2

## PROCESE TEHNOLOGICE

Descrierea activitatii de dezafectare, a tehnicilor şi echipamentelor necesare

Conform informatiilor prezentate in proiect lucrarile de dezafectare ale depozitului vor fi executate in etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I

In aceasta prima etapa se urmareste dezafectarea urmatoarelor obiective:

- Ob.C9 – rampa auto

- Ob.C10 – estacada conducte

- Ob.C14 – estacada de conducte

- Ob.C15 – statie pompe produs

- Ob.C16 – cabina bascula

- Ob.C17 – estacada de conducte

- Ob.C23 – parc rezervoare stocuri

- Ob.C27 –rezervoare de serviciu suspendate

- Ob. C35,36,37 – rampe auto extindere

- Ob. C39 – instalatie de ulei uzat

Etapa II

In cea de-a doua etapa se urmareste dezafectarea obiectivelor:

- Ob.C3 – post trafo

- Ob.C4 – atelier mecanic

- Ob.C5 – magazie

- Ob.C7 – cabina poarta

- Ob.C8 – pod bascula

- Ob.C11 – magazie manipulatie

- Ob.C12 – casuta spuma nr.3

- Ob.C13 – casuta spuma nr.2

- Ob.C18 – vestiar

- Ob.C19 – rampa CF

- Ob.C20 – magazie materiale

- Ob.C21 – platforma depozitare

- Ob.C22 – magazie materiale

- Ob.C24 – centrala termica

- Ob.C25 – grup social

- Ob.C26 – casuta spuma nr.1

- Ob.C28 – magazie butelii aragaz

- Ob.C29 – remiza PSI nr.2

- Ob.C32 – remiza PSI

- Ob.C33 – cladire sediu administrativ + laborator

- Ob.C34 – grup sanitar

- Ob.C38 – tablou electric

- Ob. C40 – platforme betonate, alei, drumuri

Etapa III

In cea de-a treia etapa se urmareste dezafectarea obiectivelor:

- Ob.C1 – separator produse petroliere

- Ob.C30, Ob.31 – rezervoare de apa de incendiu

- Ob.41 – camine, canale, retele de canalizare si alte retele subterane

- Ob.LF – Linie cale ferata

Etapa IV

In aceasta etapa este prevazuta nivelarea terenului.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular, fara afectarea domeniului public sau a vecinatatilor.

Mai intai se va realiza marcarea (cu panou de prezentare) si imprejmuirea zonei de lucru (cu panouri mobile).

In faza premergatoare lucrarilor de dezafectare se va realiza organizarea de santier. Astfel, pe platforma betonata existenta de la intrarea in incinta depozitului Roman, pe o suprafata de cca.100 mp, se vor amplasa baraci pentru birouri, baraci pentru personal si vestiare, WC ecologic, tablou electric. De asemenea se vor marca:

- Platformele destinate spatiilor specifice lucrarilor de santier si pentru depozitarea materialelor

- Platformele pentru parcarea utilajelor implicate in dezafectare

- Zonele pentru colectarea deseurilor menajere, reciclabile, metal, plastic

Toate acestea se vor dezafecta la finalizarea lucrarilor.

Conform informatiilor puse la dispozitie de factorii responsabili ai societatii, echipamentele/utilajele  ce vor fi folosite pentru dezafectare sunt: excavator cu cupa, picon foarfeca 24  tone (2 buc), excavator cu cupa, picon foarfeca 28  tone (2 buc), buldoexcavator (1buc), concasor (1 buc), autocamioane (5 buc), aparate debitare oxiacetilena (6 buc), generator electric (2 buc), motopompa (1 buc) .

In Avizul modificator nr.237/23.11.2015 al Avizului de gospodarire a apelor nr. 197/19.10.2015 sunt prezentate sumar lucrarile de dezafectare/demolare a instalatiilor si constructiilor  de pe amplasament care presupun:

- Dezafectare rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 700-2000 mc, montate suprateran (9 buc)

- Dezafectare rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 60 mc, montate suprateran, pe structura din beton armat (10 buc)

- Dezafectare instalatii tehnologice supraterane reprezentate de conducte si armaturi de diferite dimensiuni, amplasate pe estacade, suporti sau chituci

- Demolarea constructiilor din beton si zidarie: cladiri, platforme din beton, suporti si fundatii, infrastructuri din beton si beton armat

- Dezafectare rezervoare metalice subterane si a bazinelor de retentie ale acestora

- Dezafectarea instalatiilor tehnologice reprezentate de conducte metalice subterane

- Demolare constructii metalice: scari, podete, balustrade, suporti, stalpi etc

- Dezafectare retea de canalizare si blindare racord de canalizare

- Dezafectare separator de produse petroliere

- Demontare linie cale ferata si rampa CF

In mod specific, conform proiectului, lucrarile de dezafectare a instalatiilor tehnologice presupun realizarea unor operatiuni de:

- Golire retea tehnologica, inclusiv rezervoare

- Curatare retea tehnologica, inclusiv rezervoare

- Evacuare reziduuri din reteaua tehnologica, inclusiv rezervoare

- Taiere rezervoare in bucati care sa poata fi transportate

- Ridicarea, incarcarea si transportul subansamblelor taiate ale rezervoarelor la centrul de colectare

- Demontarea retelei de conducte si debitarea acesteia in bucati

Se face mentiunea ca la data realizarii studiului operatiunile de golire si curatare retele tehnologice si rezervoare precum si de evacuare reziduuri au fost realizate.

De asemenea, lucrarile de dezafectare a cladirilor (constructii din zidarie sau metalice pe fundatie de beton) presupun realizarea unor operatiuni de:

- Desfacere invelitoare

- Desfacere compartimentari interioare

- Desfacere pereti din zidarie sau beton

- Desfacere structura metalica

- Desfacere structura din beton

- Desfacere instalatie electrica

- Demontare stalpi metalici

- Spargere platforma

- Demolare fundatii

*

*           *

Analiza documentaţiilor puse la dispozitie de beneficiar precum si observatiile directe efectuate cu ocazia vizitei pe amplasament conduc la urmatoarele concluzii:

- depozitul de carburanti care urmeaza a se dezafecta se afla amplasat pe un teren in cea mai mare parte betonat, spatiile libere fiind foarte restranse, limitate cu precadere in zona exterioara cuvelor de retentie aferente parcurilor de rezervoare

- in amplasament nu au fost evidentiate urme vizibile de scurgeri de produse ca rezultat al activitatilor derulate

- dupa sistarea activitatii, in anul 2010, s-au realizat etapizat o serie de lucrari care au vizat golirea, curatarea si securizarea rezervoarelor, traseelor de conducte tehnologice, a tuturor instalatiilor, curatarea rigolelor de la rampa CF; materialele, produsele si deseurile rezultate au fost eliminate din amplasament

- din activitatile propuse in proiect :

- nu vor fi generate ape uzate intrucat s-au realizat deja operatiile de golire, spalare, curatare rezervoare, trasee de conducte, rigole, bazine ale statiei de epurare

- emisiile de noxe gazoase rezultate din arderea combustibililor din utilajele ce vor fi folosite la dezafectare instalatii, trasee, respectiv demolare cladiri, constructii precum si emisiile de pulberi vor avea caracter temporar si se vor manifesta local

- deseurile estimate a rezulta din activitatile propuse prin proiect  vor fi eliminate prin preluare de firme specializate

# CAPITOLUL 3

## DESEURI

Toate materialele si deseurile rezultate in urma activitatilor de dezafectare se vor gestiona conform legislatiei in vigoare. Se vor colecta pe categorii, vor fi transportate si depozitate temporar in spatii special amenajate, in deplina siguranta pentru mediu. Ulterior, in functie de gradul de periculozitate, se vor valorifica sau elimina din amplasament prin preluarea de catre firme autorizate, manipularea si transportul realizandu-se cu respectarea cerintelor privind protectia factorilor de mediu.

Analiza informatiilor si documentatiilor puse la dispozitie de beneficiar a scos in evidenta faptul ca in perioada de derulare a proiectului, respectiv de dezafectare a instalatiilor, traseelor de conducte, rezervoarelor si de demolare a constructiilor, cladirilor existente in amplasament vor rezulta mai multe categorii de deseuri: metalice, materiale de constructii, deseuri cu continut de azbest etc.

- Deseurile metalice reprezinta deseurile provenite din dezafectarea retelei de conducte tehnologice a rezervoarelor de stocare carburanti, constructiilor metalice si calea ferata

- Deseurile de materiale de constructii (caramida, beton) reprezinta deseurile provenite din demolarea cladirilor, a fundatiilor de beton, a structurilor, grinzilor, centurilor, estacadelor, platformelor

- Deseurile cu continut de azbest provin din dezafectarea acoperisurilor unora din constructiile existente in amplasament

Pe langa acestea se vor mai genera si alte categorii de deseuri cum ar fi sticla, din demolarea spatiilor vitrate ale cladirilor si lemnul, din demolarea sarpantelor cladirilor.

Tinand cont de cele prezentate in capitolul anterior nu exista deseuri din categoria slamurilor (rezultate din curatarea rezervoarelor, separatorului, etc) si uleiurilor uzate, acestea fiind deja eliminate din amplasament dupa lucrarile realizate in urma sistarii activitatii (golire, curatare, spalare).

Avand in vedere faptul ca o parte din obiectivele existente in amplasament, cum ar fi unele rezervoare, bazine, separatorul de produse petroliere etc, sunt amplasate subteran se apreciaza ca, in urma dezafectarii, pot rezulta, deseuri de materiale metalice si de materiale aferente cuvelor betonate.

Pentru gestionarea acestor deseuri se va asigura instruirea corespunzatoare a personalului desemnat pentru executia lucrarilor specifice de manipulare astfel incat sa nu fie imprastiate in amplasament deseurile posibil contaminate cu produse petroliere sau sa fie antrenate in afara, afectand vecinatatea.

In tabelul 3.1. sunt prezentate tipurile si cantitatile de deseuri, ce se estimeaza a fi generate din activitatile de dezafectare in amplasamentul depozitului Roman precum si codurile acestora conform legislatiei in vigoare. Aceste deseuri se vor stoca temporar pe o platforma destinata special si vor fi eliminate ritmic din amplasamentul depozitului, pe masura ce sunt generate, cu firme autorizate, contractate de Petrom.

Tabel nr. 3.1. Managementul deseurilor la dezafectarea depozitului Roman

| Denumire deşeu | Cantitate prevăzută a fi generată | Stare fizică | Codul deşeului (Cf. HG 856/2002) | Codul privind principala proprietate periculoasa | Managementul deşeurilor - cantitate prevazută a fi generată- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorifi-cată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| Deseu caramida | ~ 600 mc | solid | 170102 | - | - | ~ 600 mc | - |
| Deseu beton | ~11950 mc | solid | 170101 | - | - | ~11950 mc | - |
| Deseu lemn | ~ 20 mc | solid | 170201 | - | - | ~ 20 mc | - |
| Deseu sticla | ~3 mc | solid | 170202 | - | - | ~3 mc | - |
| Deseu metal | ~700 tone | solid | 170405 | - | - | ~700 tone | - |
| Deseu vata minerala | ~12 tone | solid | 170603* | Carc.Cat.2 R45, R49 | - | ~12 tone | - |
| Deseu cu continut de azbest | ~4.7 tone | solid | 170605* | Carc.Cat.1 R45, R48/23 | - | ~4.7 tone | - |
| Deseu beton contaminat | ~10 tone | solid | 170106* | Carc.Cat.2 R45, R49 | - | ~10 tone | - |
| Deseuri menajere | ~ 5 mc | Solid | 200301 | - | - | ~ 5 mc | - |

In Avizul modificator nr.237/23.11.2015 al Avizului de gospodarire a apelor nr. 197/19.10.2015 este prezentat modul de valorificare a tuturor categoriilor de deseuri generate in perioada de dezafectare:

Deseuri nepericuloase:

- Deseurile de beton, caramida, sticla, lemn, neinfestate, vor fi valorificate sau eliminate la un punct autorizat de Primaria Municipiului Roman ce va fi indicat prin autorizatia de demolare

- Deseurile metalice vor fi debitate si colectate in containere in vederea valorificarii de catre SC REMAT SA Calarasi, in baza contractului J1657/05.12.2012

- Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si transportate la rampa de deseuri a municipiului Roman

Deseuri periculoase:

- Deseurile cu continut de produse petroliere provenite din operatiile de curatare rezervoare si instalatii tehnologice au fost preluate anterior, la faza de securizare, de SC TISECO SRL Bacau, in baza contractului J1531/2009 (Anexa 8)

- Deseurile cu continut de azbest, cu continut de vata minerala se vor colecta in saci speciali si se vor transporta, impreuna cu deseurile din beton contaminat cu produse petroliere, de SC DEMECO SRL Bacau, in vederea eliminarii, in baza contractului J8450015339/2012.

# CAPITOLUL 4

IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERA, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI

DE REDUCERE A ACESTORA

In perioada de derulare a activitatilor de dezafectare a obiectivelor din amplasamentul depozitului de produse petroliere Roman se estimeaza posibilitatea aparitiei unor elemente generatoare de impact asupra componentelor de mediu, care vor fi reduse si se vor manifesta local, cu caracter temporar si reversibil, dupa cum urmeaza:

- la dezafectarea instalatiilor, traseelor de conducte, rezervoarelor, pot fi inregistrate cresteri ale nivelului de zgomot ca urmare a lucrarilor de taiere, dezmembrare si ca urmare a traficului mai intens de autovehicule/utilaje ce preiau materialele rezultate; de asemenea pot apare cresteri ale nivelului de zgomot ca urmare a folosirii utilajelor specifice de spargere a suprafetelor betonate, a demolarii cladirilor/constructiilor

- pot fi inregistrate cresteri ale nivelului emisiilor gazoase evacuate ca urmare a traficului mai intens al utilajelor de transport materiale rezultate si/sau a emisiilor gazoase rezultate din procese de taiere diferite componente dar si a emisiilor de pulberi ca urmare a demolarii cladirilor/constructiilor

Dupa finalizarea activitatilor aferente dezafectarii/demolarii se recomanda luarea masurilor de eliminare a tuturor elementelor generatoare de impact negativ asupra mediului.

  - APA

Apa subterana

Informatiile furnizate de reprezentantii societatii au reliefat faptul ca adancimea la care se afla panza freatica este 3,4-4,8 m, adancimea forajelor in zona de amplasament a depozitului Roman fiind de cca.7-8 m. Aceasta a fost evidentiata cu ocazia realizarii celor trei foraje de control in amplasament la nivelul anului  2006: F1- langa rampa CF, F2 – langa rezervoarele de stocare, F3 – langa rampa de incarcare cisterne.

Amplasarea celor trei foraje poate fi vizualizata in figura urmatoare.

Nu exista informatii referitoare la calitatea apei subterane din perioada de derulare a activitatilor in depozit.

Beneficiarul a pus la dispozitie date privind monitorizarea trimestriala a calitatii apei subterane in forajele functionale incepand cu anul 2012. Rezultatele monitorizarii efectuate de INCD ECOIND sunt prezentate in tabelul urmator:

| Luna/An | Foraj F1 | Foraj F2 | Foraj F3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Produse petroliere (mg/l) | pH | Produse petroliere (mg/l) | pH | Produse petroliere (mg/l) |
| Iunie 2012 | - | - | - | - | 7.13 | 0.11 |
| Septembrie 2012 | 6.75 | 0.06 | 6,76 | <0.05 | 6.72 | 0.07 |
| Noiembrie 2012 | 7.74 | 0.05 | 7,96 | <0.05 | 7.03 | <0.05 |
| Aprilie 2013 | 7.05 | 0.53 | 6,86 | 0,56 | 7.22 | 1 |
| Iulie 2013 | 7.05 | 0.23 | 7,02 | 0,26 | 7,22 | 0.61 |
| Noiembrie 2013 | 7.21 | 0.06 | 7,18 | <0.05 | 7.25 | 0.09 |
| Mai 2014 | 7.25 | <0.05 | - | - | 7.19 | <0.05 |
| August 2014 | 7.05 | <0.05 | - | - | 7.06 | <0.05 |
| Octombrie 2014 | 7.12 | <0.05 | - | - | 7.22 | <0.05 |
| Martie 2015 | 7.67 | <0.05 | - | - | 7.63 | <0.05 |
| Mai 2015 | 7.1 | <0.05 | - | - | 7.1 | <0.05 |
| August 2015 | 7.1 | <0.05 | - | - | 7 | <0.05 |
| Noiembrie 2015 | 7.5 | <0.05 | - | - | 7.6 | 0.07 |
| Martie 2016 | - | - | - | - | 7.5 | <0,05 |
| Aprilie 2016 | - | - | - | - | 7.6 | <0.05 |

Analiza datelor de monitorizare prezentate a evidentiat faptul ca, in cele mai multe cazuri, continutul de produse petroliere a fost sub limita de determinare a metodei (<0,05). Cele mai mari valori au fost inregistrate in lunile aprilie 2013 si iulie 2013, in toate forajele investigate (1 mg/l pt F3, 0,53 mg/l pt F1, 0,56 pt F2, respectiv 0,61 mg/l pt F3, 0,23 mg/l pt F1, 0,26 pt F2).

Cu prilejul realizarii studiului de fata, respectiv al vizitei in amplasamentul depozitului, in luna mai 2016 s-a prelevat de catre reprezentantii INCD ECOIND, o proba de apa din forajul F3 care a fost supusa determinarilor analitice. Din forajele F1 si F2 nu a fost posibila prelevarea intrucat acestea nu erau functionale.

In proba de apa subterana s-au determinat indicatorii de calitate: pH, produse petroliere, incarcare organica exprimata prin CCOCr, plumb. Rezultatele determinarilor analitice, pentru proba din forajul F3, impreuna cu metodele de incercare utilizate, sunt prezentate in tabelul urmator:

| Indicator de calitate | UM | Valori determinate | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Unit pH | 7.1 | SR EN ISO 10523:2012 |
| Produse petroliere | mg/l | <0.05 | SR EN 7877/2:1995 |
| CCOCr | mg O2/l | <30 | SR ISO 6060:1996 |
| Pb | mg/l | 0.004 | SR EN ISO 17294/2:2005 |

Rezultatele investigatiilor efectuate asupra apelor subterane din zona de amplasament a depozitului, realizate dupa sistarea activitatii, au demonstrat ca activitatile derulate in cadrul depozitului nu au indus efecte negative asupra calitatii apei freatice.

Lucrarile de dezafectare ce se vor desfasura in acest amplasament, daca sunt realizate in conditii care sa asigure protectia mediului si sa nu genereze surse de poluare (cum ar fi depozitarea materialelor contaminate cu produse petroliere in locuri neamenajate), nu vor produce efecte poluante asupra panzei freatice.

Alimentarea cu apă

In perioada de functionare, alimentarea cu apa a depozitului se realiza din reteaua de distributie a municipiului Roman.

Tinand cont de informatiile prezentate in capitolul 2 si anume ca rezervoarele, traseele de conducte etc au fost deja curatate si spalate dupa sistarea activitatii in depozit, nu se pune problema necesitatii utilizarii de apa de alimentare in activitatile de demolare aferente proiectului.

Singura situatie in care este posibila utilizarea apei de alimentare ar fi umectarea materialelor rezultate ca urmare a demolarilor, pentru diminuarea emisiilor de pulberi in atmosfera.

Managementul apelor uzate

Conform documentatiilor puse la dispozitie de beneficiar, apele uzate (tehnologice si pluviale, menajere) rezultate din activitatile derulate anterior in amplasament erau colectate in reteaua de canalizare interna si apoi evacuate in reteaua de canalizare municipala, cu conditia incadrarii valorilor indicatorilor de calitate in limitele impuse de NTPA 002/2005.

Tinand cont de informatiile prezentate in capitolul 2 si anume ca rezervoarele, instalatiile, traseele de conducte,  rigolele de la rampa CF, etc au fost deja golite, curatate si spalate dupa sistarea activitatii in depozit, nu se pune problema evacuarii de ape uzate pe perioada derularii proiectului de dezafectare.

Este posibila aparitia unor cantitati de ape pluviale potential impurificate ce se vor colecta, se vor trece printr-un separator de hidrocarburi si apoi se vor evacua in reteaua de canalizare a municipiului Roman la care este racordat obiectivul. De asemenea si apele menajere se vor evacua in reteaua de canalizare a municipiului Roman, prin canalizarea existenta. La terminarea lucrarilor reteaua de canalizare va fi dezafectata iar racordul va fi blindat.

In situatia in care la inceperea activitatii de demolare se va constata ca in utilaje/instalatii mai exista urme de produs sau slam acestea se vor evacua si se va efectua o curatare iar apa uzata se va colecta in recipienti etansi ce vor fi transportati de catre o firma autorizata in vederea eliminarii .

Cu prilejul vizitei realizate pe amplasamentul depozitului a fost identificata prezenta unei cantitati de apa pluviala in bazinul separator. A fost prelevata o proba si analizata  din punct de vedere al pH-ului, incarcarii organice exprimate prin CCOCr, CBO5 si al impurificatorilor specifici materii in suspensie, produse petroliere, substante extractibile in solventi organici.

Rezultatele obtinute la caracterizarea probei, precum si metodele de determinare a indicatorilor de calitate sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. crt. | Indicator de calitate | Valoare determinata | Metoda de determinare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7.3 | SR EN ISO 10523 :2012 |
| 2 | CCOCr, mg O2/l | 76 | SR ISO 6060-96 |
| 3 | CBO5, mg O2/l | 24 | SR EN 1899/2:2002 |
| 3 | Materii in suspensie, mg/l | 185 | SR EN 872:2005 |
| 4 | Produse petroliere, mg/l | 0.08 | SR 7877/2 :95 |
| 5 | Substante extractibile in solventi organici, mg/l | <20 | SR 7587-96 |

< - limita de determinare a metodei

Caracteristicile determinate permit evacuarea in canalizarea oraseneasca indicatorii de calitate inscriindu-se in valorile limita impuse prin NTPA 002/2005.

Aceasta impurificare scazuta a apei atesta si gradul de curatare corespunzator al bazinelor.

Si rezultatele monitorizarii periodice efectuate de la sistarea activitatii in depozit asupra apelor pluviale colectate in bazinul separator de catre INCD ECOIND au dovedit impurificarea redusa acestora (incarcare organica exprimata prin CCOCr sub 100 mg O2/l, produse petroliere <0,05 mg/l) ceea ce a permis evacuarea in canalizarea oraseneasca.

## Prognozarea impactului şi măsuri de diminuare a impactului

In conditiile in care toate lucrarile de dezafectare se vor realiza cu respectarea metodologiilor necesare asigurarii protectiei mediului astfel incat sa nu se genereze surse de poluare (cum ar fi depozitarea materialelor contaminate cu produse petroliere in locuri neamenajate), nu va exista un impact asupra calitatii apei subterane din zona.

Având în vedere ca in activitatile de dezafectare nu se preconizeaza utilizarea apei de alimentare se apreciază că nu va exista un impact asupra resurselor de apă din zona sau asupra cantitatii autorizate in conditiile functionarii.

In cazul in care va fi necesara utilizarea de apa si vor rezulta ape uzate acestea vor fi colectate si evacuate fara a induce un impact semnificativ asupra apelor din canalizarea oraseneasca.

Prezenta apelor pluviale, nu va induce un impact in reteaua de canalizare municipala in conditiile necesitatii evacuarii din amplasament pana la dezafectarea infrastructurii aferente sistemului de evacuare intrucat nu sunt evidentiate zone cu poluare de suprafata.

4.2. AERUL

Dupa cum a fost mentionat in capitolele anterioare, din activitatile de dezafectare instalatii, trasee conducte tehnologice, rezervoare si de demolare cladiri, constructii, bazine, suprafete betonate pot apare emisii difuze specifice de:

- SO2, NO2, CO si pulberi emise din activitatile de debitare/taiere instalatii;

- SO2, NO2, CO si pulberi rezultate din arderea combustibililor in utilajele specifice de dezafectare, transport materiale, deseuri etc.

- pulberi rezultate din activitati specifice:spargeri beton/demolari, sapaturi/excavari de pamant, transportul pamantului si al materialelor/molozului rezultat;

Aceste emisii vor avea un caracter discontinuu, doar in perioadele de derulare stricta a activitatilor si se vor regasi ca imisii in imediata vecinatate a amplasamentului.

Prin imisii se înţelege transferul poluanţilor în atmosferă către un receptor (omul şi factorii sistemului său ecologic, bunuri materiale etc.). Imisiile într-un anumit punct / zonă reprezintă o însumare a emisiilor dirijate (fixe sau mobile) şi difuze generate de activităţile socio-economice, traficul rutier având o pondere substanţială.

Legea nr. 104/2011 introduce noţiunile de valori limită pentru: SO2, NO2, CO, pulberilor în suspensie (PM10), acestea fiind prezentate in tabelul 4.2.1.

Tabel nr. 4.2.1.

Valori limită (Conform Legii nr. 104/2011)

| Nr. crt. | Substanţa Poluantă | Perioada de mediere | Valoare limită, (g/mc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi în suspensie (PM10) | 24 h | 50 |
|  |  | an calendaristic | 40 |
| 2. | SO2 | 1 h | 350 |
|  |  | 24 h | 125 |
| 3. | NO2 şi NOx | 1 h | 200 |
|  |  | 24 h | 40 |
| 4. | CO | Mediile pe 8 ore | 10.000 |

Nivel actual al imisiilor

Pentru a evalua nivelul imisiilor, inainte de inceperea lucrarilor de dezafectare se prezinta rezultatele masurarilor efectuate in perioada 09-10.05.2016, de INCD – ECOIND in patru puncte la limita incintei depozitului (figura urmatoare).

Rezultatele măsurărilor de imisii la limita incintei OMV Petrom Depozit Roman sunt prezentate în tabelul nr.4.2.2.  si au evidentiat incadrarea in valorile limita impuse de Legea nr. 104/2011.

# Tabel nr. 4.2.2.

Rezultatele măsurărilor de imisii la limita incintei OMV Petrom Depozit Roman

| PUNCT DE PRELEVARE | PERIOADA MASURARE | CONCENTRAŢIE POLUANŢI |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/mc |
|  |  | Pulberi in suspensie (PM10) | NO2 | SO2 | CO |
| P1 –coordonate N 46056`17,08``/ E , 26056`19,27`` | 1 h | - | 0.016 | 0.058 | - |
|  | 8 h | - | - | - | 1.02 |
|  | 24 h | 0.031 | - | - | - |
| P2 – coordonate N 46056`20,53``/ E , 26056`16,64`` | 1 h | - | 0.020 | 0.046 | - |
|  | 8 h | - | - | - | 0.98 |
|  | 24 h | 0.030 | - | - | - |
| P3 – coordonate N 46056`23,72``/ E , 26056`18,23`` | 1 h | - | 0.019 | 0.061 | - |
|  | 8 h | - | - | - | 1.12 |
|  | 24 h | 0.028 | - | - | - |
| P4 – coordonate N 46056`20,70``/ E , 26056`22,90`` | 1 h | - | 0.018 | 0.052 | - |
|  | 8 h | - | - | - | 1.09 |
|  | 24 h | 0.030 | - | - | - |

## Prognozarea impactului şi măsuri de diminuare a impactului

Activitatile de dezafectare preconizate a se realiza vor contribui la cresterea nivelului concentratiilor de poluanti in imisiile determinate la limita incintei depozitului dar se apreciaza ca, prin caracterul temporar, local, nu vor afecta imediata vecinatate a amplasamentului. Afirmatia este sustinuta si de masurile preconizate a se lua pentru limitarea poluarii aerului ca urmare a emisiilor de pulberi si gaze arse din timpul lucrarilor de dezafectare. Masurile vor include:

- echipamente pentru spalarea vehiculelor si a drumurilor de acces si stropirea incintei pentru a minimiza emisiile de praf in mediu.

- stationarea camioanelor cu motoarele oprite;

- folosirea utilajelor cu un grad redus de poluare cu gaze de esapament;

- folosirea autobasculantelor cu revizia tehnica actualizata

- utilizarea unor prelate pentru limitarea emisiilor de particule in atmosfera in cazul vehiculelor deschise de transport a deseurilor

- folosirea de utilaje si echipamente de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a  poluantilor emisi in atmosfera

- acoperirea zonelor de depozitare a molozului care poate genera emisii de pulberi in perioadele de vant puternic (pana la preluarea din amplasament)

4.3. SOLUL  SI  SUBSOLUL

Elemente de caracterizare generala a zonei

Municipiul Roman se afla la aproximativ 46 km spre est de Piatra Neamt, pe malul stang al raului Moldova, in imediata apropiere a confluentei acestuia cu raul Siret.

Localitatea se afla in partea centrala a Podisului Moldovei, la o altitudine situata intre 185 si 205 m, cuprinzand zone atat pe terasa inferioara a raului Moldova cat si pe terasa superioara.

Amplasamentul depozitului Petrom din Roman se afla in zona terasei inferioare si a luncii raului Moldova, caracterizata de existenta unor rezerve deosebit de importante de materiale de constructie balastiera (nisipuri, pietrisuri).

Caracteristic zonei municipiului Roman sunt depozitele nisipo-argiloase, deluvio-coluvio-aluviale cuaternare, gresii, nisipuri si argile sarmatice.

In zona orasului s-au intalnit, la adancimi cuprinse intre 5-15 m de la suprafata terenului, argile marnoase de varsta sarmatiana peste care s-au depus stratele aluvionare sau eoliene de varsta cuaternara constituite din pietrisuri, nisipuri, prafuri, luturi si loessuri de culoare galbena sau cafenie.

Pe un asemenea substrat se regasesc soluri argiloiluviale cenusii, brune podzolice si argiloiluviale podzolice specifice zonei.

Stratificarea litologica a zonei de amplasament a depozitului, reiesita la momentul executiei forajelor  de control a calitatii apei subterane, se prezinta astfel (Anexa 9 ):

F1 – langa rampa CF:

0-0,5m – umplutura

0,5-2,8m – praf argilos

2,8-3,4m – praf nisipos argilos

3,4-7m – nisip fin

F2 – langa rezervoarele de stocare:

0-2,2m – umplutura

2,2-6,9m – praf nisipos galben cenusiu

6,9-8m – nisip fin

F3 – langa rampa de incarcare cisterne:

0-1,5m – umplutura

1,5-3,6m – praf argilos galben

3,6-6,8m – praf nisipos galben cenusiu

6,8-8m – nisip cu pietris si bolovanis

Prezenta stratului argilos in anumite zone  creeaza premisa cantonarii locale a poluantilor, diminuandu-se astfel fenomenul de migrare in adancime, spre panza freatica.

Caracterizarea solului/subsolului din zona de amplasament a depozitului

Dupa cum am precizat anterior, cea mai mare parte a suprafetei amplasamentului depozitului este betonata, cu spatii libere limitate cu precadere in zona exterioara cuvelor de retentie aferente parcurilor de rezervoare.

Pe parcursul celor peste 35 ani de activitate in depozit, ca principale surse potentiale de poluare a solului s-ar fi putut constitui:

- eventualele neetanseitati sau fisurari ale conductelor tehnologice, rezervoarelor

- deversarile accidentale de produse petroliere in zona rezervoarelor si a rampelor CF si auto datorate unor manipulari necorespunzatoare sau neetanseitatilor la armaturi, conducte, furtunuri

- infiltrarea apelor uzate provenite de pe platforma depozitului

Vizita realizata in amplasamentul depozitului in luna mai 2016 nu a reliefat prezenta unor zone vizibil afectate de scurgeri de produse petroliere.

Intrucat nu au fost puse la dispozitie de catre beneficiar niciun fel de date privind calitatea componentei de mediu sol, nu a fost posibila cuantificarea efectelor generate asupra solului de activitatile derulate in amplasament.

Pentru  a raspunde cerintelor din metodologia de elaborare a studiului si a prezenta „poluarea existenta: tipuri si concentratii de poluanti”, INCD ECOIND a realizat, in luna mai 2016, o campanie de investigare a calitatii solului/subsolului. Aceasta constituie starea de referinta pentru prognozarea impactului derulat de proiectul propus asupra componentei de mediu sol.

Investigatiile au vizat cu precadere zonele aferente surselor identificate cu risc potential de poluare cu produse petroliere din zona de amplasament, urmarind identificarea arealelor potential afectate.

Mentionam ca la acest moment  nu poate fi evaluata calitatea subsolului din zonele invecinate obiectivelor pozate subteran (rezervoare, separator de produse petroliere etc), acest lucru fiind posibil numai dupa dezafectarea acestor obiective.

Astfel s-au prelevat probe de sol/subsol din 10 profile,  adancimile de prelevare fiind urmatoarele: 0-10 cm, 50 cm, 100 cm si 200 cm. Prelevarea probelor s-a executat cu sonda de prelevare Buerkle.

Amplasarea profilelor de sol, inclusiv coordonatele geografice ridicate cu GPS se poate vizualiza in figura urmatoare.) si in tabelul 4.3.1.:

Tbel 4.3.1. Localizarea punctelor de prelevare a probelor de sol

| Proba | Localizarea | Coordonate GPS |
| --- | --- | --- |
| S001 | Latura de Nord, la limita Depozitului Petrom Roman in zona rampei CF | 46° 56.403'N 26° 56.315'E |
| S002 | Zona Rampei CF la Sud de aceasta la o distanta de aprox. 6m | 46° 56.394'N 26° 56.333'E |
| S003 | Limita Depozitului Petrom Roman in zona de NE, in zona rampei CF | 46° 56.403'N 26° 56.358'E |
| S004 | Zona situata la Nord de parcul de rezervoare de stocare (distanta aproximativa fata de acesta 12m) | 46° 56.367'N 26° 56.316'E |
| S005 | Zona situata intre casa pompe (la o distanta de aprox. 12 m pe directie Nord) si parcul rezervoarelor de stocare (la aprox. 17 m pe directie Sud-Vest) | 46° 56.372'N 26° 56.362'E |
| S006 | Zona situata in proximitatea parcului de rezervoare de stocare (la aproximativ 17 m de acesta pe directie NV) | 46° 56.363'N 26° 56.283'E |
| S007 | Zona centralei termice si a rezervorului de combustibil ce a deservit acest obiectiv (la aprox. 9 m Nord de cladirea CT) | 46° 56.357'N 26° 56.276'E |
| S008 | Zona rezervoarelor de serviciu (la aprox 6 m Sud de estacada acestora) | 46° 56.318'N 26° 56.339'E |
| S009 | Zona rampei de incarcare autocisterne (la aprox. 12 m pe directie Sud de acest obiectiv) | 46° 56.293'N 26° 56.339'E |
| S010 | Zona situata in proximitatea urmatoarelor obiective: parc rezervoare serviciu, rampa incarcare autocisterne si magazie manipulatie. Distanta fata de rezervoarele de serviciu este de aprox. 12m pe directie Nord | 46° 56.318'N 26° 56.360'E |

In  toate cele 40 probe prelevate au fost determinati indicatorii de calitate: pH, umiditate, THP si in unele din probe s-au determinat si indicatorii de calitate HAP, BTEX, Pb, utilizand metodele de analiza specificate mai jos:

- pH – SR ISO 10390:2005

- umiditate – SR ISO 11465:1998

- THP – SR 7877/2:1995; ISO 14507:2003

- Pb – SR ISO 11407/99

- HAP - ISO 13859:14(E)

- BTEX - SR EN ISO 22155:13

Rezultatele determinarilor analitice sunt prezentate in tabelele  4.3.2. si 4.3.3.

Tabel 4.3.2.  Caracteristicile probelor de sol/subsol din incinta amplasamentului depozitului

| Indicator de calitate | Proba |
| --- | --- |
|  | S1/1 | S1/2 | S1/3 | S1/4 | S2/1 | S2/2 | S2/3 | S2/4 | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | S4/1 | S4/2 | S4/3 | S4/4 | S5/1 | S5/2 | S5/3 | S5/4 |
| pH | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.8 |
| Substanta uscata (%) | 85.8 | 84.6 | 87.8 | 86.4 | 90 | 86 | 83.1 | 86.2 | 92.2 | 91 | 86.8 | 86.5 | 86.5 | 85.9 | 83.1 | 83.7 | 86.2 | 85.6 | 86.8 | 89.3 |
| THP (mg/kg su) | 5751 | 7218 | 48447 | 388 | 368 | 95 | 30 | 37 | 3153 | 3494 | 1474 | 10100 | 123 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |

| Indicator de calitate | Proba |
| --- | --- |
|  | S6/1 | S6/2 | S6/3 | S6/4 | S7/1 | S7/2 | S7/3 | S7/4 | S8/1 | S8/2 | S8/3 | S8/4 | S9/1 | S9/2 | S9/3 | S9/4 | S10/1 | S10/2 | S10/3 | S10/4 |
| pH | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Substanta uscata (%) | 92.6 | 88.2 | 89.7 | 88.8 | 87.4 | 86.6 | 87.5 | 87.4 | 85 | 94.6 | 90.4 | 91.4 | 87.9 | 87.4 | 86.2 | 89.3 | 84.1 | 86 | 86.9 | 83.8 |
| THP (mg/kg su) | 138 | 319 | 33 | 25 | 726 | 419 | 610 | 288 | <25 | 118 | 69 | 168 | <25 | 25 | 87 | 86 | 111 | 38 | 84 | 64 |

Tabel 4.3.3.

| Incercare executata | U.M. | Simbol proba/Valori determinate |
| --- | --- | --- |
|  |  | S1/1 | S1/3 | S3/1 | S3/4 |
| HAP total | mg/kg su | 0.3 | 2.64 | 1.69 | 2.66 |
| -antracen | mg/kg su | 0.01 | 0.73 | 0.06 | 0.08 |
| -benz(a)antracen | mg/kg su | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 1.33 |
| -benz fluoranten | mg/kg su | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.4 |
| -benz(ghi) perilen | mg/kg su | <0.01 | 0.07 | <0.01 | 0.02 |
| -benz(a) piren | mg/kg su | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.25 |
| -crisen | mg/kg su | <0.01 | 0.07 | 0.87 | 0.09 |
| -fluoranten | mg/kg su | 0.02 | 1.2 | 0.01 | 0.28 |
| -indeno(1,2,3-cd)piren | mg/kg su | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| -naftalina | mg/kg su | <0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 |
| -fenantren | mg/kg su | 0.03 | 0.04 | 0.02 | <0.01 |
| -piren | mg/kg su | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| BTEX total | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzen | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Toluen | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Etilbenzen | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| (o,m,p)-xileni | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Plumb | mg/kg su | 24.2 | 7.7 | 23.4 | 16.6 |

| Incercare executata | U.M. | Simbol proba/Valori determinate |
| --- | --- | --- |
|  |  | S2/1 | S6/2 | S7/2 | S8/4 |
| HAP total | mg/kg su | 0.18 | 0.19 | 0.69 | 0.26 |
| -antracen | mg/kg su | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| -benz(a)antracen | mg/kg su | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 0.01 |
| -benz fluoranten | mg/kg su | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| -benz(ghi) perilen | mg/kg su | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| -benz(a) piren | mg/kg su | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| -crisen | mg/kg su | <0.01 | 0.01 | 0.25 | <0.01 |
| -fluoranten | mg/kg su | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| -indeno(1,2,3-cd)piren | mg/kg su | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| -naftalina | mg/kg su | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 |
| -fenantren | mg/kg su | 0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 |
| -piren | mg/kg su | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| BTEX total | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzen | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Toluen | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Etilbenzen | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| (o,m,p)-xileni | mg/kg su | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Plumb | mg/kg su | 6.2 | 28.4 | 8.6 | 5.1 |

Interpretarea rezultatelor determinarilor analitice pentru indicatorii THP, Pb, HAP si BTEX  s-a realizat prin comparatie cu valorile de referinta impuse prin Ord. MAPPM nr. 756/1997 - ”Reglementări privind evaluarea poluării mediului” ce introduce noţiunile de “prag de alertă” (PA) şi “prag de intervenţie” (PI).

PA - concentraţii de poluanţi în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autorităţile competente asupra unui impact potenţial asupra mediului şi care determină declanşarea unei monitorizări suplimentare şi/sau reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

PI - concentraţii de poluanţi în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, la care autorităţile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului şi reducerea concentraţiilor de poluanţi din emisii/evacuări.

Valori de referinţă in sol

conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997 (mg/kg su)

| Poluant | Valoare normală (Vn) | Prag de alertă (PA) | Prag de intervenţie (PI) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Folosinte sensibile | Folosinte mai putin sensibile | Folosinte sensibile | Folosinte mai putin sensibile |
| Total hidrocarburi din petrol | (100 | 200 | 1000 | 500 | 2000 |
| Plumb | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |
| HAP total | <0.1 | 7.5 | 25 | 15 | 150 |
| -antracen | <0.05 | 5 | 10 | 10 | 100 |
| -benz(a)antracen | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| -benz fluoranten | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| -benz(ghi) perilen | <0.02 | 5 | 10 | 10 | 100 |
| -benz(a) piren | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| -crisen | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| -fluoranten | <0.02 | 5 | 10 | 10 | 100 |
| -indeno(1,2,3-cd)piren | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| -naftalina | <0.02 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| -fenantren | <0.05 | 2 | 5 | 5 | 50 |
| -piren | <0.5 | 5 | 10 | 10 | 100 |
| BTEX total | - | - | - | - | - |
| Benzen | <0.01 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| Toluen | <0.05 | 15 | 30 | 30 | 100 |
| Etilbenzen | <0.05 | 5 | 10 | 10 | 50 |
| (o,m,p)-xileni | <0.05 | 7.5 | 15 | 15 | 25 |

Nu sunt prevazute valori limita pentru concentratia ionilor de hidrogen in sol. Valorile determinate in probele prelevate, intre 7.3 si 8.9, indica faptul ca solul in zona amplasamentului este neutru spre slab alcalin.

Rezultatele determinarilor analitice, comparate cu valorile de referinta impuse de Ordinul MAPPM nr. 756/1997, pentru categoria de soluri cu folosinta mai putin sensibila a evidentiat urmatoarele:

- in cca.50% din probele analizate valorile THP s-au situat sub valoarea normala

- valori ale THP cuprinse intre valoarea normala si valoarea pragului de alerta s-au inregistrat in 30% din cazuri, indicand o poluare nesemnificativa (o parte din acestea s-au determinat in zona centralei termice si a rezervorului de combustibil ce a deservit acest obiectiv si zona dinspre parcul de rezervoare stocare)

- cea mai afectata zona este cea din partea nordica a rampei CF, respectiv zona de unde au fost prelevate probele de sol/subsol din profilele S1 si S3; in ambele profile, concentratiile de THP cresc in adancime si depasesc valoarea pragului de interventie, indicand o poluare semnificativa, astfel:

- pe nivelul I de probare de 1,5 ori (S3) pana la 2,8 ori (S1)

- pe nivelul II de probare de 1,7 ori (S3) pana la 3,6 ori (S1)

- pe  nivelul III de probare de 5 ori (S3) pana la 24 ori (S1)

- in aceeasi zona, s-au inregistrat si cele mai mari valori ale HAP total, dar si componente ale acestora (antracen, benz(a)antracen, benz fluoranten, benz(ghi) perilen, benz(a) piren, crisen); aceste valori sunt peste valorile normale dar nu ating pragurile de alerta indicand o poluare nesemnificativa

- determinarile de BTEX nu au evidentiat prezenta acestor compusi in solurile din zona de amplasament a depozitului

- concentratiile de plumb determinate in cateva probe depasesc usor valoarea normala, situandu-se asadar cu mult sub valoarea pragului de alerta

*

*           *

In perioada de functionare, in incinta depozitului, au fost luate o serie de masuri care au vizat diminuarea efectelor produse de activitatile derulate timp de peste 35 ani pe amplasament, printre care se mentioneaza lucrarile specifice de decopertare si eliminare infrastructura si sol contaminat  din zona rampei CF (la nivelul anului 2007).

In prezent, prin investigatiile realizate in amplasamentul depozitului, a fost posibila cuantificarea partiala a efectelor induse de activitatile derulate. Arealele investigate au fost limitate datorita suprafetei depozitului in majoritate betonat (strat protector 20-30 cm) si datorita obiectivelor pozate subteran (rezervoare, separator de produse petroliere etc).

Prin investigatiile realizate in zonele unde a fost posibil, nu s-a identificat o poluare cu produse petroliere, cu exceptia zonei invecinate a rampei CF (zona nordica).

Se apreciaza ca, poluarea cu THP a solului/subsolului identificata in aceasta zona, care indica o crestere semnificativa in adancime, se poate datora cantonarii poluantilor in structurile litologice care asigura o impermeabilizare naturala. Faptul ca in apa subterana nu au fost identificate produsele petroliere in majoritatea perioadelor de monitorizare reprezinta un argument in sustinerea acestei ipoteze.

Pentru definirea arealului contaminat (ca suprafata si adancime) se recomanda realizarea unor investigatii amanuntite in zona rampei CF. De asemenea se recomanda investigarea zonelor de amplasare a obiectivelor pozate subteran si a altor zone identificate a fi potential poluate dupa indepartarea stratului protector de beton existent.

Tinand cont de faptul ca dupa sistarea activitatii, in anul 2010, s-au realizat etapizat o serie de lucrari care au vizat golirea, curatarea si securizarea rezervoarelor, traseelor de conducte tehnologice, a tuturor instalatiilor, curatarea rigolelor de la rampa CF, materialele, produsele, deseurile rezultate fiind eliminate din amplasament se apreciaza ca practic au fost eliminate o mare parte din sursele potentiale generatoare de poluare din amplasament.

In urma rezultatelor investigatiilor ce se vor realiza (stabilirea calitatii solului si estimarea cantitatii de pamant infestat) se va putea alege, daca va fi cazul, metoda optima de refacere ecologica a amplasamentului.

In proiect nu este precizata categoria de folosinta a terenului in viitor.

Realizarea activitatilor preconizate prin proiectul de dezafectare va conduce la:

- inlaturarea stratului protector al terenului

- eliminarea constructiilor supraterane si a traseelor de conducte

- dezgroparea rezervoarelor si conductelor subterane si indepartarea lor din amplasament

Pe perioada de dezafectare poate apare ca sursa potentiala de poluare depozitarea temporara, necorespunzatoare, a deseurilor contaminate cu produse petroliere.

## Prognozarea impactului şi măsuri de diminuare a impactului

In conditiile in care toate lucrarile de dezafectare se vor realiza cu respectarea metodologiilor necesare asigurarii protectiei mediului astfel incat sa nu se genereze surse de poluare (cum ar fi depozitarea materialelor contaminate cu produse petroliere in locuri neamenajate), nu va exista un impact asupra calitatii solului/subsolului din zona.

In acest sens, se recomanda ca masuri de limitare a aparitiei unor potentiale elemente generatoare de impact asupra solului/subsolului:

- aplicarea procedeelor tehnologice de dezafectare care sa nu induca o accentuare a poluarii existente la momentul sistarii activitatii (in zonele contaminate identificate)

- eliminarea controlata a deseurilor contaminate si depozitarea acestora in conditii de protectia mediului

- diminuarea posibilitatilor de antrenare a poluantilor de catre apele de precipitatii prin aplicarea de masuri tehnologice corespunzatoare de dezafectare

4.4. Biodiversitatea

Dupa cum am mentionat anterior in cadrul lucrarilor de dezafectare/demolare a obiectivelor din depozit pot apare emisii de pulberi in concentratii care nu pot fi estimate. Acestea vor avea caracter temporar si local si nu vor afecta biodiversitatea din zona.

4.5. Peisajul

Prin dezafectarea/demolarea obiectivelor existente in cadrul depozitului se poate obtine un impact pozitiv asupra peisajului, prin imbunatatirea imaginii zonei.

Dupa finalizarea tututor operatiilor de dezafectare/demolare si transport a deseurilor rezultate,  suprafata va fi nivelata.

4.6. Mediul social si economic

Pana la data realizarii studiului nu se detin informatii referitoare la intentiile de viitor ale proprietarului terenului pe care se afla amplasat depozitul.

Activitatie de dezafectare vor genera un impact negativ nesemnficativ asupra populatiei din zona, doar pe perioada de derulare.

CAPITOLUL 5

ANALIZA ALTERNATIVELOR

La momentul actual, Depozitul Petrom Roman este inchis si nefunctional, obiectivul strategic al titularului fiind desfiintarea acestuia.

La aceasta alternativa finala adoptata s-a ajuns luand in considerare atat  aspecte economice vizate la nivel de societate cat si efectele potentiale estimate ce se pot manifesta pe termen lung asupra mediului in conditiile mentinerii depozitului.

Analiza alternativelor a luat in considerare mai multe criterii:

- problematica/aspectele de mediu

- analiza financiara

- aspectele sociale

„Alternativa 0 sau de referinta” reprezentata de alegerea neimplementarii proiectului ar fi nedemolarea depozitului si conservarea acestuia, intrucat activitatile sunt sistate din anul 2010.

Daca s-ar adopta aceasta alternativa ar exista dezavantajul major din punct de vedere al protectiei mediului in sensul ca, chiar daca rezervoarele, instalatiile existente in amplasament au fost golite, curatate, securizate, practic eliminandu-se una din sursele generatoare de poluare a mediului, se mentin in continuare ca surse, atat zonele identificate a fi poluate in adancime din partea nordica a rampei CF cat si structurile subterane pentru care nu s-a putut stabili starea fizica.

In aceste conditii exista riscul contaminarii panzei freatice din zona cu produsele petroliere cantonate in structurile litologice si ulterior migrarea acestora, cu potential de afectare a resursei de apa de alimentare din zona.

Pe langa aceste aspecte legate de impactul de mediu, aceasta varianta ar presupune o serie de costuri de conservare, intretinere si de monitorizare periodica a calitatii componentelor de mediu, pe o perioada indelungata de timp, precum si costuri legate de decontaminarea zonelor poluate evidentiate prin investigatii; acestea nu ar fi in concordanta cu obiectivele societatii de a reduce la minim costurile si riscurile de mediu.

Asadar motivatia de a nu alege aceasta alternativa ar fi si de ordin financiar.

Un alt aspect important de mentionat, in sensul excluderii aplicarii acestei alternative, este imaginea zonei in conditiile mentinerii obiectivului, tinand cont de faptul ca  in imediata vecinatate sunt prezente locuinte particulare.

De asemenea un alt argument in defavoarea alegerii alternativei „0” ar fi si terenul pe care se afla amplasat depozitul care, prin mentinerea structurilor existente, nu ar mai putea fi utilizat.

„Alternativa 1” analizata de titularul proiectului ar fi demolarea partiala a depozitului (respectiv doar a structurilor de suprafata).

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, chiar daca sunt inlaturate structurile de suprafata (rezervoare, instalatii/trasee de conducte), raman ca surse potentiale de poluare a mediului structurile subterane a caror stare fizica nu se cunoaste, rampele CF si auto, precum si zonele de sol/subsol investigate si identificate ca fiind poluate.

Fata de alternativa „0” aceasta prezinta avantajul eliminarii emisiilor de poluanti in atmosfera intrucat nu s-ar mai realiza activitatile de incarcare/descarcare combustibili.

Ca si in cazul primei alternative prezentate se mentin insa structurile subterane cu potential poluator in special asupra panzei freatice din zona, cu efecte pe termen indelungat.

Singurul impact pozitiv ar fi cel de modificare a peisajului zonei prin disparitia cladirilor si tuturor structurilor supraterane.

Costurile alocate in situatia aplicarii acestei alternative vor fi atat pe termen scurt - in etapa de dezafectare a structurilor supraterane, cat si pe termen lung - asociate mentinerii obiectivelor amplasate subteran datorate monitorizarii calitatii componentelor de mediu (sol, subsol, apa subterana, apa pluviala).

Pentru poluarea identificata in zona rampei CF trebuie luate masuri de limitare/remediere care vor conduce la cresterea costurilor suportate de companie in situatia aplicarii acestei variante.

„Alternativa 2” reprezinta varianta finala adoptata de titularul proiectului si anume aceea de demolare totala a depozitului.

Aplicarea acestei variante vizeaza eliminarea tuturor obiectivelor din amplasament (atat supraterane cat si subterane).

In aceste conditii efectele implementarii proiectului vor fi benefice din mai multe puncte de vedere:

- din perspectiva impactului asupra mediului, prin inlaturarea tuturor surselor potential generatoare de poluare din depozit cu posibile efecte si in vecinatate (rampa CF si auto, structuri subterane etc), se elimina riscurile de afectare in continuare a mediului in zona

Impactul asupra mediului se va manifesta temporar si local, doar in perioada de derulare a activitatilor de dezafectare. Daca acestea vor fi realizate in conditiile respectarii normelor specifice, a legislatiei de mediu, nu vor fi induse efecte negative asupra mediului.

Fata de alternativa anterioara, adoptarea acesteia, respectiv aplicarea proiectului ar conduce la imbunatatirea calitatii mediului in zona, la inlaturarea riscului de extindere a poluarii in vecinatatea amplasamentului depozitului.

- prin alegerea „alternativei 2”, ca urmare a eliminarii tuturor obiectivelor din amplasament (inclusiv a structurilor subterane), se vor putea realiza investigatii amanuntite asupra calitatii solului/subsolului, delimitandu-se arealele afectate.

In functie de rezultatele obtinute compania va adopta solutiile optime - tehnologice si financiare, de refacere/reabilitare a terenului pe care este amplasat depozitul,  care ulterior poate fi folosit in alte scopuri sau poate fi vandut, functie de interesele si obiectivele companiei.

- aplicarea proiectului conduce la imbunatatirea imaginii zonei prin disparitia unor obiective, constructii industriale, existand ulterior posibilitatea utilizarii amplasamentului in alte scopuri, in concordanta si cu planurile urbanistice zonale.

- referitor la costuri, varianta aleasa va implica alocarea doar pe termen scurt a  unor resurse financiare necesare activitatilor de demolare, care se vor limita doar la perioada de derulare a proiectului.

Aceasta varianta raspunde obiectivului principal al companiei de a minimiza costurile dar si riscurile si, in final, strategiei de business a OMV Petrom.

Fata de situatia de referinta reprezentata de „alternativa 0” si de „alternativa 1”, implementarea proiectului -„alternativa 2”- va genera pe de-o parte beneficii de mediu prin aplicarea tuturor masurilor de reducere a impactului si eliminarea surselor de poluare si pe de alta parte beneficii economice pentru PETROM.

Analiza comparativa a variantelor prezentate si avute in vedere a fost realizata utilizand procedura de evaluare a impactului asupra mediului prevazuta de Ord. MAPM nr. 863/2002, fiind utilizata lista de control din Anexa 2, tabelul 2.

Pentru identificarea posibilelor impacturi au fost luate in considerare toate activitatile implicate in implementarea proiectului, componentele mediului receptor si interactiunile potentiale intre componente si activitati. Au fost selectate doar acele activitati si componente de mediu relevante pentru proiect, astfel incat sa se poata realiza o matrice a impactului pentru fiecare alternativa, intr-o schema generala.

In continuare se prezinta tabelul cuprinzand activitatile si/sau actiunile proiectului identificate care pot avea impact asupra mediului (in concordanta cu Indrumarul APM Neamt) – tab.5.1.:

Tab. 5.1.

| Proiectul va implica una din urmatoarele actiuni, care vor crea schimbari in zona ca rezultat al naturii, formei sau scopului noii investitii |
| --- |
| 1 | Schimbare permanenta sau temporara a folosintei terenului, modului de acoperire sau topografiei, inclusiv cresterea gradului de folosire a terenului |
| 2 | Eliberarea terenului existent de vegetatie si cladiri |
| 3 | Noi folosinte ale terenului |
| 6 | Lucrari de demolare |
| 18 | Intensificarea traficului de orice fel in timpul etapei de construire sau functionare |
| 26 | Transport de persoane sau materiale necesare in timpul fazelor de constructie, functionare sau dezafectare |
| Proiectul va folosi una din urmatoarele resurse naturale sau orice alte resurse care sunt neregenerabile sau exista in cantitate mica |
| 38 | Energie, inclusiv electricitate si combustibili |
| Proiectul va produce deseuri solide in timpul construirii, functionarii sau incetarii activitatii |
| 45 | Materiale excavate, steril sau deseuri de mina |
| 46 | Deseuri orasenesti (menajere si/sau comerciale) |
| 47 | Deseuri periculoase sau toxice (inclusiv deseuri radioactive) |
| 51 | Deseuri provenite din constructii sau demolari |
| 55 | Orice alte deseuri solide |
| Proiectul va avea ca efect emiterea in aer de poluanti sau orice alte substante periculoase, toxice, nocive |
| 58 | Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau transportul acestora |
| 60 | Praf sau mirosuri din manevrarea materialelor inclusiv materiale de constructie, ape uzate, deseuri |
| 62 | Emisii din arderea deseurilor in aer liber (ex resturi de la operatiunile de taiere sau din activitatea de constructii) |
| 63 | Emisii din orice alte surse |
| Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca efect radiatie luminoasa, termica sau alte forme de radiatii electromagnetice |
| 66 | Din constructii sau demolari |
| 68 | Din traficul generat de lucrarile de constructie |
| Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei prin emisii de poluanti pe terenuri sau in ape de suprafata, ape subterane, ape de coasta sau marine |
| 72 | Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de materiale periculoase sau toxice |
| 74 | Prin depunerea in ape sau pe sol a poluantilor emisi in aer |
| Proiectul va conduce la schimbari sociale |
| 83 | Prin crearea de locuri de munca in timpul fazei de constructie sau functionare sau invers, prin reducerea locurilor de munca disponibile cu efecte asupra somajului si a economiei |
| Exista alti factori care pot fi luati in considerare |
| 90 | Proiectul se refera la sistarea definitiva/dezafectarea unor activitati? In acest caz poate exista impact postinchidere |

Analiza mărimii impactului, durata, reversibilitatea, viabilitatea pentru fiecare alternativă a proiectului şi pe fiecare componentă de mediu s-a realizat tinand cont de prevederile Anexei 2, punctul 6 din HG 1076/2014 (modificata prin HG 918/2010) – analiza calitativa precum si de scara de valori conceputa pentru usurinta evaluarii impactului (tab. 5.2.) – analiza cantitativa.

Tab. 5.2.

| Valoare |  |
| --- | --- |
| +3 | Efecte puternic pozitive |
| +2 | Impact pozitiv vizibil |
| +1 | Semnale de imbunatatire a calitatii factorilor de mediu |
| 0 | Nu exista impact asupra calitatii factorilor de mediu |
| -1 | Afectarea factorilor de mediu la limita acceptata in legislatia in vigoare |
| -2 | Impact sensibil negativ – cu efecte reversibile- asupra factorilor de mediu |
| -3 | Impact major negativ cu efecte care necesita masuri si lucrari radicale de stopare a situatiei |

In continuare, in tabelele 5.3-5.5 se prezinta, pentru fiecare alternativa studiata, analiza din punct de vedere calitativ a impactului de mediu.

Tab. 5.3. Matricea potentialelor efecte asupra mediului -  ALTERNATIVA “0”

| COMPONENTA AFECTATA | EFECTE ASUPRA MEDIULUI |
| --- | --- |
|  | Semnifi cative | Secun dare | Cumula tive | Siner gice | Termen scurt | Termen mediu | Termen lung | Perma nente | Tempo rare | Pozitive | Negative |
| 1.Biodiversi tatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Populatia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Sanatatea umana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Solul | * |  | * |  |  |  | * | * |  |  | * |
| 5.Apa | * |  | * |  |  |  | * | * |  |  | * |
| 6.Aerul |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 7.Factorii climatici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Valori materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Patrimoniul cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Patrimoniul arhitectonic si arheologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Peisajul | * |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * |
| 12.Relatiile dintre acestia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |

Tab. 5.4. Matricea potentialelor efecte asupra mediului - ALTERNATIVA “1”

| COMPONENTA AFECTATA | EFECTE ASUPRA MEDIULUI |
| --- | --- |
|  | Semnifi cative | Secun dare | Cumula tive | Siner gice | Termen scurt | Termen mediu | Termen lung | Perma nente | Tempo rare | Pozitive | Negative |
| 1.Biodiversi tatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Populatia |  | * |  |  | * |  |  |  | * |  | * |
| 3.Sanatatea umana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Solul | * |  | * |  |  |  | * | * |  |  | * |
| 5.Apa | * |  | * |  |  |  | * | * |  |  | * |
| 6.Aerul |  | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
| 7.Factorii climatici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Valori materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Patrimoniul cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Patrimoniul arhitectonic si arheologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Peisajul |  | * |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 12.Relatiile dintre acestia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |

Tab. 5.5. Matricea potentialelor efecte asupra mediului  - ALTERNATIVA “2”

| COMPONENTA AFECTATA | EFECTE ASUPRA MEDIULUI |
| --- | --- |
|  | Semnifi cative | Secun dare | Cumula tive | Siner gice | Termen scurt | Termen mediu | Termen lung | Perma nente | Tempo rare | Pozitive | Negative |
| 1.Biodiversi tatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Populatia |  | * |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 3.Sanatatea umana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Solul |  | * | * |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 5.Apa |  | * | * |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 6.Aerul |  | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
| 7.Factorii climatici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Valori materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Patrimoniul cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Patrimoniul arhitectonic si arheologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Peisajul |  | * |  |  |  |  | * | * |  | * |  |
| 12.Relatiile dintre acestia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  | 5 | 2 |  | 1 |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |

Analiza din punct de vedere calitativ a impactului de mediu a relevat urmatoarele aspecte:

- Alternativa “0”

Efectele asupra mediului sunt majoritar semnificative (sol, apa, peisaj), cu caracter cumulativ (sol, apa).

Acestea se vor manifesta preponderent pe termen lung, avand caracter permanent.

In consecinta, efectele aplicarii acestei alternative vor fi negative asupra solului, apei, peisajului.

- Alternativa “1”

Efecte semnificative se mentin doar asupra solului si apei, cu caracter cumulativ; majoritar se manifesta efecte secundare asupra populatiei, aerului, peisajului.

Preponderent efectele vor avea caracter permanent si se vor manifesta pe termen lung (sol, apa, peisaj).

Fata de situatia anterioara, pe langa efectele negative asupra populatiei, solului si apei apare un efect vizibil pozitiv asupra peisajului.

- Alternativa “2”

Aplicarea acestei alternative va avea numai efecte  secundare, cumulative, care se vor manifesta pe termen lung, majoritatea avand caracter permanent.

Fata de situatiile anterioare, nu mai apar efecte negative asupra mediului, toate fiind considerate pozitive in cazul aplicarii acestei alternative.

Pornind de la matricile de evaluare a impactului prezentate in cele trei variante alternative s-a realizat cuantificarea impactului luand in calcul valorile mentionate in tabelul 5.2.

Analiza comparativa a cuantificarii efectelor aplicarii alternativelor luate in considerare este prezentata in tabelul 5.6.

Tab. 5.6.

| Impact generat | Alternativa „0” | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa subterana | -1 | -1 | +1 |
| Sol/subsol | -2 | -2 | +2 |
| Populatie | -1 | -1 | 0 |
| Peisaj | -2 | -1 | +2 |
| Total medie | -1.5 | -1.25 | +1.25 |

In concluzie, cuantificarea efectelor aplicarii alternativelor luate in considerare si prezentate mai sus justifica alegerea Alternativei 2, respectiv implementarea proiectului propus.

CAPITOLUL 6

MONITORIZAREA

Tinand cont de informatiile prezentate in cadrul studiului referitoare la activitatile de dezafectare a obiectivelor, instalatiilor din amplasament si demolarea cladirilor, constructiilor, a suprafetelor betonate si evacuarea tuturor deseurilor rezultate, se propune realizarea de investigatii asupra calitatii solului/subsolului la aceasta etapa.

Acestea vor permite evaluarea efectelor produse de activitatile derulate in acest amplasament si, daca va fi cazul, de luare a unor masuri specifice de remediere, refacere, in scopul aducerii la o calitate corespunzatoare cerintelor de viitor, nedefinite in acest moment.

Investigatiile vor fi conduse in special in zonele unde au fost identificate deja poluari ale solului/subsolului (zona rampei CF) in scopul definirii arealelor contaminate (ca suprafata si adancime) dar si in alte zone in care in perioada de functionare s-au derulat activitati cu potential de contaminare (obiective amplasate subteran, rezervoare de stocare, separator de produse petroliere, conducte ingropate etc).

Pe langa aceste investigatii, pentru deseurile ce provin din obiective la care a fost vizualizata o poluare (de ex. magazia de manipulatie din vecintatea rampei de incarcare autocisterne), inainte de eliminare se vor realiza teste de levigare pentru stabilirea tipului de depozit in care poate fi depus.

De asemenea, pe perioada de derulare a activitatilor de demolare, se propune analiza lunara a imisiilor la limita incintei depozitului pentru urmatorii poluanti: SO2, NO2, CO, pulberi.

Tot cu o frecventa lunara se propune si monitorizarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului in timpul desfasurarii lucrarilor de dezafectare.

Atat in perioada de derulare a activitatilor de dezafectare cat si dupa finalizarea acestora se propune aplicarea unui program de monitorizare a calitatii panzei freatice in forajele de control existente in amplasament.

Rezumand cele mentionate mai sus, in tabelul urmator, se prezinta planul de monitorizare a calitatii componentelor de mediu, cu indicarea parametrilor, a periodicitatii si amplasamentelor alese.

| Componenta monitorizata | Parametru de monitorizat | Frecventa de monitorizare | Zona de amplasare |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol/subsol | THP | La dezafectare | zona rampei CF |
|  |  |  | separator de produse petroliere |
|  |  |  | conducte ingropate |
|  |  |  | rezervoare de stocare |
| Panza freatica | pH, CCOCr, produse petroliere | Lunar in perioada de dezafectare | Forajele de control existente in amplasamentul depozitului |
|  |  | Semestrial dupa finalizarea dezafectarii |  |
| Aer - imisii | SO2, NO2, CO, pulberi | Lunar in perioada de dezafectare | In 4 puncte la limita incintei depozitului |
| Zgomot | nivelul de zgomot | Lunar in perioada de dezafectare | In 4 puncte la limita incintei depozitului |
| Deseuri de la dezafectare constructii | Conform Ord.95/2005 | La dezafectare | Obiective la care a fost vizualizata o poluare |

CAPITOLUL 7

SITUAŢII DE RISC

Activitatile de dezafectare a depozitului de produse petroliere Roman derulate in conditii de respectare a legislatiei in vigoare specifice atat organizarii de santier cat si protectiei muncii si PSI vor conduce la diminuarea posibilitatilor de aparitie a unor accidente. Nu sunt excluse insa total situatiile de riscuri naturale.

In organizarea de santier aferenta lucrarilor de dezafectare se va delimita zona de lucru printr-o imprejmuire cu panouri care sa nu permita accesul persoanelor straine.

Masuri de prevenire a accidentelor

Pe toata durata lucrarilor propuse a se realiza conform proiectului se va respecta legislatia in vigoare privind securitatea si protectia muncii. Formatiile de lucru vor fi instruite corespunzator si vor fi dotate cu mijloace adecvate de protectie.

Se vor respecta urmatoarele prescriptii :

- Norme specifice de securitatea muncii pentru transport intern/1995

- Legea nr.319/2006 privind Securitatea si sanatatea in munca

- Norme generale de protectia muncii/2002

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat de MLPAT cu ord.9/N-15.03.93.

- IM 006-96- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii aprobate de MLPAT cu ord. Nr.73/N-15.10.96

- Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrul la inaltime (1995).

Se va avea in vedere asigurarea stabilitatii elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri, pana la inlaturarea lor, balustrade de protectie, inscriptii de avertizare si interzicerea accesului in zona a persoanelor care nu sunt implicate in activitatea de demolare de la punctul de lucru respectiv.

Montarea, demontarea constructiilor provizorii se va face numai pe baza proiectelor de organizare pe santier.

Toate utilajele electrice cu care se lucreaza vor fi legate la pamant printr-o priza de capacitate corespunzatoare.

Unitatea care efectueaza dezafectarea va lua toate masurile specifice de protectie pentru a elimina producerea de accidente de munca.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

Conform Normativului de prevenire si stingere a incendiilor C300/1994 elaborat de Institutul de Proiectare,Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru constructii , pe durata executarii lucrarilor de dezafectare constructii metalice, cladiri si  instalatii aferente acestora  s-au elaborat “Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor” specifice organizarilor de santier si pe timpul executarii lucrarilor de dezafectare.

Se va avea in vedere dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea in perfecta stare de functionare.

Se va respecta organizarea alarmarii si interventiei pentru stingerea incediilor la locul de munca precum si constituirea echipelor de interventie si atributiilor.

Inaintea procesului tehnologic de demolare, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de baza impotriva incediilor.

Depozitarea temporara pe amplasament a materialelor rezultate din procesele de demolare, transportul acestora pe alt amplasament, se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu conditia de a nu se bloca caile de acces de apa si mijloace de stingere si spatiile de siguranta dintre cladiri.

CAPITOLUL 8

DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Evaluarea impactului generat de activitatile de dezafectare propuse prin proiect ce face obiectul prezentei analize reprezinta un studiu complex, cu mare grad de dificultate si responsabilitate.

Pe parcursul elaborarii prezentei documentatii nu s-au intampinat dificultati in colaborarea cu titularul proiectului pentru evaluarea corecta a impactului asupra mediului.

CAPITOLUL 9

###### REZUMAT

Conform HG nr. 445/2009  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, proiectul  Dezafectare Depozit de Produse Petroliere Roman apartinand OMV PETROM SA se incadreaza in Anexa 2, pct.13. lit a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din Anexa 1, ale proiectelor prevazute in Anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Tinand cont de acestea Agentia pentru Protectia Mediului Neamt a decis declansarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus-mentionat.

Prezenta lucrare - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului la Dezafectare Depozit de Produse Petroliere Roman apartinand OMV PETROM SA s-a realizat in conformitate cu reglementările din Anexa 2, Partea a- II-a din Ordinul nr. 863/2002 al MAPM,  tinand cont de precizarile din adresa emisa de APM Neamt nr. 890/ 11.05.2015.

Lucrarea are drept obiectiv principal evidentierea modificărilor posibile, pozitive sau negative, ce pot interveni în calitatea componentelor de mediu in perioada de derulare a proiectului si dupa finalizarea activitatilor.

Depozitul de produse petroliere Roman care urmeaza a se dezafecta se afla amplasat pe un teren aflat in proprietatea SC OMV PETROM SA, in intravilanul orasului Roman, pe str. Mihai Viteazu nr. 15, ocupand o suprafata de 40690 mp conform masuratorilor topografice. Terenul este in cea mai mare parte betonat, spatiile libere fiind restranse, limitate cu precadere in zona exterioara cuvelor de retentie aferente parcurilor de rezervoare.

Activitatile in cadrul obiectivului analizat, constand in principal in stocare si distributie carburanti, s-au derulat in baza Autorizatiei de Mediu nr. 89/24.10.2010, pe o perioada de peste 30 ani, incepand din anul 2010 aceasta fiind sistata, factorii responsabili ai societatii luand decizia de a dezafecta depozitul.

Dupa incetarea activitatii in anul 2010 depozitul a fost inchis, securizat si pregatit pentru etapa finala de dezafectare.

S-au demarat o serie de lucrari care au vizat in principal demontarea capacelor rezervoarelor, armaturi, supape, golirea, curatarea rezervoarelor, scoaterea slamului si eliminarea, securizarea rezervoarelor, traseelor de conducte tehnologice, a tuturor instalatiilor, curatarea rigolelor de la rampa CF.

Ca urmare a vizitei realizate de catre reprezentantii INCD ECOIND in amplasamentul depozitului in luna mai 2016 s-a putut vizualiza stadiul golirii, curatarii, securizarii rezervoarelor, instalatiilor (confirmat si de fotografiile prezentate in studiu), constatandu-se totodata ca acestea aveau o stare fizica buna, fara a prezenta o uzura avansata sau coroziune.

De asemenea nu au fost evidentiate scurgeri vizibile de produse petroliere in afara cuvelor, platformelor betonate, a rezervoarelor si conductelor de transport aferente, zona separatorului de produse petroliere; nici in zona rampei CF solul nu prezinta urme de produse petroliere.

Proiectul prevede dezafectarea tuturor instalatiilor, rezervoarelor, constructiilor din amplasament si acestea se vor executa in patru etape, in fiecare etapa urmand sa se dezafecteze o serie de obiective din amplasament. Practic activitatile se vor derula in trei etape, in cea de-a patra etapa urmarindu-se refacerea si nivelarea terenului.

In principal lucrarile de dezafectare/demolare a instalatiilor si constructiilor  de pe amplasament presupun:

- Dezafectare rezervoare cilindrice verticale cu capacitatea de 700-2000 mc, montate suprateran

- Dezafectare rezervoare cilindrice orizontale cu capacitatea de 60 mc, montate suprateran, pe structura din beton armat

- Dezafectare instalatii tehnologice supraterane reprezentate de conducte si armaturi de diferite dimensiuni, amplasate pe estacade, suporti sau chituci

- Demolarea constructiilor din beton si zidarie: cladiri, platforme din beton, suporti si fundatii, infrastructuri din beton si beton armat

- Dezafectare rezervoare metalice subterane si a bazinelor de retentie ale acestora

- Dezafectarea instalatiilor tehnologice reprezentate de conducte metalice subterane

- Demolare constructii metalice: scari, podete, balustrade, suporti, stalpi etc

- Dezafectare retea de canalizare si blindare racord de canalizare

- Dezafectare separator de produse petroliere

- Demontare linie cale ferata si rampa CF

Tehnologia de dezafectare va fi stabilita de executantul lucrarilor.

Din activitatile propuse in proiect :

- nu vor fi generate ape uzate intrucat s-au realizat deja operatiile de golire, spalare, curatare rezervoare, trasee de conducte, rigole, bazine ale statiei de epurare

- emisiile de noxe gazoase rezultate din arderea combustibililor din utilajele ce vor fi folosite la dezafectare instalatii, trasee, respectiv demolare cladiri, constructii precum si emisiile de pulberi vor avea caracter temporar si se vor manifesta local

- deseurile estimate a rezulta din activitatile propuse prin proiect  vor fi eliminate prin preluare de firme specializate

Toate materialele si deseurile rezultate in urma activitatilor de dezafectare se vor gestiona conform legislatiei in vigoare, se vor colecta pe categorii, vor fi transportate si depozitate temporar in spatii special amenajate, in deplina siguranta pentru mediu. Ulterior, in functie de gradul de periculozitate, se vor valorifica sau elimina din amplasament prin preluarea de catre firme autorizate, manipularea si transportul realizandu-se cu respectarea cerintelor privind protectia factorilor de mediu.

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI

In perioada de derulare a activitatilor de dezafectare a obiectivelor din amplasamentul depozitului de produse petroliere Roman se estimeaza posibilitatea aparitiei unor elemente generatoare de impact asupra componentelor de mediu, care vor fi reduse si se vor manifesta local, cu caracter temporar si reversibil, dupa cum urmeaza:

- la dezafectarea instalatiilor, traseelor de conducte, rezervoarelor, pot fi inregistrate cresteri ale nivelului de zgomot ca urmare a lucrarilor de taiere, dezmembrare si ca urmare a traficului mai intens de autovehicule/utilaje ce preiau materialele rezultate; de asemenea pot apare cresteri ale nivelului de zgomot ca urmare a folosirii utilajelor specifice de spargere a suprafetelor betonate, a demolarii cladirilor/constructiilor

- pot fi inregistrate cresteri ale nivelului emisiilor gazoase evacuate ca urmare a traficului mai intens al utilajelor de transport materiale rezultate si/sau a emisiilor gazoase rezultate din procese de taiere diferite componente dar si a emisiilor de pulberi ca urmare a demolarii cladirilor/constructiilor

APA

Tinand cont de informatiile prezentate in studiu si anume ca rezervoarele, traseele de conducte etc au fost deja curatate si spalate dupa sistarea activitatii in depozit si practic nu se pune problema necesitatii utilizarii de apa de alimentare in activitatile de demolare aferente proiectului, se apreciaza ca  impactul asupra sursei de alimentare va fi nesemnificativ.

O situatie in care este posibila utilizarea apei de alimentare ar fi umectarea materialelor rezultate ca urmare a demolarilor, pentru diminuarea emisiilor de pulberi in atmosfera dar cantitatea utilizata va fi foarte redusa.

Nici in privinta apelor uzate constituite din apele pluviale colectate prin evacuarea in reteaua de canalizare municipala, nu va induce un impact semnificativ asupra apelor din canalizare. Acest aspect este sustinut si de rezultatele investigatiilor realizate asupra apelor pluviale existente separator si prezentate in studiu, care au indicat o impurificare redusa, dovedind gradul de curatare corespunzator al bazinelor.

Tinand cont de caracteristicile litologice ale zonei de amplasament (evidentiate ca urmare a executiei forajelor) precum si de faptul ca investigatiile realizate asupra calitatii apei subterane (realizate dupa sistarea activitatii) nu au reliefat o impurificare a acesteia se apreciaza ca, in conditiile executarii lucrarilor de dezafectare cu respectarea cerintelor privind protectia factorilor de mediu, nu va exista un impact negativ asupra componentei de mediu apa subterana.

AER

Activitatile de dezafectare preconizate a se realiza vor contribui la cresterea nivelului concentratiilor de poluanti in imisiile determinate la limita incintei depozitului dar se apreciaza ca, prin caracterul temporar, local, nu vor afecta imediata vecinatate a amplasamentului. Afirmatia este sustinuta si de masurile preconizate a se lua pentru limitarea poluarii aerului ca urmare a emisiilor de pulberi si gaze arse din timpul lucrarilor de dezafectare.

SOL/SUBSOL

Dupa cum am precizat anterior, cea mai mare parte a suprafetei amplasamentului depozitului este betonata, cu spatii libere limitate cu precadere in zona exterioara cuvelor de retentie aferente parcurilor de rezervoare.

Investigatiile asupra calitatii solului/subsolului, in scopul cuantificarii efectelor activitatilor derulate timp de peste 35 ani in depozit au fost realizate de catre INCD ECOIND in luna mai 2016.

Nu s-a identificat o poluare cu produse petroliere in amplasament, cu exceptia zonei invecinate a rampei CF (zona nordica).

Se apreciaza ca, poluarea cu THP a solului/subsolului identificata in aceasta zona, care indica o crestere semnificativa in adancime, se poate datora cantonarii poluantilor in structurile litologice care asigura o impermeabilizare naturala. Faptul ca in apa subterana nu au fost identificate produsele petroliere in majoritatea perioadelor de monitorizare reprezinta un argument in sustinerea acestei ipoteze.

Efectele reale ale activitatii derulate vor putea fi evidentiate doar ca urmare a unor investigatii ce se impun a fi realizate in amplasament, in special in zonele evidentiate deja ca fiind poluate dar si in zonele invecinate obiectivelor  pozate subteran (rezervoare, separator de produse petroliere etc).

In acel moment se pot estima si arealele contaminate, ca suprafata si adancime.

Pe perioada de dezafectare poate apare ca sursa potentiala de poluare depozitarea temporara, necorespunzatoare, a deseurilor/materialelor contaminate cu produse petroliere.

In conditiile in care toate lucrarile de dezafectare se vor realiza cu respectarea metodologiilor necesare asigurarii protectiei mediului astfel incat sa nu se genereze surse de poluare (cum ar fi depozitarea materialelor contaminate cu produse petroliere in locuri neamenajate), nu va exista un impact asupra calitatii solului/subsolului din zona.

Dupa finalizarea activitatilor aferente dezafectarii/demolarii se recomanda luarea masurilor de eliminare a tuturor elementelor generatoare de impact negativ asupra mediului.

Aplicarea tuturor masurilor de diminuare a impactului preconizate in proiect la derularea activitatilor de dezafectare nu va induce efecte negative asupra mediului. Potentialele elemente generatoare de impact se vor manifesta local, vor fi reduse si vor avea caracter temporar si reversibil.

# Text boxes

Rezervoare de serviciu

Zona cuva betonata pompe

Cale ferata - zona Rampei CF

Zona descarcare produsepetroliere - zona Rampei CF

Detaliu - zona rampei CF

Zona livrare produse petroliere « magazie manipulatie »

Traverse de cale ferata dezafectate depozitate in zona rampei CF

Rezervoarele de stocare, vedere dinspre rezervoarele de serviciu

Zona separatorului de produse petroliere

Amplasarea punctelor de masurari imisii