###### RAPORT ASUPRA

###### STUDIULUI DE  IMPACT PENTRU  investiŢia

“construire hala FERMA porcine”

LOC. SÃBÃOANI, COM. SÃBÃOANI, JUD. NEAMŢ

BENEFICIAR: MARCEL  S.R.L.

ELABORAT: BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L.

Intocmit : IULIE 2018

CUPRINS

| 1. | INFORMAŢII GENERALE | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Informaţii despre titularul proiectului | 5 |
| 1.2 | Informaţii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului şi al raportului la acest studiu | 5 |
| 1.3 | Denumirea proiectului | 5 |
| 1.4 | Informaţii despre proiectant | 5 |
| 1.5 | Descrierea proiectului şi etapelor proiectului | 6 |
| 1.6 | Durata etapei de funcţionare | 11 |
| 1.7 | Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei | 11 |
| 1.8 | Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice | 12 |
| 1.9 | Informaţii despre plouanţii fizici sau biologici care afectează mediul | 14 |
| 1.10 | Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentului pentru alternativele la proiect | 16 |
| 2. | PROCESE TEHNOLOGICE | 18 |
| 2.1 | Procese tehnologice de producţie | 18 |
| 2.2 | Nivelul tehnologiei adoptate | 21 |
| 2.3 | Activitati de dezafectare | 23 |
| 3. | DEŞEURI | 24 |
| 4. | IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIERÂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA | 26 |
| 4.1 | Apa | 26 |
| 4.2 | Aerul | 30 |
| 4.3 | Solul | 36 |
| 4.4 | Geologia subsolului | 40 |
| 4.5 | Zgomot si vibratii | 42 |
| 4.6 | Biodiversitatea | 44 |
| 4.7 | Peisajul | 45 |
| 4.8 | Mediul social şi economic | 46 |
| 4.9 | Condiţii culturale şi etnice | 47 |
| 5. | ANALIZA ALTERNATIVELOR | 49 |
| 6. | MONITORIZAREA | 51 |
| 7. | SITUAŢII DE RISC | 51 |
| 8. | DESCRIEREA DIFICULTÂŢILOR | 52 |
| 9. | REZUMAT FÃRÃ CARACTER TEHNIC | 52 |
| 9.1 | Descrierea proiectului | 52 |
| 9.2 | Descrierea activităţii | 52 |
| 9.3 | Metodologii utilizate în evaluarea impactului asupra mediului | 53 |
| 9.4 | Impactul prognozat asupra mediului | 56 |
| 9.5 | Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul | 59 |
| 9.6 | Măsuri de diminuare a impactului pe componente de mediu | 59 |
| 9.7 | Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului | 61 |
| 9.8 | Prognoza asupra calităţii vieţii | 61 |
| 9.9 | Enumerarea avizelor şi acordurilor obţinute | 62 |
|  | ANEXE |  |

INTRODUCERE

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului concretizat prin „Raportul privind impactul asupra mediului” realizat conform cerinţelor din Anexa 2, Partea a II-a, a  Ordinului MAPM nr.863/2002 are ca scop evaluarea impactului asupra mediului generat de proiectul propus “Construire hala ferma porcine” , beneficiar MARCEL S.R.L.

Studierea impactului activităţilor propuse a se desfăşura pentru realizarea şi operarea ulterioara a proiectului, va evidenţia posibilele surse de poluare şi efectele pe care le pot determina asupra factorilor de mediu, cuantificare ce va stabili necesitatea masurilor care sa contracareze eventualele efecte negative produse.

Raportul privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului  este elaborat in conformitate cu prevederile  directivelor Uniunii Europene, respectiv Directiva CE 97/11 ce amendeaza Directiva CE 85/337 privind evaluarea efectelor asupra mediului a unor proiecte publice si private, Directiva 79/409/EEC privind conservarea vietii salbatice si directive 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice (Anexa2) precum si cu prevederile legislatiei romane in vigoare in domeniul protectiei mediului:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii;

- Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

- Ordinul 210/2004 privind modificarea Ordinului nr. 860/2002

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ;

- Ordinului MAPAM nr. 169/2004 privind aprobarea prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) aprobate de Uniunea Europeana;

- O.U.G. nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice ce transpune prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea pasarilor sălbatice şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora şi fauna sălbatice

- H.G. nr. 1284 / 2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania

- OM nr. 776/2007 (MO nr. 615/15.09.2007) privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice Natura 2000 in România

- OM nr. 1369/2007 (MO nr. 624/11.09.2007) privind Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatica

1.  INFORMAŢII  GENERALE

1.1  Informaţii despre titularul proiectului

Numele companiei titularului:   MARCEL  S.R.L.

Adresa titularului: sat Rachiteni, str. Principala, nr. 263, com. Rachiteni, jud. Iasi

ORC:    J22/2066/22.11.1991;

CUI:      1945398 ;

Numele persoanei de contact :  IACOB MARCEL

Telefonul persoanei de contact: 0232732470

Faxul persoanei de contact: 	     0232732470

1.2  Informaţii despre autorul atestat al studiului de evalure a impactului asupra mediului şi al raportului la acest studiu

Numele societăţii :   BIG INTERNAŢIONAL 9001 S.R.L. ONEŞTI

Adresa societăţii: str. Calea Slanicului, Nr. 55A, loc. Oneşti, jud. Bacău

Numele persoanei de contact :  BILIBOC ŞTEFAN

Telefonul persoanei de contact : 0744179174

Email-ul persoanei de contact :  biginternational_9001@yahoo.com

1.3 Denumirea proiectului: construire hala ferma porcine

Adresa: incinta fermei de crestere si ingrasare suine a ZOOSAB S.R.L.,               localitatea Sãbãoani, com. Sãbãoani,  jud. Neamţ, E 85, Km 341

1.4 Informaţii despre proiectant

Numele societăţii : PRO – ARC I.D. S.R.L.

Adresa: municipiul Piatra Neamt, str. Republicii, nr. 17 A, jud. Neamt

Telefon: 0733049263

1.5  Descrierea proiectului şi  etapelor proiectului

1.5.1  Descrierea proiectului

Prezentul proiect are ca obiectiv realizarea unei hale de crestere porcine ce va avea  o capacitate de 1980 capete .

Noua investitie va fi realizata în incinta fermei de crestere si ingrasare suine a  ZOOSAB  S.R.L,  din localitatea Săbăoani, comuna Săbăoani, jud. Neamt,

unde MARCEL S.R.L. detine teren in suprafata de 76.865 mp, conform Contractului de vanzare – cumparare autentificat prin incheiere de autentificare nr. 4344/28.11.2003 (anexa).

Dupa terminarea investitiei, hala va fi inchiriata de ZOOSAB S.R.L. de la MARCEL S.R.L. si introdusa in circuitul fermei, conform Plan ferma ZOOSAB(anexa).

Necesitatea realizarii proiectului deriva din faptul ca se doreste cresterea capacitatii de productie a fermei de reproducere, crestere si ingrasare suine ZOOSAB. Totodata se urmareste utilizarea mai eficienta a terenului si resurselor disponibile (umane, financiare si energetice)

Prin realizarea halei, capacitatea fermei va creste la  20.000 capete suine.

Prin realizarea investitiei într-un spatiu construit existent, nu se modifica destinatia stabilită prin documentaţiile de urbanism aprobate.

Actualmente, pe amplasamentul fermei ZOOSAB se afla:

-  hale porcine (H1÷ H11)							11 buc.

-  pavilion administrativ (11)

-  atelier mecanic, farmacie si filtru sanitar (12)

-  pod bascula (14)

- batale depozitare dejectii (15)						10 buc.

-  pod bascula, 60 tone (16)

- helesteu - rezerva apa PSI (21)

-  filtru sanitar (22)

-  dezinfector rutier (23)

-  cantar bascula (24)

-  cabina poarta (25)

-  abator (26)

-  incinerator (27)

-  bazine betonate vidanjabile colectare ape uzate menajere	  4 buc.

-  bazine betonate vidanjabile colectare mixtura de dejectii	  2 buc.

- rezervor depozitare GPL							  2 buc.

- punct alimentare cu motorina mijloace auto din dotare

Pentru activitatea desfasurata pe amplasament, ZOOSAB SRL detine Autorizatie integrata de mediu nr. 2 din 25.03.2015.

1.5.2   Descrierea etapelor proiectului

Realizarea investitiei cuprinde doua etape:

- etapa de constructie

- etapa de functionare

# 1.5.2.1   ETAPA  de construcţie

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii-montaj nu va fi necesara organizare de santier, se va folosi platforma betonata existenta in vecinatatea halei H 10, unde se doreste si construirea noii hale.

Destinatia platformei betonate va fi pentru :

- depozitarea materialelor de construcţie;

- depozitarea deşeurilor  de constructii;

- stationare pe perioada de noapte a utilajelor  şi autovehiculelor.

Accesul la investitie  se va realiza pe caile de  acces ale fermei.

Personalul firmei constructoare  va utiliza  dotarile existente in ferma (grup sanitar, vestiare) ce vor fi puse la dispozitie de ZOOSAB SRL.

Noua investitie  se va realiza pe un teren in suprafata de 2500 mp, proprietatea MARCEL S.R.L., langa hala de crestere si ingrasare porcine H10.

Pentru realizarea investitiei, MARCEL SRL detine Certificat de urbanism nr. 43 din 19.04.2018 (anexa), eliberat de Comuna Sabaoani.

Prin proiect se prevede a se executa  urmatoarele lucrari:

-   construire  hala si montaj instalatii aferente halei

-   bransare hala la utilitatile: apa, canalizare, energie electrica

Construire  hala crestere porcine si montaj instalatii

Pentru realizarea fundatiei halei se vor executa săpături conform proiectului. Aceste lucrări se vor executa mecanizat sau manual după caz  conform indicatiilor proiectului, astfel:

- decopertarea solului vegetal, ce va fi depozitat separat  si va fi reutilizat la refacerea terenului liber de pe amplasamentul investitiei;

- inainte de inceperea sapaturilor pentru fundatii se va nivela suprafata terenului, cu pante de scurgere spre exterior pentru ca apele provenite din precipitatii sa nu ajunga la excavatiile fundatiilor;

- tote lucrarile ciclului zero se vor realize in timp cat mai scurt si pe tronsoane pentru a se evita variatiile importante de umiditate in timpul executiei;

- peretii verticali ai sapaturii pot fi nesprijiniti pana la adancimi de 0,90  m, terenul facand parte din categoria terenuri tari.

Pamantul rezultat din sapaturi va fi depozitat pentru a fi utilizat  la umpluturi si amenajare spatii verzi.

Adancimea de fundare va fi de 1,3 m fata de CTN. Fundatiile vor fi continuu, realizate din beton armat, hidroizolate.

In etapa a doua se realizeaza structura halei, acoperisul, finisajele si montarea instalatiilor aferente acesteia.

Hala se va realiza  paralel cu hala existent H10 si va avea regim de inaltime P, din cadre de beton armat, cu zidarie din caramida GV, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din panouri sandwich, vopsite ignifug.  Caracteristicile constructive ale halei  vor fi:

- suprafata construita			2.021 mp

- H max streasina			+ 3,40 m

- H max coama				+ 5,55 m

- Volumul constructiei la interior	6.871  mc

Hala va fi realizata cu doua compartimente a cate 72 boxe fiecare, amenajate pentru a adaposti un numar de 1980 capete porci grasi.

In fiecare compartiment vor fi cate doua alei si patru randuri de boxe.

Pardoseala halei  va fi realizata  1/3 platforma betonata  si restul gratar din beton cu fante de 1,8 cm. Sub pardoseala din gratar se va realiza un  bazin de colectare dejectii, din beton si adancimea de 0,8 m, cu panta de scurgere spre canalizarea de evacuare dejectii. Canalizarea de evacuare dejectii de la hala pana la canalul deschis va fi  realizata din PVC, Dn 300 mm. 	Hala va fi echipata cu:

- sistem de boxare

- instalatie de climatizare

- instalatie de ventilare

- instalatie automata de furajare

- instalatie de adapare

- instalatie de iluminat artificial

Instalatiile de climatizare, ventilare, furajare si adapare  vor fi comandate de un calculator care va controla toate operatiile din hala :

- ventilatia (turatia ventilatoarelor si deschiderea jaluzelelor);

- umiditatea;

- sistemul de hranire;

- perioada de iluminare;

- alarme pentru temperatura, ventilatie, lipsa apa, lipsa furaja, etc.

La capetele halei, in exterior vor fi amplasate cate doua buncare de depozitare furaje, cu capacitatea de 4 t fiecare, pentru alimentarea cu furaje a suinelor din cele doua compartimente.

Instalatia de ventilare a halei va fi compusa din:

- 8 ventilatoare cu horn, tip EU 56, fiecare ventilator avand  Pmotor =0,63 kW,    Q = 8624 mc/h;

- 6 ventilatoare cu horn, tip EU 63, fiecare ventilator avand  Pmotor=0,70 kW, Q = 9803 mc/h;

Ventilatoarele vor fi montate echidistant, pe acoperisul halei.

- 6 ventilatoare montate pe pereti, fiecare ventilator avand  Pmotor=0,75 kW, Q = 16.000 mc/h. Ventilatoarele vor fi montate echidistant, la inaltimea de 1,1 m de pardoseala.

Instalatia de adapare. Hala va fi bransata la reteaua de apa a fermei printr-o conducta PEHD, Dn 50 mm. Fiecare boxa  va fi prevazuta cu cate doua suzete dispuse pe reteaua de alimentare cu apa a halei. Acest sistem de adapare nu va permite risipa de apa.

La proiectarea sistemului de adapare s-a pornit de la urmatoarele cerinte:

- asigurare in permanenta a apei proaspete

- evitare pierderilor de apa

- înregistrarea automata a consumului de apa.

Instalatia de furajare  va fi compusa din :

- 2 buc. buncare a cate 4 t fiecare, amplasate in partea de nord a halei pentru boxele din compartimentul 1

- 2 buc. buncare a cate 4 t fiecare, amplasate in partea de sud a halei pentru boxele din compartimentul 2

- linii de furajare prevazute cu transportor cu lant

- hranitoare

Din buncarele de furajare, prin intermediul unui transportor cu lant comandat automat de un sensor de citire a nivelului de furaj din hranitoare, furajul va fi  transportat la hranitoare prin liniile de furajare. Cand nivelul furajului din hranitoare va scadea sub nivelul minim, senzorii de nivel  vor declansa miscarea transportorului care va prelua furajul din buncare, astfel incat permanent porcii sa dispuna de hrana.

Instalatia de iluminare . Cerinţele de lumină ale porcilor sunt asigurate prin iluminarea artificiala şi naturală astfel:

-  iluminat natural asigurat prin ferestrele halei

- iluminat artificial ambiental realizat de corpuri de iluminat etanşe tip FIPAD, echipate cu lămpi liniar fluorescente de TL-D 1 x 58 W, suficient pentru asigurarea cerinţelor de lumină chiar şi în timpul nopţii

Hala va fi bransata la reteaua de distributie apa, energie electrica si  canalizare a fermei.

Hala nu necesita sistem de incalzire, avand in vedere ca va fi populată cu porci la ingrasare.

1.5.2.2   Etapa de funcţionare

In funcţionare,  în cadrul halei  se va desfăşura activitatea de crestere si ingrasare a tineretului porcin de la greutatea de 35 kg, pânã la greutatea de 110 kg.

Hala va avea o capacitate de cazare de 1.980 capete porci.

In perioada de crestere si ingrasare sunt pierderi prin mortalitate de cca. 1% si taieri inainte de limita de greutate(cazaturi) de cca. 2%, ramanand in final cca. 1400 capete porc gras.

1.5.2.3 Etapa de demontare/ dezafectare/închidere/postînchidere

In situaţia în care se va pune problema dezafectării halei, operaţiile ce se vor executa pentru demontare vor fi funcţie de folosinţa ce se va da terenului.

Având în vedere că noua investiţie se va amplasa în extravilanul  localitatii Sabaoani,  se presupune că în situaţia în care se va dezafecta hala, terenul va avea  o folosinţă mai puţin sensibilã.

In această situaţie se vor executa următoarele operaţii:

  - golire hala

  - demontare utilaje/instalatii

  - demolare clădire;

  - dezafectare canalizări şi legături utilităţi;

  - evacuare a moluzului rezultat din demolări;

  - nivelare teren pentru o folosinţă industrială.

Componentele metalice rezultate in urma dezafectării se vor valorifica la unităţi specializate de colectare şi valorificare a deseurilor metalice,  iar moluzul rezultat ca deşeu se va elimina în locul stabilit în urma unui Studiu de impact.			Dezafectarea halei se va face în baza unui Studiu de impact pentru faza de dezafectare, cu Acord de mediu.

Prin proiect se va avea in vedere ca materialele utilizate in construirea obiectivelor noii investitii sa fie refolosibile, daca se va pune problema dezafectarii.

1.6  Durata etapei de funcţionare

Noua investiţie se preconizează să funcţioneze pe o perioada nedeterminată de timp.

1.7  Informaţii privind producţia care se va realiza şi resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurării producţiei

Conform  proiectului, hala va avea o capacitate de cazare de  1.980 capete purcei pentru ingrasat.

Pentru o bună desfăşurare a activităţilor ce se vor realiza în noua investiţie, vor fi necesare următoarele utilităţi: apa potabila si energie electrica

- apa potabilă

Alimentarea cu apa potabila a halei nou construite se va face prin bransament realizat din PEHD, Dn 50 mm   la reteaua de apa  a ZOOSAB S.R.L.

Reteaua de distributie apa va fi  realizatã din tuburi PHED, cu diametre cuprinse intre 32 si 25 mm.

Apa va fi utilizata pentru adapatul suinelor si pentru spalarea boxelor.

Consumul de apa depinde de mai multi factori printre care:

- varsta şi greutatea animalului;

- starea de sanatate;

- conditiile climatice;

- tipul hranei şi sistemul de hranire;

- tipul şi starea sistemului de adapare.

Conform BAT, cerinta de apa pentru porcii la ingrasat este:

| Categoria de animale | Consumul de apa (l/zi/cap) |
| --- | --- |
| Porci la ingrasat | 4 -10 |

Consumul de apa necesar adaparii porcilor la ingrasat  din cadrul halei va fi:

| Categoria de animale | Numar de zile /ciclu | Numar cicluri | Numar de animale /ciclu | Cantitate medie zilnica de apa [l /cap/zi] | Cantitatea anuala de apa [m3 / an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasat | 90 | 3,5 | 1.980 | 7 | 4.366 |

Conform BAT consumul de apa   pentru igienizarea boxelor prin spălarea sub presiune a pardoselilor este:

| Categoria de animale | Consumul de apa pt. curatenie (mc/cap/an) |
| --- | --- |
| Porci la ingrasat | 0,07 – 0,3 |

Consumul maxim total de apa pentru curatenie va fi:

Qapa anual  = 1980 capete suine x 0,3 mc/cap/an = 594 mc/an

Qapa zilnic = 594 mc/an : (3,5 cicluri x 90 zile/ciclu)  = 1,9 mc/zi

  - energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a noii investiţii se va realiza din postul trafo existent in dotarea ZOOSAB S.R.L.

Energia electrica este folosita pentru iluminare, ventilarea halei, distributia furajelor si a apei, precum si functionarea instalatiilor aferente silozurilor de depozitare cereale.

Consumul de energie electrica pentru activitatea de crestere si ingrasare porcine este:

| Activitate | Consum energie cf. BAT [kWh/ cap /zi] | Consum energie |
| --- | --- | --- |
| Crestere si ingrasare porcine | 0,108 | 67 MWh/an |

Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice

TABELUL NR. 1.1

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumire Cant. anuală | Denumirea Cantitate anuală Furnizor |
| Capete tineret porcin 6.930 | Apă potabilă 4.960 m3 Bransament la reteaua ZOOSAB SRL Energie electrică 67 MW/h Bransament la reteaua ZOOSAB SRL |

1.8  Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice

1.8.1 Activitatea de crestere si ingrasare porcine

Materii prime

- tineret pocin cu greutatea de 35 – 36 kg

Vor fi preluati de la halele de crestere  din ferma.

- furaje

Pentru alimentaţie se va utiliza furajul concentrat cu parametrii nutritivi corespunzãtori categoriei de animale. Cantitatea de furaje administrate va fi:

| Categoria | Efectiv mediu | Cantitatea de furaj administrat(kg/zi) | Nr. zile in categ. | Nr. cicluri/an | Necesar de nutreturi combinate (to/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tineret crescatorie | 1980 | 2,3 | 90 | 3,5 | 1.435 |

Furajul concentrat administrat in hrana tineretului porcin  este realizat la FNC-ul din dotarea fermei.

Furajul concentrat va fi depozitat in buncarele din otel galvanizat aferente noii hale.

## Materii auxiliare

In perioada de vid sanitar, pentru igienizarea si dezinfectia halei,  se vor utiliza urmatoarele substante : Bogel, Viruquat 250 sau Ecocid S

Informatii despre substantele sau preparatele chimice utilizate sunt prezentate in tabelul urmator :

| Denumirea substanţei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuală/ Existentă în stoc (tone) | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
| ECOCID S dezinfectant | 10 kg/an Pungi PE de 2,5 kg | Conform Fisei cu date de securitate substanta este clasificata (Xi) - Iritant; Fraze de risc R36/37/38 – Iritant pentru ochi, aparat respirator si piele R52 – Daunator pentru organismele acvatice |
| VIRUQUAT 240 - dezinfectant | 10 kg/an Pungi PE de 1 kg | Conform Fisei cu date de securitate substanta este clasificata (C) - Coroziv; Fraze de risc R34 – Provoaca arsuri Este biodegradabil in proportie mai mare de 90% |
| BIOGEL spumant | 50 l/an Se aprovizioneaza in bidoane PVC de 25 l | Conform Fisei cu date de securitate este lipsit de substante periculoase |

Substantele utilizate ca dezinfectant vor fi  achizitionate de ZOOSAB S.R.L. la diversi furnizori, in recipienti sau ambalaje specifice, depozitate in magazia de materiale, sub gestiune si vor fi utilizate in functie de necesitati, cu respectarea conditiilor de manipulare si folosire, dupa caz.

Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.

Toate substantele si preparatele chimice ce vor fi utilizate in societate vor detine Fisa cu date de securitate

, care permit utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

Se va urmari ca toate substantele si preparatele chimice sa fie  ambalate si etichetate conform normativelor in vigoare, in care sa fie prezentate frazele de risc si de securitate cat si clasificarea substantei.

1.9   Informaţii despre poluanţii fizici sau biologici care afectează mediul

1.9.1 Poluantii fizici

Poluantul fizic preponderent la o hala crestere porci este zgomotul

Sursele de zgomot sunt  utilajele si sistemul de ventilatie aferente halei.

Procesul de creştere şi îngrãşãre tineret porcin se desfãşoarã în interiorul halei de producţie. Utilajele aferente funcţionãrii halei  sunt acţionate de motoare electrice de puteri mici, ce au un nivel de zgomot sub 65 dB.

Prin cele menţionate se apreciaza că nu se va depăşi nivelul de zgomot admis la limita incintei de 65 dB.

Informaţii despre poluarea fizică şi biologică generată de activitate

| Tipul poluării | Sursa de poluare | Nr. surse de poluare | Poluare maximă permisă (limita maximă admisă pt. om şi mediu) | Poluare de fond | Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere | Măsuri de eliminare/ Reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiecti-vului | Pe zone de protecţie/restricţie aferente obictuvului, conform legislaţiei în vigoare | Pe zone rezidenţiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fără măsuri de eliminare/ reducere a poluării | Cu implementare măsurilor de eliminare/ reducere a poluării |  |
| Zgomotul | Ventilatoare aferente halei | 20 | 65 dB | 65 dB | 65 dB |  |  |  | - |

1.9.2  Poluare biologica potentiala

In general, activitatile de crestere a animalelor pot facilita dezvoltarea insectelor si rozatoarelor, care constituie vectori de propagare a poluarii biologice.

Dupa fiecare ciclu de crestere si ingrasare, hala va fi igienizata si dezinfectata.

Pentru realizarea securitatii biologice, accesul in cadrul fermei se realizeaza numai prin filtrul sanitar echipat cu dusuri si vestiare, cu schimbarea completa a hainelor de strada cu echipamente de protectie de unica folosinta.

Mortalitatile vor fi colectate si transportate la incineratorul din dotarea fermei.

Dejectiile rezultate vor fi colectate in canalele de sub pardoseala halei si evacuate periodic prin reteaua  de canalizare spre batalele de depozitare dejectii din dotarea fermei.

Din punct de vedere sanitar – veterinar procesul de crestere şi îngrãşare a porcilor este supravegheat permanent de un medic veterinar, respectându-se toate normele sanitar – veterinare impuse prin legislaţia în vigoare.

Din punct de vedere microbiologic, mixtura de dejectii contine o flora microbiologica saprofita banala ( 11,2% bacterii sporogene, 16% micrococi, 12% streptococi, 15% arthrobacter etc.) dar si microorganisme patogene ca : salmonele, bacteriofagi, bacterii tifice, enterovirusuri, leptospire, precum si oua de helmiti.

De aceea in vederea reducerii gradului de contaminare a solului si a plantelor, mixture de dejectii trebuie stabilizata prin fermentatie si imprastiata pe teren dupa recoltarea paioaselor si incorporat imediat prin aratura de vara sau de toamna, dupa porumb.

1.9.3  Radiatii electromagnetice si ionizante

Activitatea in hala de productie cat si in ferma nu produce radiatii electromagnetice sau ionizante.

1.10  Localizarea geografică şi administrativă a amplasamentului pentru alternativele la proiect

In conformitate cu Planul de încadrare în teritoriu (anexã),. ZOOSAB  S.R.L. in incinta careia se va realiza noua investitie, este situatã în extravilanul localitãţii Sãbãoani, judeţul Neamţ, pe malul drept al râului Siret, la cca. 600 metri fatã de drumul european E 85, Km 341, în imediata apropiere a intersecţiei rutiere, Roman – Iaşi – Suceava.

Coordonatele geografice ale localitatii Sãbãoani sunt:

- longitudine		26,51° E

- latitudine			47,10° N

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului societatii sunt:

X:	615613			Y:	643830

ZOOSAB S.R.L. se invecineaza cu :

Nord– teren proprietate PAROHIA ROMANO-CATOLICA

Sud – teren la dispoziţia Comisiei Comunale Sãbãoani

Est – teren proprietãţi particulare şi  teren la dispoziţia Comisiei Comunale Sãbãoani

Vest – drum comunal

Accesul la S.C. ZOOSAB S.R.L. Sãbãoani se realizează prin drumul comunal  DC 84 A, care este racordat la drumul european E85, la km 341.

Accesul la obiectivele noii investitii se va realiza pe caile de acces ale fermei.

Amplasamentul fermei este împrejmuit cu gard din plasã de sârmã pe stâlpi metalici. Plasa este ingropata 30 cm in pamant pentru a impiedica patrunderea altor animale.

Cel mai apropiat curs de apă este râul Siret aflat la cca. 4 Km faţă de obiectivul analizat.

Distantele pana la cea mai apropiata zona de locuit (prima casa) pentru localitatea Sabaoani sunt:

  - de la batale 							1511 m

  - de la noua hala ce se doreste a se realiza 		1268 m

Distantele pana la cea mai apropiata zona de locuit (prima casa) pentru localitatea Izvoare sunt:

  - de la batale 							1077 m

  - de la noua hala ce se doreste a se realiza 		1443 m

Terenurile din împrejurimile amplasamentului ZOOSAB S.R.L. sunt utilizate ca terenuri agricole si pasune.

- Procese tehnologice

  - Procese tehnologice de producţie

Prin specificul activitatii, procesele de productie din hala vor fi:

- procese biologice de crestere a greutatii corporale a porcilor  care se bazeaza pe procese metabolice

- activitati de asistenta si suport a proceselor biologice care constau in:

- adapostire animale

- curatare, dezinfectare hala in vederea popularii

- colectarea, transferul si procesarea dejectiilor si a apelor uzate

- administrarea hranei

- administrarea apei de baut

- asistenta medicala de specialitate

Fluxul tehnologic prevede cresterea si ingrasarea tineretului porcin de la greutatea de 35 kg pânã la greutatea de 110 kg.

Pregatirea halei in vederea popularii

Hala va fi impartita in doua compartimente, introducerea compartimentelor in procesul de spalare, dezinfectie si vid sanitar se va face pe rand.

Pregatirea  compartimentelor halei in vederea popularii si dupa un ciclu de crestere consta in igienizarea incintei compartimentului  prin  indepartarea dejectiilor cu jet de apa sub presiune  si transportul  acestora prin reteaua de canalizare la batalele de depozitare dejectii din dotarea fermei. Dupa aceasta operatie urmeaza spumarea suprafetelor cu detergent biodegradabil (biogel),clatire si apoi dezinfectia cu substante cu actiune virucida, bactericida si fungicida. Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.

Durata de spalare si  dezinfectie a compartimentelor halei este de 4 zile.

Dupa efectuarea decontaminarii, compartimentul halei se tine inchis o perioada dupa care urmeaza aerisirea acesteia. Durata de realizare a vidului sanitar este de 10 – 12 zile.

Cresterea si ingrasarea porcilor

In noua hala ce se va realiza se va creste si ingrasa tineretul porcin de la greutatea de 35-36 kg la greutatea de 110 kg. Tineretul porcin va fi transferat  din halele de  tineret crestere,  la varsta de 90 zile si o greutate de 35 -36 kg si vor fi  cazati pana la varsta de 180 zile si o greutate de 110 kg dupa care vor fi  livrati la abatorul din dotarea fermei. In decursul unui an vor fi 3,5 cicluri de crestere si ingrasare porci.

Furajarea se va face cu furaje concentrate functie de specie si de varsta.

Furajarea cuprinde trei perioade de creştere în care componenţa furajelor utilizate în hrana porcilor la îngrăşat diferă de la o perioadă la alta, care au la bază 3 reţete, pentru intervalele de greutate şi vârstă:

• Starter, cu un continut  de proteina de 17%

• Creştere, cu un continut  de proteina de 16%

• Finisare, cu un continut  de proteina de 15%

Retele de furajare se realizeaza cu nutreturi combinate in cadrul FNC-ului  din dotarea ZOOSAB S.R.L.

Administrarea furajului se va face automat, cu ajutorul transportorului cu lant care antreneaza furajul din buncarul de stocare de la capatul halei si-l aduce in hranitorul circular amplasat in fiecare boxa.  Acest hranitor circular denumit si hranitor 2 in 1 este format dintr-un recipient conic din material plastic limitator si hranitor circular cu 10 locuri ce asigura pentru fiecare loc de furajare un front de 17 cm.

Apa necesarã consumului biologic şi tehnologic va fi preluata din reteaua de apa potabila a ZOOSAB  S.R.L. si distribuita în reţeaua de alimentare cu apã a halei. Fiecare boxa va fi dotata cu doua adapatori tip suzeta amplasate la distanta de 65 cm de la pardoseala.

Apa se va administra la temperatura de 170C indiferent de anotimp, pentru a nu supune organismul la un efort de termoreglare, cu repercusiuni asupra starii de sanatate. Calitatea apei va indeplini cerintele STAS 1342/91, va fi  de buna calitate si va fi  administrata la discretie deoarece indeplineste un rol important in desfasurarea proceselor fiziologice din organism, creind mediul necesar pentru digestie, absorbtie si transportul substantelor nutritive in intreg organismul. Deasemenea apa indeplineste un rol important in eliminarea produsilor de dezasimilatie si digestie. Lipsa sau insuficienta apei in alimentatia porcilor duce la scaderea apetitului, la reducerea consumului de hrana, la modificari ale altor produse in organism cu consecinte negative asupra performantelor.

Se recomanda astfel, accesul liber si asigurarea in permanenta a apei la toate categoriile de porcine.

Consumul tehnologic are in vedere igienizarea boxelor eliberate, utilizand sistemul de spalare sub presiune (20 bari) care reduce la minimum consumul de apa si implicit al volumului de ape uzate, ceea ce permite incadrarea acestui sistem in categoria sistemelor performante si “prietenoase cu mediul”.

Dejecţiile de porc se vor scurge prin fantele grãtarului care formeazã pardoseala boxei, în bazinul colector de sub boxe, unde se stocheaza o perioada de 20 – 30 zile. Dupa aceasta perioada  prin ridicarea supapelor,  dejectiile  vor fi trase in sistemul de conducte practicat pe fundul bazinului de colectare cu descarcare in batalele din dotarea fermei  in vederea stabilizarii pentru a putea fi administrate pe terenuri agricole ca ingrasamant natural.

Asigurarea microclimatului halei

Asigurarea conditiilor optime de microclimat, are implicatii deosebite asupra indicatorilor tehnici, in special asupra procentului de mortalitate la tineretul crescatorie.

Microclimatul halei va fi condus de un sistem automat (calculator de proces).

Dimensionarea sistemului de climatizare are la baza variatiile termice dintre iarna si vara, climatul temperat continental al zonei si factorii care pot diminua temperatura din hala. Astfel s-a tinut cont de:

- rata ventilatiei

- producerea caldurii biologice

- pierderile de caldura prin pereti, acoperis si dusumea

- densitatea animalelor

Sistemul de ventilatie a fost conceput sa asigure controlul temperaturii in lunile de vara si iarna cand variatiile sunt foarte mari. Conditiile de will-fare sunt foarte stricte privind rata de ventilatie, viteza curentilor de aer si eliminarea gazelor nocive.

Iluminarea halei se face natural prin ferestre si artificial cu lampi flourescente.

2.2  NIVELUL TEHNOLOGIEI ADOPTATE

Activitatea propusă a se desfăşura în cadrul halei nou proiectate  va respecta de la bun început cele mai bune tehnici disponibile (BAT) prin masurile luate în proiectarea întregului procesul tehnologic de creştere/îngrăşare a suinelor.

Cerinte BAT pentru adapostire, curatirea adaposturilor, consumul de energie

| Activitatea in noua hala | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| a) Adapostirea animalelor |
| Boxe comune, in sistem cu pardoseala acoperita 1/3 cu beton si restul cu gratare cu fanta de 1,8 mm | Conform BREF ILF sectiunea 5.2.2, BAT este: - pentru porci la ingrasat adapost cu podea partial sau complet perforate cu un sistem de vacuum si indepartare frecventa a dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 4.6.1.1); |
| b) Colectarea si evacuarea dejectiilor |
| Canale de colectare a dejectiilor situate sub boxe, prevazute cu un sistem de evacuare frecventa a dejectiilor. | Conform BREF ILF sectiunile 5.2.2., pentru toate categoriile de animale BAT este sistem de evacuare frecventa a dejectiilor. |
| c) Curatarea halelor / consumul de apa |
| La sfarsitul fiecarui ciclu de productie, boxele sunt spalate cu pompa cu apa sub presiune. La nivelul fermei va exista un program de verificare si intretinere a echipamentelor, inclusiv a celor de captare si distributie a apei. | BAT este a reduce consumul de apa facand urmatoarele: • Curatind adapostul animaleor si echipamentul cu spalatoare la presiune ridicata dupa fiecare ciclu de productie. De obicei apa de spalare intra intr-un sistem de namol si de aceea este important sa se gaseasca un echilibru intre curatenie si utilizarea cat mai putin posibil a apei • Realizarea unor calibrari regulate ale instalatiei de apa potabila pentru a evita scurgerile • Inregistrarea apei utilizate prin masurarea consumului • Detectarea si repararea scurgerilor. |
| d) Energia |
| Ventilatia halei se va face cu ventilatoare cu turatie variabila, conduse de un computer pentru controlul microclimatului. Iluminarea halei se va face cu lampi economice, cu consum redus de energie. | BAT pentru adapostul porcilor inseamna a reduce consumul energetic prin: • Aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil; aceasta necesita un concept adecvat a constructiei si a tarcului (de ex. microclimatul in tarc) si planificare spatial avand in vedere directiile vantului pentru a creste fluxul de aer; aceasta se aplica noilor adaposturi • Pentru halele ventilate mecanic: optimizarea conceptului sistemului de ventilare in fiecare hala pentru a oferi un bun control al temperaturii si de a atinge un minimum de ventilare iarna • Pentru adaposturile ventilate mecanic: evitand rezistenta in sistemele de ventilatie printr-o inspectie frecventa si curatarea conductelor si suflantelor si • Aplicarea iluminarii cu consum redus de energie. |

Conformarea cu cerintele BAT pentru tehnici de nutritie

| Activitatea in hala | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| a) Tehnici de nutritie |
| Hranirea porcilor se face integral cu nutreturi combinate concentrate uscate, preluate de la FNC-ul din dotarea fermei. Suinele sunt hranite in faze diferentiate pe categorii de animale si faze biologice. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, ulei, PVM (premix vitamino-minerale), sare, CaCO3 | Hranire in faze diferentiate pe categorii de animale si faze biologice. |
| b) Consum de nutret |
| Consum mediu de nutret : tineret la ingrasat: 2,3 – 2,5 kg/cap/zi | Conform BREF ILF Sectiunea 3.2.1.2, tabelul 3.7, cantitatea medie de furaj consumata este: 2 – 3,2 kg/cap/zi pentru purceii la ingrasat |

Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea apei

| Activitatea in hala | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| a) Apa de baut |
| Instalatie de adapare constand din linii de adapare cu suzeta; se previne astfel pierderea e apa. Se asigura reglarea presiunii si inaltimii liniilor de adapare in functie de varsta porcilor. | Reducerea consumului de apa de baut nu este considerata o masura practica. Este obligatoriu sa se asigure accesul permanent la apa pentru porci. |
| Consumul specific est: - Purcei la ingrasat : 7 l/cap/zi; | Consum mediu pt. apa de baut conform BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13): Purcei: 4 – 10 l/cap/zi; |
| b) Curatarea si igienizarea boxelor |
| Boxele se spala cu pompa sub presiune folosind apa la temperatura naturala si dezinfectanti. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) |
| Se urmareste realizarea celei mai mici cantitati de apa care sa asigure curatenia. | Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). |
| Consumul specific de apa de spalare este de 0,3 m3/ cap/an. | Consumul mediu de apa pentru curatenie este de 0,07 – 0,3 m3/ cap/an. |
| c) Monitorizarea consumului de apa |
| Se tine evidenta consumului de apa la nivel de ferma | Evidente privind consumul de apa. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). |
| Scurgerile se vor detecta prin control vizual si eventualele defectiuni sunt remediate cat mai repede posibil | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3). |

2.3  Activităţi  de  dezafectare

În conformitate cu Legea nr. 401/2003 privind modificarea şi completarea Legii 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art. 6 alin(1):

„Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţiala sau totala, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţa şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4."

Prin urmare construcţiile se vor debranşa de la utilităţi numai cu acordul destinatorului de reţele de apa, energie electrica, gaze.

Dezafectarea halei se va realiza odata cu dezafectarea fermei de crestere si ingrasare porcine. 	Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea care sa permita utilizarea sa in viitor, se va face astfel incat sa nu se genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sa se minimizeze impactul potential remanent dupa incetarea activitatii.	Având în vedere că noua investiţie se va amplasa în extravilanul  localitatii Sabaoani,  se presupune că în situaţia în care se va dezafecta hala, silozurile si utilajele aferente, terenul va avea  o folosinţă mai puţin sensibilã.	In această situaţie se vor executa următoarele operaţii:

  - depopularea halei

  - golirea continutului de dejectii si ape uzate de spalare din bazinele colectoare de sub pardoseala

-   spălarea şi igienizarea bazinelor colectoare

  - demontare utilaje/instalatii din hala

  - dezafectare canalizări şi legături utilităţi;

  - demolare clădire;

  - evacuare a moluzului rezultat din demolări;

  - nivelare teren pentru o folosinţă industrială.

  - gestionarea materialelor de constructie.

3. Deşeuri

3.1   Impactul produs în timpul realizării proiectului

In timpul realizării investitiei,  în activitatea de execuţie si montaj vor rezulta deseuri menajere si deseuri provenite din constructii.

Deseurile rezultate nu vor produce impact, deoarece vor fi gospodarite de catre executantii lucrarilor de constructii si montaj, functie de cantitatea si natura lor.

3.2	Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

Deseurile rezultate in timpul functionarii investitiei si impactul lor asupra factorilor de mediu  sunt prezentate in tabelul urmator:

Managementul deşeurilor

| Denumire deşeu | Cantitate prevăzută a fi generată (t/an) | Starea fizică Solid-S Lichid-L Semisolid SS | Codul deşeului | Managementul deşeurilor -cantitatea prevăzută a fi generată- (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| Mixtura de dejecţii | 3.118 | SS | 02 01 06 | 3.118 | - | - |
| Deseuri de origine animala, rezultate din pierderile naturale | 2 | S | 02 01 02 | - | 2 | - |
| Deşeuri medicale înţepătoare- tăietoare de la tratarea porcilor | 0,01 | S | 18 01 01 | - | 0,01 | - |

mixtura de dejectii - rezulta din activitatea de crestere si ingrasare  a porcilor. Poate fi  considerat deseu de productie pânã când se stabilizeazã (fermenteazã), dupã care constituie un îngrãsãmânt valoros pentru fertilizarea solului.  Dejectiile lichide si solide rezultate sub forma de mixture de dejectii sunt colectate temporar in bazinele colectoare de sub boxe apoi evacuate in batalele din dotarea fermei ZOOSAB SRL.

Cantitatea anuala de bălegar de porc, urina şi mixtura de dejecţii care se produc variază cu categoria de producţie, conţinutul de nutrienţi al hranei şi de sistemul de adăpare aplicat,ca şi de diferitele stadii de producţie cu metabolismul aferent. Cu cat sunt mai avansate stadiile de sacrificare, cu atât sunt mai ridicate cantităţile de dejecţii. Aceste valori sunt prezentate in tabelul de mai jos, conform "BAT - Cele mai bune tehnici disponibile":

| Categorie suine | Producţie (kg/cap/zi) |
| --- | --- |
|  | gunoi | urină | şlam |
| Porci la ingrasat | 2 | 1-2,1 | 3-7,2 |

Cantitatea anuala de mixture de dejectii evacuate din hala va fi:

(1.980 capete porcinex5 kg/cap/zi x3,5 cicluri/anx90 zile/ciclu) :1000 = 3.118 t/an;

Densitatea mixturii de dejectii este 1, 040 t/mc

Volumul de mixtura de dejectie  este:

Vzi = 3118 t/an : 1, 040 t/mc = 2998 mc/an;

Batalele de depozitare dejectii  din dotarea ZOOSAB SRL au o capacitate de stocare de 54.932 mc.

Anual, din activitatea fermei rezulta 32.306 mc mixtura de dejectii si prin introducerea halei in circuitul fermei, cantitatea de dejectii va creste cu 2998 mc, rezultand 35.304 mc, fiind asigurata capacitatea de stocare in  batale.

Pentru reducerea cantitatii de mixtura de dejectii generate,  se va aplica:

- utilizarea unei diete cu conţinut scăzut de proteină (14-15%), la porcii de îngrăşare ;

- igienizarea halei se va realiza cu apa sub presiune, in scopul rationalizarii consumului de apa si micsorarii cantitatii de mixtura de dejectii rezultate

deseuri de origine animala, rezultate din pierderile naturale. Vor fi preluate si transportate la incineratorul din dotarea fermei .

Pentru reducerea deseurilor rezultate din pierderile naturale se va  mentine starea de sanatate a efectivelor si  prevenirea bolilor, prin tratamente medicale.

deşeuri medicale înţepătoare- tăietoare. Vor fi colectate in containere inscriptionate si preluate de S.C. APISORELIA S.R.L. pe baza Contractului  de prestari servicii incheiat de ZOOSAB SRL.

4. Impactul potenţial, inclusiv  cel transfrontieră, asupra componentelor  mediului  şi  măsuri  de reducere  a   acestora

Consideraţii generale ale impactului potenţial

Realizarea investitiei „Construire hala ferma porcine”, ale cărei date tehnice au fost prezentate anterior, presupune generarea unui impact asupra mediului, care prin măsurile pe care proiectantul si operatorul le va lua, se va asigura ca impactul sa nu fie semnificativ.

Dacă se pleacă de la principiul că orice activitate poate genera un impact care poate fi direct si indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ asupra mediului atunci trebuie prognozată magnitudinea acelui impact, pentru a putea fi identificate măsurile preventive de eliminare a impactului  şi dacă acest lucru nu este posibil, de limitare a efectelor lui asupra mediului.

Aspectele legate de impactul generat vor fi tratate din doua puncte de vedere

- impactul generat asupra mediului la lucrarile de realizare a  investitiei

- impactul generat prin funcţionarea investitiei

Măsurile preventive care vor fi luate în consideraţie se referă la evaluarea alternativelor posibile şi alegerea celor mai puţin periculoase pentru mediu şi având în vedere că amplasamentul a fost deja ales, acestea se vor referi la variantele de construire, la folosirea resurselor, la alegerea variantelor tehnice, etc.

4.1   Apa

Apa de suprafaţă

Amplasamentului  noii investiţii este situat in bazinul hidrografic Siret, pe malul drept al acestuia.

In ceea ce priveşte situaţia hidrologicã a zonei se apreciazã cã aceasta este determinate de factori geologici şi morfologici care au contribuit la formarea ei cât şi de hidrografia zonalã care a modelat şi îmbunãtãţit regimul apelor subterane. In acest sens remarcã rolul care l-a avut râurile Siret  şi Moldova în formarea tuturor teraselor în care sunt cantonate imense reserve de apa subteranã freaticã.

Râul Siret străbate Moldova de la nord la sud, curgând prin zonele Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea şi Galaţi. Pe teritoriul judetului Bacău, pe o lungime de cca. 80 km, acest râu deschide un culoar larg  între Subcarpaţii Orientali şi Podişul Moldovei.  Afluenţii de pe partea dreaptă îi aduc un volum important de ape, asigurându-i debitul relativ ridicat în anotimpul cald. Cea mai mare cantitate de apă o aduce Bistriţa  (la Cârnu – 49,36 m3/sec.), apoi Moldova (la Roman – 34,50  m3/sec.) şi Trotuşul ( la Adjud – 33.0 m3/sec.).

Debitul mediu multianul al râului Siret este de cca. 180,0 m3/sec.

Din statistica anuală privind calitatea apei analizate, rezultă ca apa din râul Siret se încadrează în limitele impuse pentru apele de suprafaţă – STAS 4706/1988.

Amplasamentul ZOOSAB S.R.L. se afla pe terasa medie a râului Siret, la cota absolută de + 50 m, faţă de cota absolută a râului Siret, râu aflat la distanţa de cca. 4 km de  amplasament, deci zona nu este afectată de inundaţii.

Apa subterană

Zona amplasamentului S.C. ZOOSAB S.R.L. se mai numeşte şi zona “Izvoare” datoritã faptului cã sub terasa înaltã sunt mai multe izvoare care îşi au originea în bazinul râului Moldova. Ele sunt alimentate preferenţial prin anumite fisuri având debite importante, ajungând la 10 – 12 l/s.

Stratul freatic este cantonat în nisipuri cu pietrişuri şi bolovãnişuri în bazã de 2 – 3 m grosime, acoperit de argile şi argile prãfoase în grosime de 5 – 8 m.

In zonã, directia generala de curgere a pânzei freatice este aproximativ    NV – SE, cu panta de 0,59 – 1,8 %.

In zona S.C. ZOOSAB S.R.L., direcţia de curgere a pânzei freatice este de la Vest la Est, de la terasa superioarã spre terasa medie cu o pantã de 1,8 %.

4.1.2	Impactul produs în timpul realizării proiectului

In timpul realizării investitiei,  în activitatea de execuţie si montaj se va utiliza apa pentru prepararea betoanelor, mortarului  si in scop menajer, de catre personalul firmei constructoare. Se vor utiliza  dotarile existente in ferma (grup sanitar, vestiare) .

Avand in vedere ca apa uzata menajera rezultata se va prelua de canalizarea ZOOSAB SRL, cu evacuare in bazin betonat vidanjabil, nu se va produce impact asupra factorului de mediu Apa.

4.1.3	Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

4.1.3.1 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a halei  se va face prin bransament din PEHD, Dn 50 mm,  la  reteaua de apa a  ZOOSAB  S.R.L.

Reteaua distributie apa aferenta halei va fi realizata din PHED, Dn25 – 32mm.

Apa va fi utilizata pentru adapatul porcilor ( fiecare boxa fiind prevazuta cu cate doua suzete) si pentru igienizarea halei, la populare.

Spalarea boxelor aferente halei se va face cu pompa de apa cu jet sub presiune.

Conform BAT, cerinta de apa pentru porcii la ingrasat este:

| Categoria de animale | Consumul de apa (l/zi/cap) |
| --- | --- |
| Porci la ingrasat | 4 -10 |

Consumul de apa necesar adaparii porcilor la ingrasat  din cadrul halei va fi:

| Categoria de animale | Numar de zile /ciclu | Numar cicluri | Numar de animale /ciclu | Cantitate medie zilnica de apa [l /cap/zi] | Cantitatea anuala de apa [m3 / an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porci la ingrasat | 90 | 3,5 | 1.980 | 7 | 4.366 |

Conform BAT consumul de apa   pentru igienizarea boxelor prin spălarea sub presiune a pardoselilor, este:

| Categoria de animale | Consumul de apa pt. curatenie (mc/cap/an) |
| --- | --- |
| Porci la ingrasat | 0,07 – 0,3 |

Consumul maxim total de apa pentru curatenie va fi:

Qapa anual  = 1980 capete suine x 0,3 mc/cap/an = 594 mc/an

Qapa zilnic = 594 mc/an : (3,5 cicluri x 90 zile/ciclu)  = 1,9 mc/zi

Bilanţul consumului de apă (m3/zi; m3/an)

| Proces teh-nologic | Sursa de apă (furni-zor) | Consum total de apă (coloane 4,10,11) | Apa prelevată din sursă | Recirculată/ reutilizată | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Consum menajer | Cosum industrial | Apa de la propriul obiectiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  | Apa subterană | Apa potabilă | Pt. compensarea pierderilor în sistemele cu circuit închis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apa subterană | Apa de suprafaţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Crestere si ingrasare porcine | Bransament reteaua de apa a ZOOSAB | 4960 | 4960 | - | - | 4960 | - | - | - | - | - |

4.1.3.2 Managementul apelor uzate

De pe amplasamentul noii investiţii se vor evacua urmatoarele tipuri de apa:

- ape pluviale

- ape uzate de spalare

Ape pluviale

Apele pluviale de pe acoperisul halei vor fi evacuate pe terenurile adiacente.

Ape uzate de spalare

Apele uzate de spalare se evacueaza in timpul igienizarii halei.

Qev. = Qape spalare

Qev annual  = 594 mc/an

Qev zilnic  = 594 mc/an: (3,5 cicluri/an x 90 zile/ciclu)  = 1,9 mc/zi

Bilanţul apelor uzate

| Sursa apelor uzate, Proces tehnologic | Totalul apelor uzate | Ape uzate evacuate | Ape direcţionate spre reutilizare/recirculare | Co men tarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/zi | m3/an | Menajere | Industrial | Pluviale | în acest obiectiv | către alte obiective |  |
|  |  |  | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/ an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an |  |
| Crestere si ingrasare tineret porcin | 1,9 | 594 | - | - | 1,9 | 594 | - | - | - | - | - | - | - |

4.1.3.3 Prognozarea impactului

Din activitatea ce se va desfasura la noua investitie nu se vor evacua ape uzate direct in apele de suprafata.

Evacuarea apelor uzate de spalare  nu vor produce impact deoarece vor

fi preluate prin sistemul de canalizare etans al halei si evacuate la batalele de depozitare dejectii din dotarea fermei.

Din cele mentionate, rezulta ca activitatea ce se va desfasura in noua hala nu va afecta apele de suprafata.

4.1.3.4  Măsuri de diminuare a impactului

Pentru utilizarea eficienta a apei, prin proiect s-a prevazut:

- inregistrarea consumului de apa;

- dotarea boxelor cu adapatori tip suzeta;

Pentru reducerea producerii de ape uzate, prin proiect s-a prevazut:

- boxe comune, in sistem cu pardoseala acoperita 1/3 cu beton si restul cu gratare cu fanta de 1,8 mm;

- igienizarea halei se va realiza cu pompa de apa sub presiune, in scopul rationalizarii consumului de apa si a unei curatiri eficiente din punct de vedere a impunerilor  sanitar-veterinare si a normelor BAT;

- canale de colectare a dejectiilor situate sub boxe, prevazute cu un sistem de evacuare frecventa a dejectiilor racordat la batalele din dotarea fermei;

  - Aerul

Date climatologice caracteristice zonei

Amplasarea şi construcţia obiectivului ce urmează a fi realizat, necesită o cunoaştere detailată a condiţiilor naturale precum şi caracteristicile locale ale parametrilor metrologici.

Clima zonei se încadrează într-o unitate climatică temperat – continentală, cu particularităţile specifice părţii de est a ţării, ierni reci şi veri călduroase.

Temperatura

Temperatura medie anuală creşte progresiv din zona montană spre est, spre regiunea dealurilor subcarpatice şi de podiş.  Astfel temperatura medie anuală a aerului în zona municipiului Roman variază între 9 -10°C.

Valorile extreme absolute ale temperaturii aerului indică importanţa factorilor locali în modificarea stării generale a vremii.

In acest sens, în Roman s-a înregistrat  temperatura maximă absolută de 38,2°C la 17 august 1952 şi 15 august 1957, în timp ce temperatura minima absolută de –33,2°C a fost înregistrată la 20 februarie 1954 .

Umiditatea aerului

Regimul annual al umezelii în zona studiată, se caracterizează prin existenţa unui maxim în perioada rece şi un minim în perioada caldă.

Umezeala relativa a aerului prezintă şi variaţii, cu un maxim spre dimineaţă(orele 300 – 5 00) şi un minim în timpul zilei.

Precipitaţiile atmosferice

Precipitaţiile atmosferice constituie un element important al climei, care se reflectă în peisajul geographic, în economie, în special în agricultură.

Regimul precipitaţiilor prezintă cantităţi mici iarna şi mari vara, In ansamblu lunile extreme din acest punct de vedere sunt februarie, pentru cantităţi minime şi iulie, pentru cantităţi maxime.

Precipitaţiile medii multianuale înregistrează valori maxime în zona montană (Ceahlău – munte - 684,9 mm/m2 ; Ceahlău – sat - 612,8 mm/m2) scăzând spre est 614,3 mm/m2 în Târgu Neamţ, 607,5 mm/m2 în Piatra Neamţ şi 503,6 mm/m2 în Roman.

Din punct de vedere al încărcării date de zăpadă, construcţiile se  consideră a fi amplasate în zona D (STAS 10101/21), pentru care greutatea de referinţă a  stratului de zăpadă este de gz = 1,8 kN/m2.

Nebulozitatea

Prin nebulozitate, se întelege gradul de acoperire cu nori a emisferei vizibile deasupra orizontului.

In zona studiată, nebulozitatea medie este cuprinsă între 5 – 5,5 zecimi. In luna ianuarie nebulozitate este destul de ridicată (6 – 7 zecimi), iar în luna iunie iulie destul de redusă (3 – 3,5 zecimi)

Regimul nebulozităţii este în strînsă dependenţă de circulaţia atmosferei şi condiţiile de relief. Numărul mediu anual al zilelor cu cer acoperit este mic (cca. 90 – 110 zile)

Vânturile

Asezarea geografica, in plin culoar al Siretului, determina un topoclimat complex, in care predomina topoclimate elementare de lunca si terase, de versanti cu expozitii vestice sau estice, in functie de conditiile locale. Influenta orografiei este hotaratoare pentru predominarea circulatiei atmosferice pe directia Nord-Sud, iar spre zona de confluenta cu Moldova predomina circulatia NV – SE.

Cea mai mare viteza o au vanturile dinspre N-V (4,2m/s – 5,1 m/s) si N (4 m/s – 4,9 m/s). Vanturile din directiile V si E au viteze reduse (in medie sub 2,5 m/s), iar din celelalte directii au viteze intermediare (2 –3 m/s).

Din punct de vedere al acţiunii vântului, construcţiile ce se vor realiza în cadrul noii investiţii se consideră amplasate în zona C (STAS 10101/20), pentru care presiunea dinamică stabilizată la înălţimea de 10 m deasupra terenului este de gv = 0,55 kN/m2.

Ingheţul

Este specific anotimpului de iarnă, atunci când temperatura coboară frecvent sub 0°C. Toamna şi primăvara îngheţul se produce cu o frecvenţă mai redusă. In zona studiată, adâncimea de îngheţ în raport cu suprafaţa terenului natural este de 100 cm.

Calitatea aerului în zonă

Condiţiile meteorologice locale influenţează în mod semnificativ dispersia poluanţilor în atmosferă.

Calitatea aerului din localitatea Sabaoani are ca referinţă STAS 12574/1987

Amplasamentul noii invesţii este situat în extravilanul localitãţii Sabaoani la o distanţã de cca. 1500 m faţã de aceasta şi la o distanţã de cca.  1100 m de  satul Izvoare.

4.2.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului

Conform celor prezentate anterior, in faza de constructie se va realiza:

- lucrari de constructie a halei de crestere a porcilor,

- montarea echipamentelor specifice tehnologiei de crestere a porcilor (adapare, hranire, iluminare, climatizare).

Toate lucrarile se vor desfasura in incinta fermei ZOOSAB SRL si vor genera doar nivele reduse de pulberi specifice lucrarilor de constructii si gaze de esapament (hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf ) de la utilajele folosite in constructie.

Emisiile de pulberi, generate de circulatia din incinta santierului si lucrari de constructie( decopertari, sapaturi, sistematizarea pe vertical a suprafetei,etc.) se vor limita prin diminuarea intensitatii curentilor de aer prin montarea panourilor perimetrale si prin umectarea suprafetelor de manevra, cand situatia o impune.

Perioada de executie a investitiei este limitata si discontinua, ca urmare efectul asupra mediului este de scurta durata si strict local, neafectand zonele locuibile.

4.2.2 Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

4.2.2.1 Surse şi poluanţi generaţi

Cresterea porcilor reprezinta una din activitatile cu profil agricol care, datorita proceselor naturale caracteristice, constituie o sursa de poluare a atmosferei.

In timpul functionarii investitiei, sursele de emisii poluante în atmosferă sunt prin surse staţionare nedirijate/difuze:

| Sursa | Poluant | Mod de generare |
| --- | --- | --- |
| Hala productie | Amoniac (NH3) | Reactia metabolica in animal si din fermentarea dejectiilor excretate |
|  | Metan (CH4) |  |
|  | Protoxid de azot (N2O) |  |

NH3 si CH4 rezulta din reactia metabolica in animal si din fermentarea dejectiilor excretate.

Protoxidul de azot (N2O) este un produs de reactie secundar in amonificarea ureei care apare ca atare se care poate converti din acidul uric din urina. Amoniacul este principala cauza a mirosurilor neplacute.

Nivelul de emisii in aer este determinat de mai multi factori care pot avea efecte in lant:

- Sistemul de constructie a halei  si de colectare a dejectiilor

- Sistemul si rata de ventilare

- Cantitatea si compozitia dejectiilor care depind de:

- strategia de furajare

- compozitia furajelor (nivelul de proteine si fosfor);

- sistemul de adapare;

- numarul de porci.

Multi factori determina nivelul de emisii din adaposturile pentru porci, dar efectele nu sunt usor cuantificabile si pot cauza variatii mari.

In tabelul urmator sunt prezentati factorii de emisie in aer de la halele de porci, conform BREF ILF, pentru sistemele de adapostire partial cu gratare:

| Categorie de animale | Factori de emisie - FE (kg/loc/an) | Numar animale | Nr. Zile /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | CH4 | N2O |  |  |
| Porci la ingrasat | 1,79 – 2,25 | 2,8 – 4,5 | 0,02 - 0,15 | 1980 | 315 |

Pentru calculul emisiilor s-a folosit metodologia CORINAIR 2009 si Ghidul IpPc 2006.

Formula de calcul a emisiilor de amoniac, metan si si protoxid de azot  pentru fiecare categorie de animal este următoarea :

E poluant, animal = nr. locuri x nr zile/an x FE           [ Kg poluant / an]

unde :

E poluant, animal – emisia de poluant respectiv de amoniac, metan, pulberi pentru fiecare tip de animal crescut intensiv [Kg poluant/an] ;

FE poluant,animal – factorul de emisie pentru fiecare tip de animal crescut pe durata unui an (kg  poluant/animal/an)

ENH3 hala  =1980 capete porci x315/365 x 1,90 kg/animal/an=3.246 kg/an;  0,37kg/h

ECH4 hala = 1980 capete porci x315/365 x 2,8 kg/animal/an=4.784 kg/an;   0,63 kg/h

EN2O = 1980 capete porci x315/365 x 0,1kg/animal/an= 171 kg/an;   0,023 kg/h

Hala  prin sistemul de ventilatie evacueaza in atmosfera 223.810 mc/h aer viciat, astfel din hala se vor evacua:

NH3 :  0,37 kg NH3/h :  223.810 mc/h = 1,65 mg NH3/mc aer

CH4 :  0,63 kg CH4/h :  223.810 mc/h = 2,81 mg CH4/mc aer

N2O:  0,023 kg N2O /h : 223.810 mc/h = 0,103 mg N2O /mc aer

Se mentioneaza ca, in cazul instalatiilor de tipul „crestere intensiva a pasarilor si porcilor” documentul de referinta BREF ILF nu contine valori limita de emisie VLE.

4.2.2.2  Prognozarea poluării aerului

Impactul asupra aerului in cazul halei de crestere si ingrasare a porcilor se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Cantitatea de amoniac si metan rezultata a fost comparata  cu valoarea prag de emisie conform HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi si modificaea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE si a Anexei II la Document de orientare pentru implementarea PRTR european .

| Poluant | Debit anual calculat (kg/an) | Valoare prag de emisie (kg/an) |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 3.246 | 10 000 |
| CH4 | 4.784 | 100 000 |

Emisiile de poluanţi rezultati sunt mai mici decat valoarea prag de emisie şi nu va avea un impact semnificativ asupra aerului.

      - Măsuri de diminuare a impactului

Pentru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor rezultate din hala de crestere si ingrasare porcine, se va aplica:

- utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot, cu conţinut scăzut de proteină (14-15%), cea ce va reduce azotul total excretat si prin urmare emisiile de amoniac ;

- asigurarea microclimatului,  a temperaturii optime si mai ales a volumului de aer proaspat pe categorii de animale. Pentru evacuarea  aerului viciat din hala de productie se foloseşte un  sistem de ventilatie controlat automat, format din:

- 8 ventilatoare cu horn, tip EU 56, fiecare ventilator avand  P =0,63 kW,             Q = 8624 mc/h, montate echidistant, pe acoperisul halei.

- 6 ventilatoare cu horn, tip EU 63, fiecare ventilator avand  P =0,70 kW,             Q = 9803 mc/h, montate echidistant, pe acoperisul halei.

- 6 ventilatoare montate pe pereti, fiecare ventilator avand  P=0,75 kW,              Q = 16.000 mc/h. Ventilatoarele vor fi montate echidistant, la inaltimea de 1,1 m de pardoseala.

- buna gospodarire a dejectiilor rezultate. Evacuarea dejectiilor direct in bazine colectoare de sub boxe, reduc emisiile de NH3 cu 30%

Pentru minimizarea emisiilor de amoniac (NH3), metan (CH4) şi protoxid de azot (N2O) rezultate ca urmare a acumulării dejecţiilor în bazinele de  colectare, se recomanda ca in perioada estivala sa se mareasca  frecvenţa de descărcare a bazinelor colectoare de sub boxe.

Prin programul de igienizare a halei, a sistemului de colectare si evacuare dejectii,  se vor diminua mirosurile neplacute.

Vânturile predominante sunt cele dinspre nord  şi nord – vest, iar în al doilea rând cele dinspre sud, sud – est si avand in vedere faptul ca obiectivele fermei se afla la cca. 1100 m de cea mai apropiata zona locuita, se poate aprecia ca mirosurile generate sunt mult diminuate si nu influienteaza calitatea aerului din zona locuibila.

In jurul batalelor de depozitare dejectii, pe directia curentilor de aer  s-au plantat puieti de salcam, in proportie de 60% din perimetru, finalizare plantarii realizandu-se in toamna ce va veni.

Perdelele de copaci vor asigura si o buna dispersie a poluantilor in aer.

Pentru reducerea emisiilor la nivel de ferma, este necesar achizitionarea inca a unui tractor si vidanje special de imprastiat dejectii pe camp pentru a se asigura o evacuare mai optima a mixturii de dejectii din batale.

  - Solul

Tipurile de sol în zonă şi caracteristicile acestora

Solurile din zona amplasamentului sunt reprezentate prin câteva tipuri, din care cea mai mare parte o au cernoziomurile (propriu-zis, slab si mediu levigat).

Terenul în zonã permite fundarea constructiilor, presiunea pe teren la cota fundatiilor fiind de 2 daN/cm2, fãrã pericol de alunecare.

Amplasamentul noii investitii este stabil, fiind exclusă producerea  alunecărilor de teren sau a inundaţiilor.

4.3.1   Impactul produs în timpul realizării proiectului

Pentru realizarea proiectului, pe sol se vor executa următoarele:

- executare fundaţiie hala

- construcţie hala producţie

- betonarea suprafeţelor indicate prin proiect;

- realizarea de spaţii verzi

Pentru realizarea acestor lucrãri, solul vegetal de la suprafaţã  va fi decopertat, depozitându-se separat. Dupã terminarea lucrãrilor de investiţii, solul vegetal depozitat va fi utilizat pentru refacerea spaţiilor verzi.

4.3.1.1 Surse de poluare a solului

In timpul realizării proiectului , solul poate fi afectat de:

- sistematizarea pe verticala a suprafetei (sapaturi, umpluturi, nivelari)

- realizarea halei si a retelelor aferente

- depozitarea direct pe sol a unor deseuri rezultate din activitatiile de santier;

4.3.1.2  Prognozarea impactului

Impact produs asupra solului în timpul realizării proiectului este unul  fizic (mecanic) datorat decopertarilor efectuate pentru realizarea fundatiilor halei si a  platformei  betonate pe care se vor amplasa silozurile de depozitare cereal si utilajele aferente.

Se va inregistra un impact care va modifica proprietatile pedologice, fizico – mecanice si hidrofizice strict pe suprafetele necesare a fi ocupate de constructii.

4.3.1.3 Măsuri de diminuare a impactului

Pământul rezultat din săpături va fi depozitat separate si se va refolosi la umputuri pentru aducerea terenului la nivel şi totodată pentru amenjarea spaţiilor verzi.

Pentru protectia solului, in faza de constructie, firma constructoare va lua masuri sa nu se depoziteze direct pe sol materiale sau deseuri de constructie.

Dupa terminarea lucrarilor de constructie, terenul  din jurul halei va fi amenajat ca spatiu verde.

4.3.2  Impactul produs în timpul  funtionării investiţiei

4.3.2.1 Surse de poluare a solului

In functionare, nu sunt surse potentiale de poluare a solului de pe amplasamentul investitiei.

Hala de productie  va avea pardoseala betonata  si caile de acces vor fi  betonate.

Mixtura de dejectii rezultata de la hala de cresterea si ingrasarea suinelor, va fi colectata prin sistemul de canalizare si evacuate  in canalul deschis cu descarcare in batalele de depozitare mixture de dejectii din  dotarea fermei.

Dupa stabilizare, minim 3 luni, se va putea utiliza la fertilizarea terenurilor agricole din zona.

Imprastierea necontrolata a mixturii de dejectii pe terenurile agricole poate constitui o sursa de poluare a solului.

Continutul in elemente nutritive NPK a mixturii de dejectii de porc prezinta fluctuatii mari in functie de compozitia furajelor şi de capacitatea de asimilatie a porcilor, dupa cum urmeaza:

- azot total 	1,50 - 3,4% din substanta uscata;

- fosfor total 	0,92 – 2,0% din substanta uscata;

- potasiu total 	0,11 - 0,3% din substanta uscata

Continutul in saruri minerale (reziduu mineral) este de 700 - 1970mg/100g substanta uscata din care :

- calciu 		cca. 213 mg/100 g substanta uscata;

- magneziu 	cca. 153 mg/ 100 g substanta uscata;

- sodiu 		15,2 - 51,5 mg/100 g substanta uscata

- clor 		15,5 - 348,6 mg/100 g substanta uscata

Avand in vedere continutul in elemente nutritive si saruri a mixturii de dejecţii de porc, rezulta ca acesta poate fi considerat un ingrasamant organic bogat in azot si fosfor si sarac in potasiu si cu un continut ridicat de saruri.

Prin introducerea in sol a unei cantitati de 10 tone mixturã de dejecţii la hectar, aportul in elemente nutritive este cel prezent in tabel.

| ELEMENTUL NUTRITIV | Namol cu 70% umiditate ( 10t/ha) |
| --- | --- |
|  | Limite (kg/10 t) | Media (kg/10t) |
| Azot total, din care azot nitric azot amoniacal | 105 - 238 0 - 5 5 | 150 2 5 |
| Fosfor total, din care: fosfor mobil | 66 - 140 5 | 100 5 |
| Potasiu total, din care: potasiu accesibil | 8 - 21 10 | 15 10 |

In functie de consumul de elemente nutritive al fiecarei culturi si tinand seama de aportul solului, se stabileste reteta de fertilizare.

De exemplu, la porumbul pentru boabe, pentru fiecare tona de produs principal (inclusiv partile secundare), se consuma 25 - 30 kg N, 8-10 kg P2O5 si 20-25 kg K2O. Tinand seama de productia programata si de contributia solului se stabileste doza de namol si adaosul de ingrasaminte chimice, pentru echilibrarea raportului N : P : K.

In general, doza optima de mixture de dejectii este de 20-40 t/ha, in functie de textura si fertilitatea solului. Remanenta efectului de fertilizare se mentine      2 pana la 3 ani. In consecinta este indicat ca mixture de dejectii sa se aplice de 1-2 ori in cursul unui ciclu de rotatie la intervale de 2 sau 3 ani.

Din punct de vedere microbiologic, mixtura de dejectii contine o flora microbiologica saprofita banala ( 11,2% bacterii sporogene, 16% micrococi, 12% streptococi, 15% arthrobacter etc.) dar si microorganisme patogene ca : salmonele, bacteriofagi, bacterii tifice, enterovirusuri, leptospire, precum si oua de helmiti.

De aceea in vederea reducerii gradului de contaminare a solului si a plantelor, mixture de dejectii trebuie imprastiat pe teren dupa recoltarea paioaselor si incorporat imediat prin aratura de vara sau de toamna, dupa porumb.

Un alt aspect care trebuie retinut, este acela ca mixture de dejectii  nu trebuie valorificata doar pentru aportul strict al substantelor fertilizante, ci si pentru aportul de humus in sol, ceea ce reprezinta o valoare inestimabila, tinand seama de diminuarea accelerata a stocului humic in conditiile agriculturii din perioada aceasta in Romania.

4.3.2.2 Prognozarea  impactului

In functionare normala nu se produce impact asupra solului datorita faptului ca activitatea de productie se desfasoara in hala de productie prevazuta cu pardoseala betonata. Caile de acces  si  platforma aferenta halei va fi  betonata integral.

Impactul produs asupra terenurilor agricole de catre mixtura de dejectii administrata va fi  un impact pozitiv in situatia in care se respecta regulile de fertilizare a solurilor si  “Codul bunelor practici agricole”

4.3.2.3 Măsuri de diminuare a impactului

Depozitarea mixturii de dejectii in batale

Pentru depozitarea mixturii de dejectii evacuate din halele de suine, ZOOSAB SRL  dispune de  10 batale, conform Planului de situatie (anexa).

Batalele sunt amplasate in partea de est a  incintei societatii, sunt impermiabilizate cu strat de argila in grosime de 1 m si sunt imprejmuite cu gard din plasa de sarma pe piloni de beton.

Terenul de amplasament al batalelor este plan fără denivelări

Volumul total de depozitare a dejectiilor in cele 10 batale de 54.932 mc.

Anual, din activitatea fermei rezulta 32.306 mc mixtura de dejectii si prin introducerea halei in circuitul fermei, cantitatea de dejectii va creste cu 2998 mc, rezultand 35.304 mc, fiind asigurata capacitatea de stocare in  batale.

In timpul stocarii in batale, mixtura de dejectii va suferi procesul de fermentare aeroba si anaeroba, ducand la stabilizarea acesteia.

Dupa perioada de stabilizare de minim 3 luni,  mixtura de dejectii se va administra pe terenurile agricole, in vederea fertilizarii acestora.

Pentru diminuarea impactului, fertilizarea solurilor cu mixtura de dejectie stabilizata  se va realiza controlat, funcţie de tipul de sol şi de nivelul de fertilizare necesar. Astfel ZOOSAB SRL a luat urmatoarele masuri:

- s-a încheiat contracte cu proprietarii particulari de terenuri pentru împrãştierea dejecţiilor pe terenurile acestora;

-  s-a realizat un Studiu agrochimic referitor la folosirea dejectiilor rezultate de la ferma de crestere a porcilor S.C. ZOOSAB S.R.L. elaborat de OJSPA Neamt (anexa) asupra terenurilor agricole contractate, privind conţinutul de azot si fosfor, pentru a se stabili cantitãţile de dejecţii şi perioadele când se vor aplica, în vederea prevenirii acumulãrii în sol de fosfor şi azot neconsumat

-  monitorizarea în timp a solurilor de pe terenurile agricole pe care se aplica dejectiile pentru a preveni depãşirea conţinutului de azot şi fosfor prin acumularea acestuia în timp.

- introducerea unui menegement nutriţional al porcilor, cu scopul reducerii  conţinutului de azot şi fosfor în dejecţii.

Actualmente mixture de dejectii stabilizata este transportata pe terenurile agricole cu o vidanja speciala de imprastiat dejectii, tractata de un tractor.

Avand in vedere cresterea capacitatii de productie a fermei si implicit cantitatea de mixture de dejectii generata,  este necesar achizitionarea inca a unui tractor si vidanje special de imprastiat dejectii pe camp pentru a se asigura evacuarea optima a mixturii de dejectii din batale.

4.4  Geologia subsolului

In iunie 2004, S.C. CIPRO GEOCON S.R.L. Piatra Neamţ a realizat un Studiu hidrologic şi de impact, necesar observãrii şi monitorizãrii calitãţii apei subterane din freatic în aval de zona construitã şi batalul de decantare a dejecţilor rezultate în urma procesului de exploatare si creştere a porcilor.

In acest scop s-a realizat  un foraj F1, tubat cu tub PVC, Dn 300 mm cu urmatorul profil litologic (anexa):

0,00 –   0,50 m 		sol vegetal

0,50 –   3,30 m		argilã prãfoasã, galbenã, tare

3,30 –   6,90 m 		praf argilos, galben, umed în bazã

6,90 –   9,00 m 		pietriş cu nisip grosier, galben, roscat cu apã

9,90 – 14,50 m		argila vânãtã tare cu aspect mãrnos.

In anul 2012 s-a realizat un foraj F2, tubat cu tub din PVC, Dn 200 mm, amonte de batal, in apropierea halei 6, cu urmatorul profil litologic (anexa) :

0,00 –   0,70 m 		umplutura de pamant

0,70 –   5,10 m		pachet de argilã prãfoasã si argila galben-maroniu,

Plastic consistent la plastic vartos

5,10 –   9,60 m 		pachet de praf argilos si praf plastic consistent la

moale

9,60 –  10,50 m 		argila galbena, cu rar pietris legat

10,50 – 13,80 m		pietris si nisip cu intercalatii cochilifere, galben

maroniu, indesare medie

13,80 – 17,00 m		argila cenusie, degradabila, cu aspect mãrnos.

Stratul freatic este cantonat în nisipuri cu pietrişuri şi bolovãnişuri în bazã de 2 – 3 m grosime, acoperit de argile şi argile prãfoase în grosime de 5 – 8 m.

In subsolul amplasamentului noii investiţii nu sunt interceptate  şi identificate resurse minerale extractibile.

Conform STAS 6054/77, adâncimea maxima de îngheţ în zona amplasamentului este de 1,0 m;

Principalii indici geotehnici ce se vor lua în calcul la proiectarea şi dimensionarea fundaţiilor au următoarele valori:

- presiunea convenţională de bază 		         325 KPa

- coeziunea C 						  	20 Kpa

- zona seismică de calcul 					B

- gradul de intensitate seismică				VIII

- Ks									0,25

- Ts									1,0 sec.

4.4.1	Impactul produs în timpul realizării proiectului

Pentru realizarea proiectului în subsolul amplasamentului se vor executa  sapaturi pentru fundatii.

4.4.1.1 Prognozarea impactului

Impactul produs asupra subsolului în timpul realizării investitiei este unul fizic (mecanic) datorat săpăturilor efectuate pentru realizarea fundatiilor.

Impactul fizic care se realizează nu schimbă structura subsolului

4.4.1.2 Măsuri de diminuare a impactului

Pământul rezultat din săpături se va refolosi la umputuri pentru aducerea terenului la nivel şi totodată pentru amenjarea spaţiilor verzi.

4.4.2	Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

4.4.2.1 Sursele potenţiale de poluare

Sursele potenţiale de poluare a subsolului în timpul funcţionãrii investiţiei poate fi sistemul de canalizare si depozitarea mixturii de dejectii in batale.

4.4.2.2  Prognozarea impactului

In timpul funcţionării investiţiei  nu se produce impact asupra subsolului, doar în situaţii accidentale s-ar putea produce un impact prin  dezetanşarea sistemului de canalizare.

4.4.2.3  Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra subsolului, încã din perioada de proiectare s-au luat urmatoarele masuri:

- bazinele de colectare mixture dejectii de sub pardoseala boxelor vor fi realizate din beton armat

- sistemul de canalizare pentru evacuarea dejectiilor va fi realizat din tuburi PHED multistrat, ce va asigura o bunã etanşeitate a sistemului.

- batalele de depozitare dejectii sunt impermiabilizate cu strat de argila in grosime de 1,0 m;

Pentru a urmari influenta activitatii de pe amplasament asupra solului/subsolului si panzei freatice, ZOOSAB SRL face monitorizarea semestriala a calitatii panzei freatice la indicatorii: CCOCr, fosfor total, amoniu, azotiti, azotati, sulfuri si fenol,  prin recoltare de probe momentane din:

- forajul de observatie F1, amplasat in amonte de batalele de depozitare mixtura de dejectii,  intre hala 6 si 11

- forajul de observatie F2, amplasat aval de batale - imas

- forajul de observatie  F3, amplasat aval de batale – langa canal ANIF.

Planul de amplasare a forajelor de observatie este anexat.

Rezultatele analizelor  sunt prezentate in Rapoarte de incercare (anexa), puse la dispozitie de catre beneficiar.

Rezultatele analizelor indica faptul ca activitatea desfasurata pe amplasament si depozitarea mixturii de dejectii   in batale nu afecteaza calitatea panzei freatice.

Prin masurile luate, functionarea investitiei, nu va produce impact asupra subsolului amplasamentului.

  - ZGOMOT SI VIBRATII

4.5.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului

4.5.1.1 Sursele potenţiale de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot şi vibraţii care apar în timpul realizarii proiectului  sunt reprezentate de motoarele şi piesele în mişcare a utilajelor şi mijloacele auto folosite pe santier si echipamentele utilizate ( polidiscuri electrice, aparat sudura electrica, etc.).

4.5.1.2  Prognozarea impactului

Echipamentele utilizate vor genera doar zgomot local si pe timp limitat, fara a afecta zonele de locuit. Odata cu terminarea lucrarilor nu vor mai exista surse de zgomot si vibratii.

Poluarea sonora si eventualele vibratii vor fi temporare si neglijabile.

4.5.1.3  Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului se vor lua urmatoarele masuri :

- in timpul operaţiei de incarcare – descarcare materiale, motoarele mijloacelor auto vor fi oprite, ceea ce va diminua nivelul de zgomot din zonã;

- asigurarea funcţionării motoarelor utilajelor şi autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză şi încărcătură);

- personalul de executie va fi instruit ca la descarcarea materialelor si in timpul lucrarilor sa evite producerea de zgomote prin aruncarea materialelor, izbirea acestora, etc.

- la lucrarile de executie, se vor folosi utilaje ce respecta H.G. 1756/2006, privind limitarea emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

4.5.2 Impactul produs în timpul FUNCTIONARII INVESTITIEI

4.5.2.1 Sursele potenţiale de zgomot si vibratii

Pentru o hala de crestere porci, sursele de zgomot tipice si nivele de zgomot conform BREF ILFsunt prezentate in tabelul urmator:

4.5.2.2  Prognozarea impactului

Zgomotul generat de sursele prezentate mai sus, in exteriorul halei se manifesta cu intermitenta (pe durata activitatii care-l genereaza si continuu in hala (guitatul porcilor).

Nivelul de zgomot din hala va fi generat de actiunea “mutare lot” de animale (incarcare – descarcare, mutare dintr-un adapost in altul) Prin aceasta actiune varfurile de nivel de zgomot pot atinge pana la 110 dB(A).

4.5.2.3  Măsuri de diminuare a impactului

Utilizarea sistemului de hranire pasiva ad lib reduce stimularea reflexului asociat cu asteptarea hranei si nu se vor inregistra varfuri de nivel de zgomot.

Reducerea timpului de asteptare, cantarire si incarcare/descarcare in/din va fi o alta masura de diminuare a impactului generat de actiunea “mutare lot” de animale.

In timpul exploatarii utilajelor aferente halei se va acorda o atentie deosebita intretinerii acestora prin ungere, reparatii, centraj, etc.

Tinand cont de amplasamentul fermei si distanta fata de asezarile umane, putem afirma ca zgomotul produs  nu va modifica nivelul de zgomot la limita incintei, de 65 dB si nu va creea discomfort in zona.

  - Biodiversitatea

Ferma de crestere si ingrasare suine ZOOSAB S.R.L. in incinta careia se va realiza investitia este situata pe podul terasei medii a râului Siret, cota terenului în zonă fiind de +150 m.

Terasa medie a râului Siret are un relief structurat care se dezvoltã pe ambele pãrţi ale luncii Siretului, cu o înãlţime de 8 – 10 m, având aspectul unui platou cu o uşoarã înclinare spre est.

In zonã, reţeaua hidrografică este formată din râul Siret, distanta fata de rau  este de cca. 4000 m.

In  apele raului Siret  întâlnim specii de peşti precum: somnul, crapul, carasul, etc.

Vegetatia zonei este reprezentata de terenuri agricole. Pe suprafete foarte restranse se pastreaza resturi de vegetatie naturala reprezentata prin palcuri de porumbar, paducel, macies sau fragmente de pajisti cu pir gros, firuta, trestie, salcuta, coada calului, etc.

In culturile agricole de cereale de toamna se intalnesc specii de nemtisor, turita, rapita, troscot, urzica moarta, mohor.

Avifauna este reprezentata prin specii de pasari care isi au habitatul in zona sau se afla in migratie: barza alba (Ciconia ciconia L.), cioara de semanatura (Corvus frugilegusL.), cioara griva (Corvus cornix L.), gaita (Garrului glandarius L.), turturica (Streptopelia  turtur L.), potarnichea (Alectoris Graeca L.)

Conform H.G. nr. 1284 din 24  octombrie 2007, privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, anexa 1, zona studiata nu se afla in aria de protectie speciala avifaunistica.

Fauna terestra  este reprezentata de mamifere mici din grupul rozatoarelor: chitcanul (Sorex aranus), soarece de gradina (Mus musculus spicilegus), soarece de camp (Microtus arvalis), harciogul (Cricetus cricetus)

Dintre mamiferele carnivore se pot intalni: vulpea (Vulpes vulpes), mistretul (Sus scrofa), iepuri salbatici (Lepus europaeus), nevastuica.

4.6.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului

In timpul realizarii proiectului se  efectueaza numai lucrari de executie, constructive si  montaj in incinta fermei ZOOSAB SRL. Aceste lucrari nu produc impact asupra biodiversitatii din zonã.

4.6.2  Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

In timpul funcţionării investiţiei, procesele de productie se vor desfasura in mare parte in hala de productie, emisiile vor fi prin surse difuze, care cantitativ nu sunt semnificative, astfel nu se va produce impact asupra biodiversitatii din zona.

Cadrul natural în zona nu se va modifica, având în vedere că noua investiţie va fi amplasată în incinta fermei ZOOSAB SRL.

4.7  Peisajul

Amplasamentul noii investiţii  se aflã în extravilanul localitãţii Sabaoani şi conform Certificat de urbanism nr. 43 din 10.04.2018 (anexa), eliberat de Comuna Sabaoani, se certifică folosinţa actuala a terenului – teren neproductiv (curti constructii).

Terenul de amplasament este plan şi aprope orizontal, prezentând o înclinare extrem de mică spre est, cu rare concavitãţi şi cu adâncimi reduse.

ZOOSAB S.R.L. este  amplasata pe un teren uşor înclinat de la vest spre est, iar terenul liber aflat în partea de vest prezintã o înclinare de cca. 10 ° înspre est.

Conform  PUG 15/2010 si RLU  terenul de amplasament al investitiei figureaza in UTR complex ZOOSAB  ca zona unitati agricole fara restrictii de constructii.

4.7.1  Impactul produs în timpul realizării proiectului

Lucrarile de constructie vor duce la perturbari temporare de peisaj, limitate la zona amplasamentului.

Prin proiect nu sunt propuse dezvoltari semnificative de structuri sau modificari ale unor forme de relief, se va realiza o hala de productie cu regim de inaltime P, ce se va incadra in  arhitectura zonei.

Prin realizarea investitiei nu se modifică destinatia stabilită prin documentaţiile de urbanism aprobate anterior.

4.7.1  Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

In timpul functionarii  investitiei nu se va modifica aspectul zonei, implicit peisajul zonei.

Noua investiţie fiind realizata  în incinta fermei  ZOOSAB SRL, nu va  modifica aspectul peisagistic al zonei.

Utilizarea terenului pe amplasamentul ales

| Utilizarea terenului | Suprafaţa ( m2 ) |
| --- | --- |
|  | Înainte de punerea în aplicare a proiectului | După punerea în aplicare a proiectului | Recultivată |
| Zone construite (curţi, suprafaţă construită) - Suprafata construita hala | - | 2.500 | - |
| Total | 2500 | 2.500 | - |

4.8   Mediul social şi economic

Localitatea Sabaoani,  administrativ aparţine comunei Sabaoani ce are un număr de peste 5.000 locuitori.

Locuitorii din zonã cu predilecţie îşi desfãşoarã activitatea în agriculturã.

O ramurã importantã a agriculturii, dezvoltatã în zonã înainte de 1990 era zootehnia.

Realizarea acestei investiţii va duce la  creearea unor noi locuri de muncã pentru locuitorii din zona.

In cadrul noii investiţii conditiile de muncă a personalului de exploatare vor fi la nivelul celor din cadrul fermelor din UE.

Dupã punerea în funcţiune a noii investiţii contribuţia la bugetul comunei va creste, ducând la dezvoltarea comunei si a zonei.

4.8.1	Impactul produs în timpul realizării proiectului

In timpul realizarii proiectului se produce un impact pozitiv asupra populaţiei din zonă, deoarece se creează temporar noi locuri de muncă.

4.8.2	Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

Realizarea noii investitii intr-o zona agro industriala va duce la valorificarea productiei vegetale din zona in conditiile in care pe piata romaneasca este un surplus de oferta. Valorificarea cerealelor prin productia de carne va  genera in timp reglarea consumului de cereale cu efecte pozitive asupra bunastarii agricultorilor din zona.

Avand in vedere ca distanta fata de cea mai apropiata zona de locuit este de 1270 m si ca dupa realizarea investitiei capacitatea fermei va creste la 20.000 capete suine, DSP Neamt a recomandat efectuarea unui studiu de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura la obiectivul de investitie, asupra confortului si sanatatii populatiei din zona.

In iunie 2018, MARCEL SRL a comandat la Institutul National de Sanatate Publica, Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, efectuarea unui studiu de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura in cadrul ZOOSAB SRL,

in care s-a estimate ca in conditiile respectarii BAT/BREF activitatea fermei nu va genera emisii la nivele care pot determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei.Concentratiile de NH3 (ca indicator) din aer se vor situa sub nivelul concentratiilor maxime admise recomadate pentru protectia sanatatii (100 μg/m3) la distante de peste 1000 m fata de zonele de emisie(hale, batale) in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei.

In urma studiului s-a recomadat:

- exploatarea obiectivului se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor;

- in viitor zona de locuinte a localitatii sa nu se mai extinda spre ferma, terenul va fi considerat zona de protectie sanitara

Realizarea  investiţie va duce la dezvoltarea economică a localitãţii Sabaoani şi importante venituri la bugetul local.

4.9 Conditii culturale şi etNice, patrimoniul cultural

Conform Ordonantei de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, zona in care este amplasat obiectivul analizat nu este incadrata in zona  de protectie si conservare a habitatelor naturale si a speciilor salbatice de interes comunitar.

Conform PUG-ului comunei Sabaoani,  terenul de amplasament al ZOOSAB SRL nu este inclus in lista monumentelor istorice, dar se regaseste in zona de protectie a acestora si anume in jurul sitului arheologic “La islaz” (La Izvoare).

Situl arheologic “La islaz” (La Izvoare) este o necropola(complex de locuire) din epoca migratiilor sec. III – VI si epoca migratiilor sec. VII – XI.

Localizarea sitului arheologic fata de amplasamentul ZOOSAB SRL este:

Amplasamentul ZOOSAB SRL se afla la o distanta 120 m fata de situl arheologic  “La islaz” (La Izvoare).

Conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 59 se considera zona de protectie suprafata delimitata cu o raza de 200 m in localitati rurale.

MARCEL SRL a obtinut Aviz favorabil nr. 44 din 18.05.2018 (anexa) pentru executarea lucrarilor de construire hala ferma porcine, eliberat de Directia Judeteana pentru Cultura Neamt, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- respectarea stricta a proiectului

- supravegherea arheologica a tuturor lucrarilor de interventie in subsol

4.9.1 Impactul produs în timpul realizării proiectului

In timpul realizarii proiectului se  vor efectua numai lucrari de executie, constructive si  montaj in incinta fermei ZOOSAB SRL.

Sapaturile pentru fundatia halei se vor realiza sub supravegherea unui reprezentat al Directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national al judetului Neamt.

4.9.2  Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

Activitatea ce se va desfasura in noua hala nu va avea  impact asupra sitului arheologic” La islaz”

Realizarea proiectului în zona de amplasament studiată, nu va duce la modificarea condiţiilor etnice şi culturale locale.

- Analiza  alternativelor

5.1 Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului)

Prin nerealizarea proiectului propus, zona analizată va continua să fie o zonă nevalorificată la potenţial maxim.

5.2  Alternativa realizării proiectului

Alternativele realizării proiectului relevante posibile care au fost studiate pentru proiectul analizat pot fi grupate în doua categorii: de amplasament şi de proiect.

5.2.1. Alternative de alegere a amplasamentului

Selectarea amplasamentului a fost realizata pe considerente tehnico-economice:

- terenul este proprietatea beneficiarului

- asigurarea utilitatilor (apa; energie electrica; batale depozitare mixtura de dejectii);

- acces în obiectiv (drumuri de acces).

- existenta cladirilor pentru birouri, vestiare, grupuri sanitare

- existenta fortei  de munca calificata in zona

- perimetrul fermei actuale este imprejmuit pe intreaga lungime cu gard;

5.2.2. Alternative de proiect

Pentru realizarea noii investiţii s-au analizat mai multe oferte şi tehnologii.

Una din directiile majore în alegerea tehnologiilor şi a utilajelor cu care va fi echipa hala de cazare suine a reprezentat-o perfectionarea utilajelor şi a instalatiilor cu impact direct asupra mediului. 	Tehnologia şi utilajele folosite sunt:

- sistemul de boxare

In cresterea tineretului porcin, sistemul de boxare are o influenţã decisivã asupra succesului economic. Caracteristicile boxelor sunt eficienţa, funcţionalitatea, capacitatea de adaptare şi durabilitatea. Pereţii şi uşile sunt realizate din profile de plastic şi ţevi galvanizate. Suporţii şi stâlpii sunt realizaţi din oţel galvanizat şi asigurã o exploatare îndelungatã a întregii boxe, datoritã faptului cã nu pot rugini. Datoritã flexibilitãţii construcţiei se pot monta boxe pe diferite lungimi şi lãţimi. Inãlţimea unei boxe poate fi de 1,00 sau de 1,10 m.

  - sistemul de furnizare a apei;

Furnizarea apei potabile proaspete si curate este una din condiţiile de bazã pentru utilizarea potenţialului de performanţã a animalului. Aceste condiţii esentiale sunt întocmite într-o mãsurã exemplarã cu sistemele de adãpare respective. Suzetele sunt reglabile şi funcţionale, se pastreazã liber şi au o rezistenţã mare.

-   sistemul de furnizare a hranei

Furnizarea hranei sau sistemul de umplere trebuie sã fie proiectat în aşa fel încât sã transporte hrana în siguranţã, fãrã sã strice furajul în transportul de la siloz la halã. Furajarea animalelor este controlat automat prin intermediul calculatorului, distributia realizandu-se cu transportoare cu lant.

-   sistem de înmagazinare a furajelor

Menţinerea furajului proaspãt, înmagazinat igienic şi departe de influentele exterioare cum ar fi ploaia şi soarele este esential.

Silozurile vor fi din oţel galvanizat, ceea ce asigurã o durabilitate mare. Ferestrele de control ale silozului permit o verificare uşoara a nivelului de furaj. Interiorul silozului are un perete din plastic adiţional ce asigurã alunecarea furajului.

-    sistemul de climatizare

In hala se va asigura microclimatul necesar printr-o combinatie a unor sisteme moderne si eficiente de admisie racire si  exhaustare a aerului in special in zona de odihna si furaje. Dimensionarea sistemului de climatizare are la baza variatiile termice dintre iarna si vara, climatul temperat continental al zonei si factorii care pot diminua temperatura din hale. Astfel s-a tinut cont de:

- rata ventilatiei

- producerea caldurii biologice

- pierderile de caldura prin pereti, acoperis si dusumea

- densitatea animalelor

Sistemul de ventilatie a fost conceput sa asigure controlul temperaturii in lunile de vara si iarna cand variatiile sunt foarte mari.

- Monitorizarea

In timpul realizãrii proiectului nu este necesarã o monitorizare a factorilor de mediu deoarece se efectueaza   lucrãri de execuţie si montaj fara impact asupra mediului.

In timpul functionarii investitiei, emisiile rezultate de la noua hala vor fi  monitorizate la nivel de ferma, in conformitate cu Autorizatia integrata de mediu.

7.    Situaţii de risc

7.1     RISCURI NATURALE

Riscurile naturale pot fi: cutremurele, inundatiile, miscari tectonice, etc.

In zona de amplasament a noii investiţii se resimt cutremurile care au epicentrul în zona Vrancea, cât şi cutremurile de pământ cu intensităţi mai mici de origine ponrică sau prebalcanică. Intensitatea medie macroseismică este de gradul   6 – 7 pe scara Richter.

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100/1-93 amplasamentul se gaseşte în zona cu gradul VIII (opt) de seismicitate, iar conform Normativ P100/92 şi Indicativ NP – 055 – 01 aprobate de MLPTL zona de calcul este “zonaB” cu parametrii seismici Ks= 0,25 si Tc= 0,70sec.

Construcţia halei va fi  cu  sistem  de  fundare  adaptat  la  zonă  seismică   de grad VIII.

Zona de amplasare a noii investiţii nu va fi  afectată de inundaţii şi nu este în calea torentelor de ape, deorece cea mai apropiata apa de suprafata este raul Siret, aflat la o distanta de  cca. 4 km.

7.2  RISCUL DE INCENDIU

Prin proiect s-a prevazut utilizarea materialelor care prezinta risc minim de incendiu la construirea halei de crestere si ingrasare porci.

Apa necesara stingerii unui eventual incendiu va fi asigurata din reteaua de apa a fermei.

Noua hala va avea în dotare stingătoare portabile cu spumanţi şi stingătoare cu praf şi CO2 şi posturi fixe PSI.

Prin cele menţionate, pericolul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra populatiei şi a mediului înconjurător este redus la un “nivel acceptabil”

8.    Descrierea dificultăţilor

In timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu s-au întâmpinat dificultăţi tehnice, informatiile necesare au fost furnizate de beneficiarul investitiei.

Datele tehnice furnizate de beneficiar sunt considerate reale, raspunderea pentru aceste date revenind acestuia.

- Rezumat  fără  caracter  Tehnic

Denumirea proiectului:   Construire hala ferma porcine

Titularul proiectului: MARCEL S.R.L.

Amplasament: incinta ZOOSAB SRL, sat Sabaoani, com. Sabaoani,jud. Neamt

9.1   Descrierea proiectului

Prezentul proiect are ca obiectiv realizarea unei hale de crestere porcine ce va avea  o capacitate de 1980 capete .

9.2  Descrierea activităţii

In funcţionare,  în cadrul investiţiei  se va desfăşura activitatea de crestere si ingrasare a tineretului porcin pânã la greutatea de 110 kg.

Hala va fi realizata cu doua compartimente a cate 72 boxe fiecare, amenajate pentru a adaposti un numar de 1980 capete porci.

Furajarea se face functie de specie si de varsta. Furajul concentrat administrat in hrana purceilor va fi preluat de la FNC-ul fermei ZOOSAB SRL.

Administrarea furajului se va face automat cu ajutorul transportorului cu lant care antreneaza furajul din buncarele de stocare si cu ajutorul mecanismului de ditributie si dozare administreaza cantitatea de furaj in hranitoarele ce intra in dotarea boxelor

Apa necesarã consumului biologic şi tehnologic va fi distribuita dn reţeaua fermei.  In interiorul halei apa este distribuita prin intermediul suzetelor pentru adapare, prevazute in dotarea boxelor.

Pe fiecare specie de animal se va asigura microclimatul corespunzãtor în fiecare hala.

Dejecţiile de porc se scurg prin fantele grãtarului care formeazã pardoseala boxei, în bazinele  colectoare, unde se stocheaza o perioada de 20 – 30 zile. Dupa aceasta perioada  prin ridicarea supapelor,  dejectiile  vor fi trase in sistemul de conducte practicat pe fundul canalelor de colectare.

Din sistemul de conducte mixture de dejectii se scurge prin reteaua de canalizare, realizata din PVC, Dn  300 mm, cu evacuare in batalele de depozitare dejectii aferente fermei, in vederea stabilizarii .

In timpul depozitarii, dejectiile sufera procesul de fermentare aeroba la suprafata mixturii si anaeroba in masa mixturii de dejectii.

Dupa fermentare, mixtura de dejectii este evacuata de catre ZOOSAB S.R.L. pe terenurile agricole, cu care acesta are contracte incheiate.

9.3  Metodologii  utilizate  în evaluarea  impactului  asupra  mediului

9.3.1 Generalităţi

Pentru evaluarea impactului global al realizării proiectului asupra mediului înconjurător, s-a utilizat metoda propusă de V. Rojanschi, metodă prezentată în revista „Mediul încojurător”,vol.II, nr.1-2/1991.

S-au luat în considerare următorii factori de mediu care au rezultat ca potenţial cei mai afectaţi: apa, aer, sol, flora şi faună (biodiversitate) şi factorul uman.

Impactul produs asupra factorilor de mediu s-a apreciat pe baza indicelui de impact calculat cu relaţia: IP = CE / CMA, în care:

- CE este valoarea caracteristică efectivă a factorului care influenţează mediul înconjurător, sau în unele cazuri concentraţia maximă calculată (Cmax);

- CMA este valoarea caracteristică maximă admisibilă a aceluiaşi factor stabilită prin acte normative atunci când acestea există, sau prin asimilare cu valori recomandate în literatura de specialitate, când lipsesc normativele;

Impactul asupra mediului se apreciază pe baza indicelui de impact Ip din Scara de Bonitate.

Este evident faptul că orice activitate umană aduce modificări asupra stării actuale a factorilor de mediu. Aceste modificări pot fi vizibile sau mai puţin vizibile, pozitive sau negative. Ideal ar fi ca cele negative să nu existe, sau să fie diminuate, astfel încât efectele lor asupra mediului să aibă consecinţe cât mai mici posibile.

9.3.2  Scara de bonitate

Luând în considerare starea naturală neafectată de activitatea umană şi situaţia ireversibilă de deteriorare a unui factor de mediu se obţine o scara de bonitate exprimată prin note de la “1” Ia “10”, care pune în evidenţă efectul poluanţilor asupra mediului înconjurător.

Note de bonitate, valori ale indicelui de poluare (ip) şi efecte asupra omului şi mediului

înconjurător corespunzătoare

| Nota de bonitate | Valoarea Ip = Cmax./CMA | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | IP = 0 | - Calitatea factorilor de mediu naturală, de echilibru. |
| 9 | IP = 0,0 - 0,25 | - Fără efecte |
| 8 | IP = 0,25 - 0,50 | - Fără efecte decelabile cazuistic. - Mediul este afectat în limite admise – nivel 1. |
| 7 | IP = 0,50 - 1,0 | - Mediul este afectat în limite admise – nivel 2. |
| 6 | IP = 1,0 – 2,0 | - Mediu afectat peste limitele admise - nivel 1. - Efectele sunt accentuate. |
| 5 | IP = 2,0 – 4,0 | - Mediu afectat peste limitele admise - nivel 2. |
| 4 | IP = 4,0 – 8,0 | - Mediu afectat peste limitele admise - nivel 3. |
| 3 | IP = 8,0 – 12,0 | - Mediul este degradat - nivel 1. - Efectele sunt letale la durate medii de expunere. |
| 2 | IP = 12,0 – 20,0 | - Mediul este degradat - nivel 2. - Efectele sunt letale la durate scurte de expunere. |
| 1 | IP = peste 20,0 | - Mediul este impropriu formelor de viaţă. |

Cmax – concentraţia maximă calculată

CMA – concentraţia maximă admisibilă din STAS

Când nu există modificări ale calităţii factorilor de mediu, deci nu există poluare, acest indice este egal cu 1. Grafic, figura geometrică ilustrând starea reală a mediului se suprapune pe figura ilustrând starea ideală.

Când există modificări ale calităţii factorilor de mediu, indicele de poluare globală IPG va căpăta, progresiv valori supraunitare, pe măsura reducerii triunghiului, deci a afectării factorilor de mediu.

Conform datelor din literatura de specialitate, au fost făcute aprecieri ale indicelui de poluare globală a mediului, pentru diverse situaţii, în urma cărora s-a stabilit o scară de evaluare pentru valorile IPG de la 1 la 6, din care rezultă impactul asupra mediului, respectiv efectul activităţii antropice asupra factorilor de mediu.

Valori ale indicelui stării de poluare globală (Ipg) şi impactul asupra mediului

corespunzător

| Valoarea IP.G IP.G = Si / Sr | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- |
| IPG = 1 | Mediul este natural, neafectat de activitatea umană. |
| IPG = 1 -2 | Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile. |
| IPG = 2 – 3 | Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de disconfort formelor de viaţă |
| IPG = 3 – 4 | Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă. |
| IPG = 4 – 6 | Mediul este afectat de activitatea umană periculos formelor de viaţă. |
| IPG > 6 | Mediul este degradat, impropriu formelor de viaţă. |

9.3.3 Impactul prognozat asupra mediului

S-au luat în considerare următorii factori de mediu care au rezultat ca potenţial cei mai afectaţi: apa, aer, sol, flora şi fauna (biodiversitatea) şi factorul uman. Impactul asupra fiecăruia dintre ei s-a evaluat printr-o notă în intenvalul 1... 10. Nota 1 corespunde unei poluări maxime a factorului de mediu respectiv, iar nota 10 unui mediu nepoluat. Notele acordate fiecărui factor de mediu din cei cinci consideraţi s-au stabilit din “Scara de bonitate”, pe baza indicelui de poluare:

- pentru factorul de mediu apa: nota 9,00;

- pentru factorul de mediu aer:  nota 8,00;

- pentru factorul de mediu sol:  nota 9,00;

- pentru factorul de mediu biodiversitate: nota 9,00;

- pentru factorul de mediu factorul uman: nota 9,00;

Raportul rezultat între cele două suprafeţe, Si fiind suprafaţa figurii geometrice, care ilustrează starea ideală a celor cinci factori, iar Sr suprafaţa figurii geometrice care ilustrează starea reală a aceloraşi cinci factori, la un moment dat, datorită activităţii, a dus la un indice de poluare globală: IPG = 1,14 care corespunde unui mediu supus efectului antropizării, în limite admisibile.

În figura de mai jos se prezintă reprezentarea grafică a valorilor care au condus la Indicele de risc global produs de funcţionarea investitiei asupra factorilor de mediu şi a factorului uman.

9.3.4. Identificarea şi descrierea zonei în care se resimte impactul

Indicele de poluare globală obţinut (IPG < 2) estimează faptul că activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectului analizat, produc o afectare globală a factorilor de mediu apă, aer,sol, biodiversitate şi factorul uman ce se situează în limitele admisibile.

9.3.5. Concluzii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului

Concluzia generală, ca urmare a analizei raportului privind impactul asupra mediului efectuată în baza informaţiilor, datelor şi documentelor puse la dispoziţie, încadrează impactul generat de activitatea analizată la un nivel nesemnificativ.

9.3.6. Prognoza asupra calităţii vieţii, standardului de viaţă şi asupra condiţiilor sociale în comunităţile afectate de impact

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea măsurilor de diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu analizat, considerăm că prognoza asupra calităţii vieţii se menţine în condiţiile anterioare, iar prin activitatea sa, atât în faza de realizare cât şi de exploatare, condiţiile sociale ale comunităţii din localitate se vor îmbunătăţii, atât prin forţa de muncă solicitată, cat si prin creşterea veniturilor la bugetul local.

9.4  Impactul prognozat asupra mediului

A. Impactul produs în timpul realizării proiectului

Apa

In timpul realizării investitiei,  în activitatea de execuţie si montaj se va utiliza apa pentru prepararea betoanelor, mortarului  si in scop menajer, de catre personalul firmei constructoare.

Pe perioada realizarii investitiei, personalul firmei constructoare va utiliza vestiarile si grupurile sanitare existente in ferma, apele uzate menajere  fiind colectate de reteaua de canalizare menajera existenta a fermei.

Nu se va produce impact asupra factorului de mediu Apa.

Aer

Lucrarile de constructie si montaj desfasurate in timpul realizarii proiectului vor genera doar niveluri reduse de pulberi specifice lucrarilor de constructii si gaze de esapament (hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf ) de la utilajele folosite in constructie.

Impactul produs asupra aerului	va fi doar pe perioada de executie a investitiei, de scurta durata si strict local, neafectand zonele locuibile.

Sol

Impact produs asupra solului în timpul realizării proiectului este unul  fizic (mecanic) datorat decopertarilor efectuate pentru realizarea fundatiilor halei.

Se va inregistra un impact care va modifica proprietatile pedologice, fizico – mecanice si hidrofizice strict pe suprafetele necesare a fi ocupate de constructii.

Subsol

Impactul produs asupra subsolului în timpul realizării investitiei este unul fizic (mecanic) datorat săpăturilor efectuate pentru realizarea fundatiei halei. Impactul fizic care se realizează nu schimbă structura subsolului.

Zgomot

Echipamentele utilizate vor genera doar zgomot local si pe timp limitat, fara a afecta zonele de locuit. Odata cu terminarea lucrarilor nu vor mai exista surse de zgomot si vibratii.

Poluarea sonora si eventualele vibratii vor fi temporare, pe perioada realizarii proiectului si neglijabile.

Biodiversitate

Avand in vedere ca realizarea proiectului se  efectueaza in incinta fermei ZOOSAB SRL,  nu se va produce impact asupra biodiversitatii din zonã.

Peisajul

Noua investiţie fiind realizata  în incinta fermei  ZOOSAB SRL, nu va  modifica aspectul peisagistic al zonei.

In timpul realizării proiectului, spatiul de lucru va fi delimitat cu împrejmuire temporară (panouri metalice).

Mediul social şi economic

In timpul realizarii proiectului se produce un impact pozitiv asupra populaţiei din zonă, deoarece se creează temporar noi locuri de muncă.

Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural

Conform Certificat de urbanism,  terenul de amplasament al ZOOSAB SRL in incinta careia se va realiza investitia nu este inclus in lista monumentelor istorice, dar se regaseste in zona de protectie a acestora si anume in jurul sitului arheologic “La islaz” (La Izvoare).

In timpul realizarii proiectului, sapaturile pentru fundatia halei se vor realiza sub supravegherea unui reprezentat al Directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national al judetului Neamt.

B. Impactul produs în timpul funcţionării investiţiei

Apa

In functionare vor rezulta ape de spalarede la igienizarea boxelor.

Evacuarea apelor uzate de spalare nu vor produce impact avand in vedere ca vor fi descarcate in batalele de depozitare dejectii din dotarea fermei.

Aer

Impactul asupra aerului in cazul halei de crestere si ingrasare a porcilor se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute.

Din hala de productie se evacueazã aer viciat care conţine concentraţii mici de amoniac (NH3), metan (CH4)  si protoxid de azot (N2O).

Emisiile sunt nepunctiforme si în consecintã au un nivel nemãsurabil.

Intrucat ferma ZOOSAB SRL in incinta careia se realizeaza noua investitie   este amplasata in extravilanul localitatii Săbăoani, zona nelocuita,  impactul acestor emisii difuze si a mirosului specific asupra populatiei va fi  acceptabil.

Sol

In functionare normala nu se produce impact asupra solului datorita faptului ca activitatea de productie se desfasoara in hala de productie prevazuta cu pardoseala betonata. Caile de acces  si  platforma aferenta halei va fi  betonata integral.

Impactul produs asupra terenurilor agricole de catre mixtura de dejectii administrate va fi  un impact pozitiv in situatia in care se respecta regulile de fertilizare a solurilor si  “Codul bunelor practici agricole”

Subsol

In timpul funcţionării investiţiei  nu se produce impact asupra subsolului, doar în situaţii accidentale s-ar putea produce un impact asupra subsolului prin  dezetanşarea sistemului de canalizare.

Biodiversitate

In timpul funcţionării investiţiei procesul de productie se va desfãşuara în mare parte în hala de producţie, deci impactul produs asupra biodiversităţii zonei va fi nesemnificativ.

Cadrul natural în zona nu se va modifica , având în vedere că noua investiţie va fi realizata în incinta fermei de crestere si ingrasare suine ZOOSAB SRL.

Peisajul

Noua investiţie fiind realizata în incinta incinta fermei de crestere si ingrasare suine ZOOSAB SRL., nu va modifica aspectul peisagistic al zonei.

Mediul social şi economic

Realizarea noii investitii va duce la valorificarea productiei vegetale din zona in conditiile in care pe piata romaneasca este un surplus de oferta.

Valorificarea cerealelor prin productia de carne va  genera in timp reglarea consumului de cereale cu efecte pozitive asupra bunastarii agricultorilor din zona.

Realizarea  investiţie va duce la creearea a unor noi locuri de munca in zona ceea ce va duce la dezvoltarea economică a comunei Sabaoani,  importante venituri la bugetul local si revigorarea sectorului zootehnic in zona.

Condiţii culturale şi entice, patrimonial cultural

In timpul funcţionării, din cadrul investiţiei nu au loc emisii semnificative de poluanţi si nu va afecta situl arheologic “La islaz” (La Izvoare).

9.5   Identificarea şi rescrierea zonei in care se resimte impactul

Prin realizarea şi functionarea investiţiei nu se va modifica semnificativ impactul de fond al zonei, deoarece hala nou ce va fi realizata va intra in circuitul fermei si va fi utilizata pentru cresterea si ingrasarea suinelor.

9.6    Măsuri de diminuare a impactului pe componente de mediu

Apa

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu APA, prin proiect s-a prevazut:

- sistem de colectare mixtura de dejectii ( ape de spalare + dejectii solide si lichide) racordat la batalele de depozitare dejectii, din dotarea fermei;

-   igienizarea halei se va realiza cu apa sub presiune, in scopul rationalizarii consumului de apa si a unei curatiri eficiente din punct de vedere a impunerilor  sanitar-veterinare si a normelor BAT;

Aerul

Pentru reducerea emisiilor in aer din hala de crestere si ingrasare suine si diminuarea mirosurilor se vor aplica:

- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima a furajelor;

- asigurarea microclimatului,  a temperaturii optime si mai ales a volumului de aer proaspat pe categoria de animale. Pentru evacuarea  aerului viciat din hala de productie se foloseşte un  sistem de ventilatie controlat automat, format din ventilatoare de exhaustare si un sistem automat de admisie a aerului proaspat, realizandu-se astfel microclimatul halei.

- evacuarea dejectiilor direct in bazinele colectoare de sub pardoseala halei, reduc emisiile de NH3 cu 30%

- program de igienizare a halei, a sistemului de colectare si evacuare dejectii,

- plantarea de puieti de salcam in jurul batalelor de depozitare dejectii, in proportie de 60% din perimetru, pe directia curentilor de aer, finalizare plantarii realizandu-se in toamna ce va veni. Perdelele de copaci vor asigura si o buna dispersie a poluantilor in aer.

Solul

Pentru diminuarea impactului, fertilizarea solurilor cu mixtura de dejectie stabilizata  se va realiza controlat, funcţie de tipul de sol şi de nivelul de fertilizare necesar. Astfel, la nivel de ferma  s-au luat urmatoarele masuri:

- s-a încheiat contracte cu proprietarii particulari de terenuri pentru împrãştierea dejecţiilor pe terenurile acestora;

-  s-a realizat un Studiu agrochimic referitor la folosirea dejectiilor rezultate de la ferma de crestere a porcilor S.C. ZOOSAB S.R.L. elaborat de OJSPA Neamt asupra terenurilor agricole contractate, privind conţinutul de azot si fosfor, pentru a se stabili cantitãţile de dejecţii şi perioadele când se vor aplica, în vederea prevenirii acumulãrii în sol de fosfor şi azot neconsumat

-   monitorizarea în timp a solurilor de pe terenurile agricole pe care se aplica dejectiile pentru a preveni depãşirea conţinutului de azot şi fosfor prin acumularea acestuia în timp.

- introducerea unui menegement nutriţional al porcilor, cu scopul reducerii  conţinutului de azot şi fosfor în dejecţii.

Subsolul

Pentru diminuarea impactului asupra subsolului, încã din perioada de proiectare s-au luat urmatoarele masuri:

- bazinele de colectare mixture dejectii de sub pardoseala boxelor vor fi realizate din beton armat

- sistemul de canalizare pentru evacuarea dejectiilor va fi realizat din tuburi PHED multistrat, ce va asigura o bunã etanşeitate a sistemului.

Prin masurile luate, in timpul functionarii investitiei, nu se va produce impact asupra subsolului amplasamentului.

Biodiversitatea

Nu este cazul.

Peisajul

Nu este cazul.

Mediul social şi economic

Nu este cazul.

Conditii culturale şi etnice, patrimoniul cultural

Nu este cazul.

9.7   Concluziile majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Realizarea si funcţionarea investiţiei nu va produce un impact semnificativ asupra mediului si va reda circuitului productiv un teren cu folosinta “curti constructii”

Se va produce un impact pozitiv asupra terenurilor agricole din zona prin imprastierea controlata a mixturii de dejectii fermentate, avand ca efect reducerea utilizarii de ingrasaminte artificiale.

Recomandari

Pentru diminuarea mirosurilor neplacute si asigurarea unei bune dispersii a poluantilor in aer,  se recomanda finalizarea plantarii de puieti de salcam in jurul batalelor de depozitare dejectii.

Pentru evacuarea ritmica a mixturii de dejectii stabilizate  din batale, se recomanda  achizitionarea inca a unui tractor si a unei vidanje speciale de imprastiat dejectii pe camp.

Noua investitie in timpul functionarii va respecta normele Uniunii Europene, fiind realizata in conformitate cu BAT –urile in vigoare.

Propunem emiterea Acordului de mediu pentru realizarea investitiei.

9.8      Prognoza asupra calităţii vietii

Realizarea si funcţionarea investiţiei nu va avea emisii semnificative ce ar putea afecta comunităţile din zonă.

Conform studiului de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura in cadrul ZOOSAB SRL, realizat de Institutul National de Sanatate Publica, Centrul Regional de Sanatate Publica Iasi, s-a estimat ca in conditiile respectarii BAT/BREF activitatea fermei nu va genera emisii la nivele care pot determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei.Concentratiile de NH3 (ca indicator) din aer se vor situa sub nivelul concentratiilor maxime admise recomadate pentru protectia sanatatii (100 μg/m3) la distante de peste 1000 m fata de zonele de emisie(hale, batale) in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei.

In urma studiului s-a recomadat:

- exploatarea obiectivului se va face cu respectarea conditiilor de biosecuritate astfel incat sa nu produca poluarea mediului si risc pentru sanatatea vecinilor;

- in viitor zona de locuinte a localitatii sa nu se mai extinda spre ferma, terenul va fi considerat zona de protectie sanitara

Realizarea investiţiei  va duce la  importante venituri la bugetul local, ce va contribui la dezvoltarea comunei Sabaoani.

9.9     Enumerarea avizelor şi  acordurilor obţinute

La data elaborarii documentatiei, erau obtinute:

- Certificat de urbanism nr. 43 din 19.04.2018 (anexa), eliberat de Comuna Sãbãoani;

- Notificare nr. 22/11.07.2018 pentru inceperea executiei investitiei “Construire hala ferma porcine” eliberata de ABA Siret, SGA Neamt (anexa)

- Notificare asistenta de specialitate de sanatate publica, nr. 175 din 10.07.2018(anexa) eliberata de Directia de Sanatate Publica Neamt;

- Aviz nr. 44 din 18.05.2018 (anexa) pentru executarea lucrarilor de construire hala ferma porcine, eliberat de Directia Judeteana pentru Cultura Neamt

anexe

# Text boxes

Acest document este proprietatea S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L. şi poate fi folosit în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizat, conform prevederilor contractuale şi nu poate fi reprodus, copiat, împrumutat sau întrebuinţat parţial, direct sau indirect în alt scop, fără permisiunea prealabila a proprietarului, acordată legal în scris, conform legislatiei în vigoare privind drepturile de autor.

Porci grasi

110 kg

Mixtura dejectii

Furaje

Apa

Batale depozitare dejectii

Cadavre porci

Hala productie nou proiectata

1980 capete

Incinerare la incineratorul din dotarea ZOOSAB SRL

Abatorizare la abatorul din dotarea ZOOSAB SRL

Tineret porcin

30 – 35 kg

Energie electrica