Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

DE STAT                       AUT

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

PROIECT

Ca urmare a cererii, adresate de S.C. MITCONTRANS  S.R.L., cu sediul în jud. Neamț, comuna Rediu, sat Bețești, telefon 0744552083, înregistrată la APM Neamţ la numărul 4192 din 22.05.2020, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, completată şi aprobată de Legea nr. 265/2006  a Ordinului MMDD nr. 1798/2007, a Ordinului nr. 1298/2011, Legii 219/2019, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru  S.C. MITCONTRANS  S.R.L., cu punctul de lucru situat  în jud. Neamț, extravilanul comunei Rediu, râul Bistrița, malul drept, conform coordonatelor de mai jos:

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 622780 | 585503 |
| 2 | 622884 | 585583 |
| 3 | 622913 | 585606 |
| 4 | 622923 | 585585 |
| 5 | 622962 | 585492 |
| 6 | 622984 | 585448 |
| 7 | 622855 | 585364 |

Autorizația prevede desfăşurarea următoarelor activitaţi:

- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului – Cod CAEN – 0812;

Documentaţia conţine:

- Adresă către APM nr. 4192/22.05.2020 – solicitare eliberare Autorizație de Mediu.

- Fişa de prezentare şi declaraţie.

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 4192 din 25.05.2020.

- Publicarea anunțului în ziarul local Monitorul  din data de 26.05.2020.

- Decizia APM nr. 4572 din 05.06.2020,  privind emiterea autorizaţiei de mediu.

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1886095  din data de 23.01.2009, Cod unic de înregistrare nr. 24984418 din 22.01.2009, nr. de ordine la O.R.C.                             J 27/72/21.01.2009.

- Certificat constatator nr. 18540 din data de 15.04.2019, pentru activitățile desfășurate la punctul de lucru.

- Decizia etapei de încadrare nr. 5414 din 26.07.2019 emisă de A.P.M. Neamț.

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 147 din 16.07.2020, emis S.G.A. Neamț.

- Plan de situaţie.

- Plan de încadrare în zonă.

- Dovada achitării tarifului pentru  autorizație de mediu prin chitanța nr. 0188931 din data de 25.05.2020.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

1. Orice modificare a condiţiilor în baza cărora s-a emis prezenta autorizaţie impune revizuirea sau solicitarea unei noi autorizaţii, după caz.

2. Solicitarea revizuirii autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

3. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ.

4. Contractele ce au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii se vor reînnoi în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora.

5. Achitarea anual a taxei datorate la Fondul de mediu conform O.U.G.nr.196 /2005.

6. În desfășurarea activității se vor lua măsuri de limitare a nivelului de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale la valorile impuse prin Ordinul MS nr. 994 /2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul MS nr. 119 /2014. În cazul înregistrării unei sesizări privind zgomotul produs, se vor realiza determinări ale nivelului de zgomot la limita proprietății.

7. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu și poluări accidentale cu respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la A.P.M. Neamț (0233 /215049) și la G.N.M. – Serviciul C.J. Neamț (0233 /218964) în termen de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

8. Titularul activităţii are obligația respectării următoarelor condiții:

- să informeze în scris A.P.M. Neamţ dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei autorizaţii, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor ce au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu. A.P.M. Neamţ decide după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actului de reglementare, revizuirea autorizaţiei de mediu (incluzând datele ce s-au modificat) sau reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.

- să notifice A.P.M. Neamţ dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei  proceduri de vânzare a pachetului majoritar de  acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori alte situaţii care implică schimbarea   titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare,  faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte noi sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;

- în cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deşeurilor, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul în care rezultă noi categorii de deșeuri, titularul are obligaţia încheierii de noi contracte cu agenţi economici specializaţi, autorizaţi pentru colectarea - valorificarea deşeurilor, pe baza documentelor de provenienţă;

- să reînnoiască actele de reglementare emise de alte autorităţi, ce au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, care și-au pierdut valabilitatea;

- să ia măsuri privind menținerea stării de salubritate şi a ordinii în incintă şi în zonă limitrofă obiectivului;

- motorina va fi achiziționată cu fișe, cu date de securitate;

- să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru proiecte noi sau pentru modificarea sau extinderea activităţilor existente, care pot avea impact asupra mediului;

- să se asigure că transportul deşeurilor se realizează numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea H.G. 1061 /2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- să păstreze obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizaţiei de mediu şi al proceselor verbale de control pe linie de mediu;

- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor şi al reducerii la minim a efectelor   lor;

- să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate,    astfel încât să se prevină riscurile privind persoanele, bunurile sau mediul  înconjurător;

- să  întreţină şi să exploateze corespunzător instalaţiile şi amenajările pentru   protecția mediului;

- personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţilor   din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

- să asigure lucrările şi dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

- să se conformeze modificărilor survenite în legislaţia de mediu, pe perioada valabilităţii autorizaţiei.

9. Este interzisă abandonarea deşeurilor şi depozitarea deşeurilor generate direct pe sol; deşeurile se vor colecta selectiv şi se vor preda operatorilor    autorizaţi în vederea reciclării /valorificării sau eliminării acestora.

10. Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafaţă și  subterane, cât şi a atmosferei cu reziduuri şi emisii nocive şi alte substanţe  dăunătoare  sau periculoase pentru sănătatea oamenilor şi a mediului.

11. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare - curăţare, remediere şi /sau reconstrucţie ecologică fară a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; se va proceda de asemenea la informarea  de urgenţă a A.P.M. Neamţ şi a populaţiei  din zonă.

12. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind  condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul  plătește”.

13. Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 30 din data de 18.08.2017, emis S.G.A. Neamț.

14. Taluzurile se vor consolida prin înierbare.

15. Se va respecta strict încadrarea în coordonatele punctului de lucru.

Se va avea în vedere respectarea tehnologiei de lucru în vederea protecţiei factorilor de mediu:

- executarea activităţilor de alimentare cu motorină şi schimb de ulei în condiţii de evitare a poluării solului şi apei cu produse petroliere;

- amenajarea şi întreţinerea drumurilor din incintă şi a celor de acces la căile de comunicaţie rutieră;

- reducerea vitezei mijloacelor de transport în zonele locuite;

- se va menţine integritatea vegetaţiei palustre (stufăriş, păpuriş) precum şi a vegetaţiei lemnoase din zonă;

16. Se vor respecta toate condițiile impuse prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 147/16.07.2020 emisă de S.G.A. Neamț.

După finalizarea exploatării agregatelor minerale, se va solicita APM Neamț autorizație de mediu pentru activitatea de “Acvacultura in ape dulci - cod CAEN (rev.2) 0322”.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

- HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 18/2008;

- SR nr. 10009/2017 privind nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului.

- Legea nr.105/2006 pentru aprobarea  <LLNK 12005   196180 301   0 47>Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta Autorizație de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Activitatea autorizată :

1.Dotari (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1.1. teren – clădiri

- Suprafață teren neproductiv pentru amenajare iaz 31388 mp;

- Suprafață de contur proiectată 26128 mp;

1.2.utilaje – alte dotări

- Excavator  cu șenile = 1 buc.

- Încărcător frontal = 1 buc.

- Autobasculantă = 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite :

- Combustibil (motorină)                3 to / lună;

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

- Apa se utilizează în scop potabil şi igienico-sanitar; alimentarea cu apă potabilă  pentru personal se face din comerț;

- Obiectivul are dotări specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

Activitatea se desfăşoară cu  următoarele faze ale procesului tehnologic:

- lucrări de decopertare a solului vegetal.

- excavații prin extragerea nisipului și pietrișului în sistem mecanizat;

După excavare, agregatele minerale se vor transporta în cel mai scurt la stația de sortare și se va evita formarea de stocuri pe amplasament.

5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie:

- agregate minerale (nisip și pietriș)= 83000 mc, conform permis de exploatare A.N.R.M.  nr. 22235 din data de 14.10.2019.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: - nu este cazul.

7. Alte date specifice activităţii: (cod-uri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare); - nu este cazul

8. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an

- 8 ore/zi, 5 zile /săptămână, 250 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1.Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu,

din dotare (pe factori de mediu):

Protecţia calităţii apelor :

- adâncimea maximă de extracție va fi deasupra nivelului hidrostatic;

- la faza de extragerea nisipului și pietrișului nu rezultă ape tehnologice;

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- amplasamentul este situat în afara localității, la distanță mare de locuințe;

- protecție fonică şi  împotriva vibrațiilor: nu afectează prin  desfășurarea procesului  tehnologic.

Protecţia solului :

- drum de acces balastat;

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- dotări pentru  prevenirea şi combaterea incendiilor.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

- protecţia apelor: - se va proteja albia râului Bistrița;

- protecţia împotriva zgomotului: conform prevederilor Ordinului MS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, referitor la nivelul acustic echivalent continuu, în raport cu vecinătăţile existente, pentru perioadele diurne şi nocturne;.

- protecţia atmosferei : conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993.

# - protecţia solului şi subsolului:  drum de acces balastat.

# III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:  - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea :

-Evidența gestiunii deseurilor conform Legii nr. 211/2011 actualizată pe suport de hârtie până la 31 martie anul curent pentru anul calendaristic încheiat şi în SIM în perioada 01.02.-15.06 / la deschiderea aplicaţiei, ce va fi postată pe site-ul Agenției.  Completarea chestionarului PRODDES din aplicația Statistica Deșeurilor.

-Orice alte raportări solicitate de Agenția pentru Protecția Mediului Neamț.

Raportările online se fac pe platforma http: // raportare.anpm.ro

IV.Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1.Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

| Cod Deşeu | Tip | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deşeuri municipale amestecate | 0,5 mc/lună |

2.Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):  - nu este cazul;

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

| Cod Deşeu | Tip | Cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deşeuri municipale amestecate | 0,5 mc/lună | Pubele amplasate pe platformă |

4.Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): - nu este cazul;

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: - nu este cazul;

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

| Cod Deşeu | Tip | Cantitate | Mod de eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deşeuri municipale amestecate | 0,5 mc/lună | Operator autorizat |

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor :

Evidența lunară a gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002 și a Legii211/2011.

8. Ambalajele folosite şi rezultate; tipuri şi cantităţi:  - nu este cazul;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanţelor si preparatelor periculoase

1.Substanţele şi preparatele periculoase sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantităţi):

- Motorină = 3,0 to/ lună, rezervorul utilajelor.

Fraze de pericol

H 351: Susceptibil de a provoca cancer;

H 226: Lichide inflamabile;

H 304: Pericol prin aspirare;

H 315: Provoaca iritarea pielii;

H 332: Nociv în caz de inhalare;

H 373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată;

H 411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2. Modul de gospodărire: - Se aprovizionează de la stațiile autorizate de carburanți în rezervoarele autovehiculelor și în canistre metalice.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele  periculoase: - nu este cazul;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: - nu este cazul ;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase : - nu este cazul;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE-

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor.

1. Domeniul [protecţia solului şi apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului, etc.)]:

denumirea proiectului, performanţa/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): - nu este cazul;

2. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect), evidenţe, rapoarte:  - nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV,

Iulian JUGAN

Şef Serviciu AAA,                                                                 Întocmit,

Monica ISOPESCU                                                         Gavril BOSTAN