PROIECT NR: 31/2019

«DEZVOLTARE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ MUNICIPIUL ROMAN – etapa 1 »

### BENEFICIAR:   MUNICIPIUL ROMAN

### PROIECTANT: S.C. BASE PROIECT S.R.L. IAȘI

FAZA: D.T.A.C.

- 2019 -

Memoriu de prezentare

Conform continutului cadru prevazut in Legea 292/2018 ANEXA 5 E

- Denumirea proiectului:

“DEZVOLTARE PARCĂRI DE REȘEDINȚĂ MUNICIPIUL ROMAN – etapa 1”

- Titular:

- Beneficiar: Municipiul Roman, Judetul Neamt.

- Adresa poştală: jud. Neamţ, Municipiul Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, cod poştal 611022;

- Telefon: 0233.741.604.

- Fax: 0233.741.604.

- Dan Felician Ioniță – director tehnic

- Irina Ganea – responsabil pentru protecția mediului

- Descrierea Proiectului:

III.a. 	Rezumat al  Proiectului

Elaborarea prezentei documentaţii prevede crearea de parcări, alei carosabile, precum si trotuare în zona Judecatoria - Str. D. Gherea, Str.Calistrat Hogas - Str. V. Micle, Str. Tineretului, Str. Smirodava, Str. Bradului, Str. Aprodu Arbore, Str. Panaite Donici.

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Străzile și parcările vor fi amenajate cu urmatoarele structuri rutiere:

1. Structura rutiera I

- strat de pavele înierbate din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

2.Structura rutiera II

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

3.Structura rutiera III

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

4.Structura rutiera IV

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

Trotuarele vor fi amenajate cu următoarea structura rutiere:

- 6 cm pavaj ornamentale pavele prefabricate;

-  3 cm suport de nisip;

- 10 cm fundatie de balast.

b) varianta constructivă de realizare a investiției;

Investitia se afla in județul Neamț, municipiul Roman, în zona Judecatoria-Str. D. Gherea, Str. Calistrat Hogas - Str. V. Micle, Str. Tineretului, Str. Smirodava, Str. Bradului, Str. Aprodu Arbore, Str. Panaite Donici.

Au fost respectate condiţiile de temă stabilite de comun acord cu beneficiarul şi cele impuse de amplasament şi certificatul de urbanism.

Descrierea investitiei: se propune crearea de parcari, alei carosabile, precum si trotuare, având ca obiectiv imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii rutiere si pietonale din municipiul Roman, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și prognozat, precum și protejarea traficului pietonal.

Obiectivele invesiției:

-  cresterea gradului de siguranta a traficului rutier;

-  diminuarea gradului de poluare;

-  asigurarea captarii si evacuarii apelor pluviale;

-  asigurarea conditiilor pentru traficul pietonal;

-  intensificarea activitatii economice.

Parcările proiectate sunt dimensionate conform Normativ NP 24/97, „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor destinate parcarii autoturismelor ”.

- Adiacent strazii Bradului se vor amenaja 13 parcari si un trotuar pietonal. Parcarile si trotuarul vor avea urmatoarele structuri rutiere:

- parcarea:

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- trotuarul:

- strat de pavele din beton, in grosime de 6 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat de balast conform Sr 662, Stas 6400, in grosime de 10 cm;

2) Adiacent strazii Tineretului se vor amenaja o alee carosabila, 15 locuri de parcare si un trotuar cu urmatoarele structuri rutiere:

a) locurile de parcare si aleea carosabila:

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

b)  trotuarul:

- strat de pavele din beton, in grosime de 6 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat de balast conform Sr 662, Stas 6400, in grosime de 10 cm;

3) Plecand din strada Veronica Micle se va amenaja un tronson din strada Calistrat Hogas cu lungimea aproximativa de 107 m si adiacent acestui tronson se vor amenaja 14 locuri de parcare. Acestea vor avea urmatoarele structuri rutiere:

- tronsonul de strada:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

b)  locurile de parcare:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

Se va amenaja pe partea stanga pe o lungime de 50 m o fundatie de parapet adancita pe care se va amenaja un parapet de protectie.

4) In zona adiacenta strazii D. Gherea, in apropierea judecatoriei Roman se va amenaja un tronson de alee carosabila cu lungimea aproximativa de 81 m si adiacent acestui tronson se vor amenaja 9 de  locuri de parcare. Acestea vor avea urmatoarele structuri rutiere:

- tronsonul de alee carosabila :

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

b)  locurile de parcare:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

5) Adiacent strazii Panaite Donici se vor amenaja o alee carosabila cu lungimea aproximativa de 76 m si un numar de 17 locuri de parcare cu urmatoarea structura rutiera:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

6) Adiacent strazii Smirodava se vor amenaja un numar de 75 locuri de parcare noi, trotuare si 4 tronsoane de alei carosabile avand lungimile:

- tronsonul nr. 1: 76,75 m;

- tronsonul nr. 2: 301,24 m;

- tronsonul nr. 3: 88,47 m;

- tronsonul nr. 4: 44,59 m.

Structurile rutiere a celor 4 tronsoane de alei carosabile, a trotuarelor cat si a locurilor de parcare alaturate acestora vor fi urmatoarele:

- Tronsonul nr. 1:

- aleea carosabila:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

- locurile de parcare adiacente:

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- trotuarul:

- strat de pavele din beton, in grosime de 6 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat de ballast conform Sr 662, Stas 6400, in grosime de 10 cm;

- Tronsonul nr. 2:

- aleea carosabila:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

- locurile de parcare adiacente:

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- Tronsonul nr. 3:

- aleea carosabila:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

- locurile de parcare adiacente:

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- trotuarul:

- strat de pavele din beton, in grosime de 6 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat de ballast conform Sr 662, Stas 6400, in grosime de 10 cm;

- Tronsonul nr. 4:

- aleea carosabila  si locurile de parcare adiacente:

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

- trotuarul:

- strat de pavele din beton, in grosime de 6 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat de ballast conform Sr 662, Stas 6400, in grosime de 10 cm;

7) Adiacent strazii Aprodu Arbore se vor amenaja un numar de 41 de locuri de parcare, trotuare si 5 tronsoane de alei carosabile avand lungimile:

- tronsonul nr. 1: 125,80 m;

- tronsonul nr. 2: 31,14 m;

- tronsonul nr. 3: 34,58 m;

- tronsonul nr. 4: 41,43 m,

- tronsonul nr. 5: 47,89 m.

Structurile rutiere a celor 5 tronsoane de alei carosabile, a trotuarelor cat si a locurilor de parcare alaturate acestora vor fi urmatoarele:

- Tronsonul nr. 1:

- aleea carosabila si locurile de parcare vor avea urmatoarea structura rutiera:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

- trotuarul:

- strat de pavele din beton, in grosime de 6 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat de ballast conform Sr 662, Stas 6400, in grosime de 10 cm;

- Tronsonul nr. 2:

- aleea carosabila:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

- Tronsonul nr. 3:

- aleea carosabila:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

- Tronsonul nr. 4:

- aleea carosabila va avea doua structuri rutiere pe doua tronsoane:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

respectiv

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existent

- locurile de parcare adiacente:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

- Tronsonul nr. 5:

- aleea carosabila:

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

La proiectarea parcărilor s-a avut în vedere respectarea tuturor STAS-urilor, Normativelor și Normelor Tehnice aflate în vigoare la data întocmirii documentației.

Apele pluviale sunt direcționate prin pantele transversale și longitudinale către bordurile proiectate ce vor mărgini întreaga platformă și le deversează controlat în sistemul de canalizare a beneficiarului.

Străzile și parcările vor fi amenajate cu urmatoarele structuri rutiere:

1. Structura rutiera I

- strat de pavele înierbate din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

2.Structura rutiera II

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

3.Structura rutiera III

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

4.Structura rutiera IV

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

Trotuarele vor fi amenajate pe toata lungimea lor conform  NP 116 -2004 (Normativ privind  alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi), structura rutiera denumită SRT5 și are următoarea alcătuire constructivă:

-	6 cm pavaj ornamentale pavele prefabricate;

-  	3 cm suport de nisip;

- 	10 cm fundatie de balast.

### c) trasarea lucrărilor;

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea investitiei: beneficiar, proiectant, constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Măsurarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile HG 1014.

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier, se va realiza conform furnizorilor/producatorilor de materiale si a caietelor de sarcini.

III.b.	Justificarea Necesitatii  Proiectului

Terenul în  suprafață de aproximativ 11.000mp este situat în intravilanul municipiului Roman și aparține domeniului public al municipiului Roman.

Folosinţa actuală a terenului:  străzi și căi de comunicație rutieră (alei, parcări și parc).

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism: curți-construcții (parc, alei, parcări).

Proiectul isi propune crearea de parcari, alei carosabile, precum si trotuare, in zona centrala a municipiului in principal in cartierul Smirodava si pe zone limitrofe acestuia. Sunt vizate sapte locatii,asa cum se poate observa in planul de incadrare. Proiectul este necesar intrucat in acesta zona gradul de motorizare a crescut foarte mult, autoturismele fiind parcate haotic pe spatii verzi si zone de circulatie a pietonilor.

III.c.	Valoarea investiției

Valoarea investiției este de 1.489.923,96 lei, fără TVA.

III.d.	Perioada de implementare

Implementare proiectului se va face în maxim 12 luni de la ordinal de începere a lucrărilor.

III.e.	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

In anexele la prezentul memoriu sunt atasate urmatoarele planse:

| 01.01 | Plan de incadrare in zona | (scara 1:1000) |
| --- | --- | --- |
| I - VII | Plan de situatie | (scara 1:500) |
| 02.01 | Detalii structuri rutiere | (scara 1 :50) |

III.f.	Formele fizice ale proiectului

Investitia se afla in județul Neamț, municipiul Roman, în zona Judecatoria-Str. D. Gherea, Str. Calistrat Hogas - Str. V. Micle, Str. Tineretului, Str. Smirodava, Str. Bradului, Str. Aprodu Arbore, Str. Panaite Donici.

Au fost respectate condiţiile de temă stabilite de comun acord cu beneficiarul  şi  cele impuse de amplasament şi certificatul de urbanism.

Descrierea investitiei: se propune crearea de parcari, alei carosabile, precum si trotuare, având ca obiectiv imbunatatirea situatiei actuale a infrastructurii rutiere si pietonale din municipiul Roman, îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și prognozat, precum și protejarea traficului pietonal.

Străzile și parcările vor fi amenajate cu urmatoarele structuri rutiere:

1. Structura rutiera I

- strat de pavele înierbate din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

2.Structura rutiera II

- strat de pavele din beton, in grosime de 8 cm;

- strat de nisip conform Stas 6400, in grosime de 5 cm;

- strat  de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici in grosime de 15 cm;

- strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm;

3.Structura rutiera III

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de legatura din BADPC 22.4, in grosime de 6 cm;

- strat  de baza de baza din Macadam, in grosime de 8 cm;

- strat de balast in grosime de 25 cm;

4.Structura rutiera IV

- strat de uzura din BAPC 16, in grosime de 4 cm;

- strat de preluare denivelari din BAPC 16, in grosime de 2 cm;

- structura rutiera existenta;

Trotuarele vor fi amenajate cu următoarea structura rutiere:

- 6 cm pavaj ornamentale pavele prefabricate;

-  3 cm suport de nisip;

- 10 cm fundatie de balast.

Suprafata construita reprezentata de suprafata aleilor, parcarilor si trotuarelor ce se vor reabilita.

Suprafata estimata este de 9370,00 mp.

Profilul si capacitatile de productie

Proiectului propus este folosit pentru asigurare a traficului local.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

NU ESTE CAZUL

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

NU ESTE CAZUL

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In perioada de constructie se utilizeaza materii prime pentru:

-	realizarea fundatiei

-	realizarea structurii rutiere;

Alimentarea cu energie electrica a platformei pe care va fi amplasata organizarea de  santier a constructorului se va face printr-un racord la reteaua electrica existenta sau la grupul electrogen propriu.

Totodata, se utilizeaza motorina pentru vehicule si pentru utilajele folosite la lucrari de constructii si montaj.

In perioada de exploatare, nu este necesar sa se consume  decât carburant pentru intretinerea podului.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Racordarea la reteaua de transport al energiei electrice

NU ESTE CAZUL

Racordarea la sistemul de alimentare cu apa

NU ESTE CAZUL

Racordarea la reteaua de canalizare

NU ESTE CAZUL

Racordarea la reteaua nationala de transport

Aleile carosabile si parcajele va fi legata la reteua de drumuri locale si la reteua de drumuri nationale, prin accesul la drumul national DN 2.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele folosite vor fi retrase  de pe amplasament.

Platforma organizarii de  santier va fi dezafectata, iar terenul va fi refacut  pentru folosinta anterioara.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o  firma autorizata catre un depozit conform.

Nu vor fi suprafete noi ocupate in vederea realizarii proiectului.

Lucrarile de refacere a cadrului natural prevad deasemeni reacoperirea cu pamant vegetal a intregii zone afectate, insotita de lucrari de nivelare semanare si udare a gazonului.

Lucrarea are ca scop atat fixarea solului cat si ameliorarea impactului vizual asupra obiectivului economic.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Caile principale de acces spre amplasament sunt de pe drumul national DN 2. Nu vor fi realizate noi cai de acces.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In perioada de constructie se vor folosi agregate (nisip, pietris) precum si apa pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

In perioada de exploatare nu vor fi folosite resurse naturale.

Metode folosite in constructie

Principalele tipuri de mijloace de transport şi utilaje necesare pentru execuţia lucrărilor prevăzute în proiect sunt:

- autocisternă cu dispozitiv de stropire;

- autogreder pentru reprofilarea patului drumului;

- excavator pe pneuri cu comandă hidraulică;

- încărcător frontal pe pneuri;

- autobasculantă pentru transport materiale;

- mijloace de transport auto pentru muncitori;

- repartizator asfalt pentru asternerea mixturilor asfaltice

- compactor;

Tehnologia de realizare a aleilor carosabile si a parcajelor cuprinde:

-	excavarea, reprofilarea patului drumului;

- 	montarea podetelor transversale

-	realizarea fundatiei;

-	asternerea straturilor structurii rutiere si compactarea acestora;

- 	montarea parapetilor de protectie;

- 	executarea marcajelor orizontale si verticale

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Lucrarile de realizare a proiectului parcurg urmatoarele faze:

A. 	pregatirea organizarii de santier;

B. 	realizarea fundatiei;

E.	realizarea structurii rutiere;

F. 	dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

Zone vizate pentru a fi modernizate se va da in exploatare imediat dupa receptia la terminarea lucrarilor.

Anual se va face intretinerea acestuia prinvopsirea parapetului, acoperirea gropilor si fagaselor.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

NU ESTE CAZUL.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

NU ESTE CAZUL.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a realizarii proiectului se vor dezvolta activitatile comerciale datorita accesului facil la toate obiectivele.

Alte autorizatii cerute de titular pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism emis de Municipiul Roman, au fost solicitate urmatoarele avize:

- Alimentare cu Apa;

- Canalizare;

- Alimentare cu energie electrica;

- Gaze Naturale;

- Sanatatea populatiei;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;

Nu se vor executa lucrari de demolare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele folosite vor fi indepartate de pe amplasament.

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anterioara.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata catre un depozit conform.

După încheierea lucrărilor prevăzute în proiect, constructorul are obligaţia de a lua o serie de măsuri în sensul refacerii calităţii estetice a mediului afectat.

În ceea  ce priveşte refacerea amplasamentului, apreciem că măsurile care se vor aplica vor putea fi stabilite după finalizarea proiectului, când se va evalua starea factorilor de mediu pe amplasament. Se vor lua măsuri de refacere a amplasamentului, în cazul în care se vor identifica factori afectaţi, iar aceste măsuri vor fi specifice cazurilor identificate.

În perioada de execuţie se pot produce accidente generate de indisciplină şi nerespectarea de către personalul muncitor a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, dar acest tip posibil de accidente influenţează în mică măsură factorii de mediu.

În perioada de exploatare pot fi următoarele situaţii de risc potenţial: accidente de circulaţie, producerea unor calamităţi, defecţiuni ale unor utilaje şi mijloace de transport auto, etc.

Pentru prevenirea şi reducerea sau chiar eliminarea efectelor sus amintite, se prevăd următoarele măsuri:

- realizarea lucrărilor conform proiectului şi caietelor de sarcini, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor;

-  realizarea  unei  semnalizări  corespunzătoare  a  amplasamentului  proiectului  pe  timpul  execuţiei lucrărilor;

- montare pe sectoarele proiectate (acolo unde este cazul) a parapetelor, cu respectarea standardelor tehnice în vigoare, pentru siguranţa circulaţiei.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Caile principale de acces spre amplasament sunt de pe străzile adiacente. Nu vor fi realizate noi

căi de acces.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu se vor executa lucrări de demolare. Pământul rezultat excavări, format în mare parte din ballast, va fi folosit pentru reprofilarea amplasamentului.

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

Proiectul este amplasat pe teritoriul administrativ al Municipiului Roman, judetul Neamt.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conform planurilor de situatie.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Folosinţa actuală a terenului:  străzi și căi de comunicație rutieră (alei, parcări și parc).

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism: curți-construcții (parc, alei, parcări).

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

Pentru zona aflata in studiu in vederea amplasarii obiectivului, nu au fost mentionate directii de dezvoltare speciale, fiind terenuri intravilane si extravilane. Nu au fost prevazute lucrari majore de echipare edilitara sau alte operatiuni economice cu efect in plan urbanistic.

Dezvoltarea economica poate fi marcata favorabil prin oferta de locuri de munca pe perioada de executie a lucrarilor de constructie, prin aparitia unor investitii noi atrase de prezenta dotarilor.

Investitia va contribui la dezvoltarea economica a zonei.

• arealele sensibile;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

Inainte de inceperea lucrarilor Contractantul  va prezenta la Beneficiar Planul Calitatii.

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Prin lucrările propuse pentru modernizarea aleilor carosabile si realizarea parcajelor nu se vor aduce implicaţii nefavorabile asupra mediului înconjurător.

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va realiza prin panta transversală spre guri de scurgere.

În timpul derulării lucrărilor, nu se estimează deversări de fluide sau alte materiale poluante în emisii de suprafaţă sau contaminarea apei freatice. Pot apărea surse accidentale de poluanţi (combustibili) pe sol, care pot ajunge în apa freatică, dar cu probabilitate redusă şi în cantităţi controlabile.

Unul din factorii principali care pot genera o poluare accidentală a apelor subterane îl constituie ploile  torenţiale  care  pot  spăla  zonele  de  lucru,  fenomen  care  poate  duce  la  infiltraţii  cu  poluanţi. Cantitatea de ape pluviale care pot spăla amplasamentul este dependentă de regimul pluviometric al zonei.

Având în vedere că în perioada executării lucrărilor de consolidare a drumului nu rezultă ape uzate tehnologice, nu se impun măsuri speciale în acest sens.

Pentru evitarea antrenării poluanţilor scăpaţi accidental pe sol, care pot fi infiltraţi în apele subterane, respectiv pentru evitarea unor scurgeri accidentale de combustibili sau materiale în apele de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri :

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

-  respectarea  normelor  privind  manipularea  materialelor  utilizate  atât  în  timpul transportului, cât şi în timpul punerii în operă.

Se recomandă ca amplasamentul pentru organizarea de şantier să nu se afle în apropierea apelor de suprafaţă şi să fie în afara localităţilor, astfel încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman. Pentru funcţionarea organizării de şantier, constructorul va obţine toate avizele şi acordurile necesare, emise de organele abilitate.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

NU este cazul.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In perioada de realizare a lucrarilor sursele de poluanti atmosferici sunt reprezentate de:

-	vehicule rutiere utilizate pentru transportul materialelor de constructie si montaj;

-	utilaje pentru diferite activitati de constructie-montaj;

-	manipularea materialelor de constructie aflate sub forma de pulberi.

Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale stationare si au emisii temporare.

Poluantii generati in atmosfera sunt cei specifici arderii motorinei precum si particule in suspensie cu un spectru dimensional larg.

Gazele de esapament de la vehiculele si utilajele actionate de motoarele cu ardere interna contin:

-	oxizi de azot (NOx si N2O);

-	oxizi de carbon (CO si CO2);

-	compusi organici volatili (metan si compusi non metanici);

-	metale grele (cadmiu, cupru, crom, nichel, seleniu, zinc);

-	poluanti organici persistenti.

Prin realizarea lucrărilor se va îmbunătăţi siguranţa circulaţiei, suprafaţa de rulare, rezultatul fiind reducerea frânărilor bruşte şi a ambalării motorului la accelerarea de după frânare, reducându-se implicit poluarea datorată arderii combustibilului.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

In scopul limitarii emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor si utilajelor, vor fi urmarite masurile necesare pentru ca acestea sa fie verificate tehnic si sa functioneze cu parametrii normali.

Masuri de protectie prevazute in proiect:

- prevenirea degajarilor de pulberi (praf) pe timpul lucrarilor prin proceduri de lucru adecvate;

- mentinerea in stare tehnica corespunzatoare a utilajelor si mijloacelor de transport utilizate;

- nu se vor prepara betoane in incinta;

- nu apar emanatii de gaze care sa conduca la poluarea aerului in timpul functionarii, deoarece pierderile de SF6 sunt sub 0,5%/an, iar aceste echipamente sunt monitorizate prin aparate de masura si supraveghere a presiunii gazului

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele potenţiale de zgomot şi vibraţii sunt constituite de utilajele şi mijloacele de transport auto angrenate în activităţi de construcţii - în perioada desfăşurării lucrărilor respectiv de traficul rutier în perioada de exploatare a drumului.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Vor fi utilizate vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare, care corespund cerintelor de mediu privind emisiile acustice.

Lucrările de construire au ca efect reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii, datorită îmbunătăţirii caracteristicilor suprafeţei de rulare.

De asemenea folosirea unei structuri rutiere nerigide, suple, a contribuit la reducerea vibraţiilor comparativ cu structurile rutiere rigide.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Executarea lucrărilor de modernizare a aleilor carosabile si realizarea parcajelor nu presupune crearea sau  manipularea de surse de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului datorită investiţiei propuse sunt scurgerile accidentale  pe  sol  a  poluanţilor  (carburanţi,  uleiuri,  materiale  periculoase  utilizate),  utilaje  grele  şi mijloace de transport auto folosite în perioada executării lucrărilor de construcrtie, respectiv emisii atmosferice de poluanţi (particule minerale solide, diferiţi compuşi chimici în suspensie sau gazoşi , etc.) care se depun pe sol şi pot fi transportate în adâncime sau apele de suprafaţă.

Scurgerile accidentale pe sol a carburanţilor, uleiurilor minerale sau a materialelor periculoase se poate produce prin manipularea acestora în mod necorespunzător sau prin funcţionări defectuoase ale utilajelor şi mijloacelor de transport auto.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Pentru evitarea antrenării poluanţilor scăpaţi accidental pe sol se vor lua următoarele măsuri :

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate ;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate ( asfalt, bitum, etc.) atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă ;

- respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de construcţii.

- uleiul sau carburantii scursi accidental se vor colecta de catre Contractantul lucrarii si transporta in conditiile respectarii prevederilor specifice la o firma atestata din lista indicata de catre APM si precizata de beneficiarul lucrarii;

- reconstructia ecologica prin nivelarea terenului si acoperirea cu iarba a zonelor libere de constructii pentru evitarea degradarii solului.

- se vor utiliza doar vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare, corespunzator cerintelor din domeniul protectiei mediului.

-  Motorina folosita de utilaje in perioada de executie nu va fi depozitata in amplasament. Aceasta va fi adusa cu cisterna, iar alimentarea utilajelor se va face intr-un loc special amenajat cuva de beton pentru colectoarea scurgerilor accidentale.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

NU ESTE CAZUL.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Activitatile de constructie nu se vor desfasura in ariile protejate.

In proiect exista masuri de prevenire a impactului asupra calitatii aerului si nivelului de zgomot.

Se recomandă colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere şi tehnologice, pentru evitarea riscului îmbolnăvirii animalelor şi eventual accidentarea lor.

La finalizarea lucrărilor, constructorul va reface cadrul natural a suprafeţelor de teren ocupate temporar, la forma iniţială.

Pentru protecţia florei şi faunei în perioada de operare o atenţie deosebită se va acorda lucrărilor de întreţinere, respectiv curăţirea şanţurilor, podeţelor, precum şi a deşeurilor pentru a nu genera vectori de boală pentru animale sau a stânjeni dezvoltarea normală a vegetaţiei.

Pericolul distrugerii mediului natural poate apărea în cazul unor evenimente accidentale, când se pot contamina anumite suprafeţe de teren prin scurgerea unor combustibili sau materiale periculoase pe sol. Dacă se observă scurgeri se va trece la refacerea structurii solului.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Aleile carosabile si parcajele este identificat in itravilanul Municipiului Roman, judetul Neamt.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuţie a lucrărilor, pentru protecţia eventualelor aşezări umane se referă la :

- pregătirea personalului privind situaţiile de avarii posibile care pot apărea în timpul execuţiei lucrărilor;

- respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii şi reparaţii cât şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare la executarea acestora;

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă;

- respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de construcţii;

- intervenţia rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea daunelor.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi estimate de deşeuri generate:

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase si Decizia Comisiei 2014/955/UE ) sunt urmatoarele:

-	deseuri de materiale de constructie – beton - cod 17 01 rezultate din eventuala rebutare a unor sarje de betoane daca nu se respecta graficele de lucru	- 0,2tone;

- 	deseuri de hartie si carton si ambalaje de hartie si carton - cod 20 01 01/15 0101 rezultate din activitatile de birou in cadrul organizarii de santier	- 0,015tone;

- 	deseuri de lemn si ambalaje de lemn - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curenta de pe santier 	- 0,025tone;

- 	deseuri de mase plastice si ambalaje de materiale plastice - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activitatile de birou in cadrul organizarii de santier - 0,010tone;

-	alte tipuri de deseuri in cantitati nesemnificative – pamant si pietre - cod 20 02 02 - 0,3tone;

- 	deseuri de la baterii si acumulatori – cod 16 06 - 0,001tone.

Deseurile tipice rezultate de la utilajele angrenate in activitatea de constructie sunt:

-	uleiuri uzate - 13 02 – 10litri;

-	degresanti pentru intretinerea echipamentelor - 11 01 14 – 1litru;

-	consumabile (filtre de aer si ulei) - 16 01 07* - 0,001tone;

-	materiale textile de curatat – 15 02 03 – 0,001tone;

-	ambalaje rezultate de la inlocuirea unor piese – 15 01 01, 10 01 02 – 0,001tone;

-	ambalajele materialelor consumabile – 15 01 01, 15 01 02 – 0,015tone.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Materialul rezultat din excavații este compus din pământ și balast care nu poate fi încadrat ca fiind deșeu. Acesta va fi folosit pentru reprofilarea amplasamentului. Zonele deja asfaltate la care se va așterne un covor nou de asfalt și zonele cu pavele autoblocante nu sunt generatoare de deșeuri.

- planul de gestionare a deşeurilor;

Gestionarea si recuperarea deseurilor rezultate din lucrarile de constructii si a ambalajelor se va face in conformitate cu legislația specifică și conexă:

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

-HGR nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile

- HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- OUG nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, etc.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

NU ESTE CAZUL

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

NU ESTE CAZUL

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Prin implementarea proiectului, traficul (indirect populaţia) va beneficia de condiţii superioare de circulaţie şi vor fi create condiţii de siguranţă rutieră, condiţii care se vor concretiza intr-o serie de avantaje socio-economice precum:

- siguranţa circulaţiei;

- reducerea cheltuielilor de exploatare a vehiculelor;

- viteză de parcurs sporită.

Pentru protejarea participanţilor la trafic şi a personalului utilizat la realizarea proiectului se vor semnaliza corespunzător toate zonele de lucru.

Constructorul are obligaţia pe timpul executării lucrărilor, de a menţine sectoarele de drum cuprinse în proiect în condiţii de circulaţie în deplină siguranţă şi confort.

Întregului personal care participă la executarea lucrărilor li se va efectua de către constructor, instructaje de sănătate şi securitate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.

In cazul producerii prafului, urmare a executării unor lucrări cuprinse in proiect, se vor lua măsuri de udare anterioara a zonei pentru protejarea sănătăţii personalului utilizat la execuţia lucrărilor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat-continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de +60 C, cu media minimă în luna ianuarie de –40 C şi maximă în luna iulie de +200 C, iar cantitatea de precipitaţii medii anuale este de 350 mm.

În conformitate cu STAS 6054/77 “Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”, adâncimea maximă de îngheț pentru zona studiată este de 100 cm (harta de mai jos).

Clasificarea terenului de fundare privind amenajările parcărilor de resedință din zona străzilor Panaite Donici, Bradului, Aprodu Arbore, Tineretului, Calistrat Hogaș, Dobrogeanu Gherea și Smirodava, este precizată în Anexa SG 02.02.

Conform STAS 2914/84, terenul de fundare, constituit din praf argilos, se poate clasifica cu simbolul “4b”, având calitatea pentru terasamente ”mediocră”.

Conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (Metoda analitică),  indicativ PD 177-2001, terenul de fundare constituit din praf argilos, din zona amplasamentelor, este un “pământ de tip P4”.

Conform STAS 1709/1-90, perimetrul studiat, cu indicele de umiditate -20<Im<0, se încadrează într-o zonă de tip climateric I.

Conform STAS 1709/2-90, din punct de vedere al condițiilor hidrologice, perimetrul studiat se încadrează în categoria ”defavorabile”, de tip ”2b”.

Conform Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (Metoda analitică),  indicativ PD 177-2001, pentru pământurile de fundare de  tip P4, situate într-o zonă de tip climateric I, având condiții hidrologice ”defavorabile”, de tip ”2b”,  valoarea modulului de elasticitate dinamic este Ep = 70 MPa şi coeficientul lui Poisson este ν = 0,35.

Conform STAS 1709/2-90, pentru pământurile de fundare de tip P4, din perimetrul studiat, gradul de sensibilitate la îngheț se încadrează în categoria “foarte sensibile”.

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul localitatii aparţine zonei seismice care se caracterizează printr-o valoare ag=0,30 g si o perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc = 0.7s (după harta cu zonarea seismica a teritoriului României-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare).

Categoria de importanta a drumului analizat este NORMALA conform HG Nr. 766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.

Conform NP074-2000 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu categoria geotehnica si riscul geotehnic, rezultând următorul punctaj:

- condiţii de teren mediu _______________________   3 puncte

- apa subterana (fara epuismente)_________________  2 puncte

- clasificare construcţii după importanta (normala) ____ 2 puncte

- vecinatati (fara riscuri)_________________________ 1 punct

- risc seismic (ag 15 g)________________________ 3 punct

Total punctaj						        11 puncte

Rezulta un risc geotehnic redus si categoria geotehnica 2.

Caracteristicile impactului potential asupra folosintelor

Terenul neocupat pentru realizarea aleilor si a parcarilor isi va  pastra folosinta existenta.

Caracteristicile impactului potential asupra bunurilor materiale

NU ESTE CAZUL

Caracteristicile impactului potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Impactul desfăşurării traficului rutier asupra calităţii apei subterane va fi nesemnificativ, având in vedere realizarea proiectului.

In perioada de execuţie a lucrării, se recomandă ca materialele, semifabricatele, preparatele chimice, se vor transporta pe amplasamentul lucrării, ritmic, pe măsură ce se execută fiecare categorie de lucrare cuprinsă in proiect.

Caracteristicile impactului potential asupra calitatii aerului si asupra climei

În perioada de execuţie a proiectului toată activitatea desfăşurată pe amplasamentul lucrării poate avea un impact local asupra calităţii aerului.

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifestă atunci când depăşesc un nivel maxim admis şi devin nocive. Nocivitatea acestor poluanţi depinde de concentraţia lor dar şi de durata expunerii.

Astfel se recomandă luarea următoarelor măsuri de protecţie a mediului şi a sănătăţii oamenilor:

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport şi a utilajelor să se facă numai in cadrul organizării de şantier,

- zonele de lucru cu agregate naturale se vor uda periodic,

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic din punct de vedere tehnic, in ateliere specializate, pentru creşterea performanţelor acestora,

- utilizarea pe cât posibil a mijloacelor de transport şi a utilajelor de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme de minimizare şi reţinere a poluanţilor.

În perioada de operare datorită realizării proiectului care include si execuţia lucrărilor privind siguranţa circulaţiei impactul asupra calităţii aerului va fi redus, prin îmbunătăţirea fluenţei circulaţiei rutiere, implicit reducerea consumului de carburanţi, ceea ce determină a reducere corespunzătoare a poluării.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se poate considera  ca impactul in perioada de constructie este pe termen scurt, cel din perioada de functionare este pe termen lung, iar in intervalul de dezafectare este pe termen scurt.

- probabilitatea impactului;

-

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Se poate considera  ca impactul in perioada de constructie este pe termen scurt, cel din perioada de functionare este pe termen lung, iar in intervalul de dezafectare este pe termen scurt.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Constructorul are obligaţia pe timpul executării lucrărilor, de a menţine sectoarele de drum cuprinse în proiect în condiţii de circulaţie în deplină siguranţă şi confort.

Întregului personal care participă la executarea lucrărilor li se va efectua de către constructor, instructaje de sănătate şi securitate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.

In cazul producerii prafului, urmare a executării unor lucrări cuprinse in proiect, se vor lua măsuri de udare anterioara a zonei pentru protejarea sănătăţii personalului utilizat la execuţia lucrărilor

- natura transfrontalieră a impactului.

Proiectul propus nu are impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul

emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative

naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

- Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

În cadrul proiectului nu se va executa organizare de șantier.

- localizarea organizării de şantier;

În cadrul proiectului nu se va executa organizare de șantier.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

În cadrul proiectului nu se va executa organizare de șantier.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

În cadrul proiectului nu se va executa organizare de șantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

La finalul perioadei de constructie vehiculele si utilajele folosite vor fi indepartate de pe amplasament.

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anterioara.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o firma autorizata catre un depozit conform.

După încheierea lucrărilor prevăzute în proiect, constructorul are obligaţia de a lua o serie de măsuri în sensul refacerii calităţii estetice a mediului afectat.

În ceea  ce priveşte refacerea amplasamentului, apreciem că măsurile care se vor aplica vor putea fi stabilite după finalizarea proiectului, când se va evalua starea factorilor de mediu pe amplasament. Se vor lua măsuri de refacere a amplasamentului, în cazul în care se vor identifica factori afectaţi, iar aceste măsuri vor fi specifice cazurilor identificate.

În perioada de execuţie se pot produce accidente generate de indisciplină şi nerespectarea de către personalul muncitor a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărarea împotriva incendiilor, dar acest tip posibil de accidente influenţează în mică măsură factorii de mediu.

În perioada de exploatare pot fi următoarele situaţii de risc potenţial: accidente de circulaţie, producerea unor calamităţi, defecţiuni ale unor utilaje şi mijloace de transport auto, etc.

Pentru prevenirea şi reducerea sau chiar eliminarea efectelor sus amintite, se prevăd următoarele măsuri:

- realizarea lucrărilor conform proiectului şi caietelor de sarcini, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor;

-  realizarea  unei  semnalizări  corespunzătoare  a  amplasamentului  proiectului  pe  timpul  execuţiei lucrărilor;

- montare pe sectoarele proiectate (acolo unde este cazul) a parapetelor, cu respectarea standardelor tehnice în vigoare, pentru siguranţa circulaţiei.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si

prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime spre apa subterana.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare

a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

| 01.01 | Plan de incadrare in zona | (scara 1:1000) |
| --- | --- | --- |
| I - VII | Plan de situatie | (scara 1:500) |
| 02.01 | Detalii structuri rutiere | (scara 1 :50) |

- schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deşeurilor;

Nu este cazul.

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu este cazul.

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în

zona proiectului;

Nu este cazul.

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar

pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria

naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul.

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

Nu este cazul.

PIESE DESENATE